# 地铁施工中市政管线迁改的施工管理论文_庞小飞

中交隧道工程局有限公司 100020

摘要：地铁施工过程中，错综复杂的地下管线对工程施工造成一定限制，如何消除市政管线影响因素，确保地铁工程的顺利施工成为地铁企业重点关注问题。本文以市政管线迁改施工影响因素分析为切入点，结合土建施工单位施工管理的实际经验，提出强化迁改施工管理效果的措施，以期为管线迁改工程的高质量施工作业提供参考。

关键词：迁改施工；地铁工程；市政管线；管理措施

当前地铁工程施工存在的影响因素，市政管线因素赫然在列，市政道路下埋设的管线错综复杂，不仅影响到地铁工程的顺利施工，亦会增大工程施工现场安全风险。需依托于管线迁改施工的开展，消除地铁施工中存在的管线影响因素，进一步提升地铁工程施工的顺利性与安全性。

一、市政管线迁改工程影响因素分析

分析现阶段管线迁改施工存在的影响因素，具体包括：（1）限制条件多。因城市区域特点的不同，所以迁改施工开展存在的限制条件不同。例如城市建成区地铁施工时，道路狭窄，再加上建成区管线设施繁多，并且道路周边存在密集的建筑物，导致管线迁改空间无法满足具体施工需求；针对新建城区地铁施工开展，管线跨度较大，并呈现出线形延伸的状态，再加上新城区地质、地形无法做到完全稳定，导致管线迁改施工受到影响。（2）市政管线大多埋设于地下，所以迁改施工存在隐蔽性特点，再加上施工中存在诸多不确定因素，使得管线迁改施工难度加大[1]。（3）迁改施工涉及的管线领域众多，包括电力管线、燃气管线、路灯管线、通信管线、供水管线、军用通信管线等。大部分管线迁改都必须在稳定运行前提下，再加上管线埋设错综复杂，加大管线迁改施工难度。（4）部分管线迁改工程贯穿于地铁工程建设的全阶段，其施工周期相对较长。

二、管线迁改施工强化管理措施

（一）做好管线排查并公示

土建施工单位应在开工前对围挡以内及工程施工影响范围内进行管线一起探测或人工挖探排查，第一时间联系不同管线权属单位，做到对地下管线相关信息资料的全面掌握[2]。根据管线资料（含设计资料、交底资料、调查报告）形成管线综合平面图，管线调查资料需各方责任主体进行签字盖章。管综图包括管线类型、平面位置、埋深、管径、管材、坐标，以及工点每根管线责任人、监理、业主代表和产权单位责任人的姓名、联系电话等，并在围挡内设置管综图告示牌。

（二）完善方案并签订安全协议

施工单位在开工前应根据管线具体情况会同产权单位编制管线保护方案和事故应急救援预案，与产权单位签订管线安全协议。在具体施工中，与权属单位协商，派遣专人在施工现场开展指导、监督工作。若施工期间发生异常，可第一时间与权属单位负责人协商并制定解决措施，避免因突发情况的产生而影响到迁改施工质量[3]。同时，组织施工技术人员、施工作业人员进行书面施工安全技术交底和技术培训，以及进行现场应急演练。

（三）注重迁改施工操作与程序的规范

施工单位需结合以下几点进行迁改施工流程与操作的规范：（1）施工前精准定位动土区域，且施工过程中要求指挥人员、技术旁站人员以及监护人员必须到位，做到施工作业有专人指挥，施工人员明确标识。若上述条件任何一项不符合要求，则需禁止施工作业。若条件允许，可在施工前借助管线探测仪器开展检测作业，对施工现场及其周边区域利用人工挖掘出探沟，配合探测设备的应用开展管线复核、确认工作[5]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆以探测结果为基准，将管线的类型、分布、走向、埋深等利用红色油漆标明，并将标识牌设置在不同管线走向路线上。需注意，标识牌的设置需标注管线类型、尺寸、权属单位、负责人、负责人联系方式、管线尺寸等信息。（2）施工期间，若发现部分管线实际情况与资料信息不符，或者是无法依据相关资料判断管线位置，需第一时间上报情况并停止施工作业。尽可能查明存在异常情况管线的权属单位，及时与负责人取得联系，必须在负责人到场并制定相关解决措施后，方可继续开展管线迁改施工作业。而针对管沟挖掘作业的开展，需结合实际情况分离出雨污水管沟与其它类型管沟，避免排水受到影响。（3）需注意，即使人员已经对管线的相关信息明确掌握，仍需将管线露明，结合管线具体情况实施有效保护措施，并在管线上进行相关信息注明，包括权属单位、负责人联系方式、负责人姓名、管线应急抢修电话等[6]。（4）加大对地面附着物的保护力度，例如施工现场附近位置存在架空线路时，需要控制施工现场与架空线路支设位置的安全距离，保证施工现场的安全性。

（四）注重管线保护的强化

管线迁改施工中，受到施工场地条件、管线迁改路由等因素的影响，使得部分管线无法一次性迁改完成，可能需要再次或多次迁改达到最终迁改要求。对此，需加强对涉及到迁改施工管线的保护力度，结合实际情况一般需做好一下几点。（1）设置多个安全警示。警示设置必须达到醒目、多方位要求。同时做到第一时间进行管线台账的更新。（2）若施工期间存在管线裸露在外的情况，需结合对相关硬防护措施的应用来提升管线保护效果，避免管线在施工过程中受到破坏。（3）若雨季阶段开展迁改施工，需结合情况派遣专业开展施工现场巡检，结合现场情况设置相关防护措施，避免因雨水冲刷出现渗透、沉陷等现象。（4）严格机械设备的使用管理。施工机械设计地下管线作业的必须专人现场指挥，做好安全防护和技术指导。禁止在市政管线中心两侧安全保护范围内进行机械挖掘、铲推和碾压作业，不准在市政管线埋设较浅的地面上倾卸重物和过往车辆。（5）路面破除前应先割除边届，各种坑管、槽、沟和孔洞必须设置标准围挡、安全标志；需临时覆盖的，铺设钢板厚度不得小于2cm。管线保护区内的路面破除应以人工破除，严禁机械破除路面，杜绝野蛮施工开挖；开挖渣土不应覆盖管线标志。（6）其他单位进入围挡区域内作业时，施工单位应主动了解作业单位、作业项目、作业时间、作业是否危机管线安全，并在作业过程中全过程无缝监督，制止其不安全行为并及时将有关情况上报。

结束语：

市政管线迁改施工效果直接影响到地铁工程建设质量与进度，所以企业需加大对管线迁改的管控力度。分析当前影响管线迁改施工的影响因素，以此为依据构建完善管线迁改施工体系，提升企业管线迁改施工管理水平，提升迁改施工的安全性与顺利性。

参考文献：

[1]张西京. 地铁车站施工过程中的市政管线保护及悬吊措施[J]. 绿色环保建材, 2019, 148(06):176.

[2]肖平华, XIAOPing-hua. 地铁施工中燃气管道的迁改与保护[J]. 煤气与热力, 2010(2):31-33.

[3]刘伟隆. 探析地铁前期施工中市政管线的迁改与保护[J]. 建筑与装饰, 2019, 000(014):136-137.

[4]梁子亮. 地铁前期施工中市政管线的迁改与保护研究[J]. 绿色环保建材, 2018, No.135(05):177.

[5]万拓. 探析地铁前期施工中市政管线的迁改与保护[J]. 居业, 2017, 000(001):127,129.

[6]韩福军. 浅析如何保证地铁施工期间管线迁改安全[J]. 建材与装饰, 2016, No.405(01):240-241.

论文作者:庞小飞

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2aa2c2bd6892d02e7b46e35b.html