# 500kV高压输电线路运维及防雷措施论文_吴亚男

(国网湖南输电检修公司)

摘要：随着社会经济的快速发展，我国整体用电量逐年增长，电网系统也更加的复杂化。有数据表明，高压线路的管理维护力度越大，其电网出现故障的频率就越低，外界的环境因素对高压线的影响极大，很容易导致出现故障，致使区域大范围停电。所以要保证高压线的正常工作需要依靠大家的共同努力的，积极做好预防措施并且完善管理制度，这样才能稳定线路的运行环境。

关键词：高压输电线路；降低故障率；运行维护

引言

我国一直注重电力线路的发展与维护，旨在更好提供电力供给，为了满足经济进步的需求，线路工作者们不断地提升电压等级，而500kV 高压输电线路作为高压输出线路的主力军，其对区域供电的影响甚为重要，而不断发展起来的全国联网供电也要500kV 高压输电线路作为保障，所以有必要加大500kV 高压输电线路的运行管理力度，增强维护监管，进而降低输电线路的故障率十分重要。本文主要阐述了500kV 高压输电线路在我国普及使用中出现的问题，并进行研究分析，确定500kV 高压输电线路在我国电网结构中有着不可替代的地位，研究影响其运行的主要因素，具有针对性的找出解决办法，为供电提供更优质畅通的服务。

一、导致高压线出现故障的因素

（1）雷电导致故障。下雨天有时会出现电闪雷鸣的现象，雷电容易受到铁制品及高压电的吸引，当高压线路表皮破损出现漏电现象就会将雷电引来，从而导致线路和周围环境被破坏。雷电破坏力很大，刺裂故障将会加大维修人员的工作难度。

（2）大风破坏高压线路。输电线路是随处可见的，目前还没有较好的保护措施，只能使电线暴露在空气中。当发生强风时，可能会将电线杆或电线吹断，造成大面积停电。大风是最常见的破坏高压线路的方式，其破坏力仅次于雷电。

（3）外力导致线路故障。交通事故可能会撞到电线杆或其它供电设备，使高压线路被破坏；在进行架设电线、栽电线杆的过程中若施工不够到位，也会导致线路提前老化出现故障；还有些不法分子偷盗高压线缆以谋取利益，也会严重破坏线路的正常工作。

（4）其它自然因素对高压线路的破坏。鸟害是高压线常见故障之一，目前我国的高压线路没有合理的保护措施，很多鸟类在线上栖息，鸟的身体构造对高压线产生了不利影响，久而久之鸟粪的堆积会使线路被腐蚀并断裂。冬天时积雪在高压线上的累积也会破坏线路，主要原因还是线缆无法承受太大的压力，因此每年冬天都会有专门的工作人员处理线路积雪。

二、500kV高压输电线路运维的有效措施

2.1对高压线路进行实时监测

为了使得高压线路能够更好的为人们提供服务，在发生故障核问题的时候可以及时的得到解决，我们通过对高压输电线路采用沿途安装监控设备和温度感应器，来实现高压线路数据实时监控，保证及时快速的发现问题，同时将回传的数据运用计算机进行高精度计算分析，进而降低线路故障发生率。

2.2实现自动化管理线路

在供电线路中高压线路应该受到重点实时监护，维修和检查的工作人员应该定期进行查看。与此同时运用自动化管理平台能够自动及时收集更新相关资料，提供全面合理的检查周期制定并找出最佳维修方案，在节约维修养护成本的同时保证设备维修人员的安全，而且也可以节约原材料。同时建议在检测设备上安装自动探测仪，排查肉眼不可见的一些故障。

2.3做好资料分类与整理

传统情况下存档资料大部分都是纸质档案，这种资料在运输和翻阅查看中容易破坏和丢失，同时不具有自动检索查看的功能，重复记录率较高。伴随着社会的进步和科技的高速发展，计算机登上了历史的舞台，高科技全面庞大的数据库逐步取代了纸质资料数据库，还具有云端共享功能，可以更好的保存数据不丢失，而关键词检索功能可以有效的提升工作效率。

2.4制定完善的检查计划

对于维护高压线路而言，定期的检查排除故障是很重要的，我们应该根据实际情况制定全面完善的检查维修规划。每段线路都安排专人检修，责任落实到人，并由专人进行监督检查核实进而进行验收，在进行维修工作时要做到认真仔细，同时定期安排更新设备。

2.5做好宣传教育工作

事实上在电力系统维护过程中仅仅靠电力工作者是不行的，高压线路分布面积广泛增加了工作的难度和强度。所以有必要对广大人民群众进行安全宣传，使得人们在日常生活中有保护高压线路的意识，懂得高压线路的重要性。从而更好地保护供电系统。

2.6架空输电线路的防雷措施

（1）适当减小接地电阻。合理降低接地电阻能够有效降低地电位，混凝土电杆和铁塔电线杆也能得到有效保护，尤其是在容易发生电路故障的冬季，高压线路能在小接地电阻的保护下有效减少损坏频率。

（2）使线路绝缘程度增大。在进行限度架设施工时，若两地相隔较远就需要相应的杆塔来输送电流。杆塔是铁质设备，对雷电的吸引力很大，为避免杆塔遭受雷击需要安装相应的绝缘片。绝缘片使地线距离增大的同时能使杆塔绝缘性加强，若此措施还无法有效避免雷击，可采取不平衡绝缘法来避免雷电。

（3）设置避雷线，增加绝缘性。将避雷线架设在高压线路当中，其作用就和高层建筑顶端的避雷针一样，将雷电通过自身经过接地线流入地下，以此达到防雷的作用。避雷线的存在还能有效减少电线直接的电压感应和加成，提高绝缘程度。在超高线缆中有必要安装双避雷针，同时还要架设避雷线，做到双重防雷，将雷击可能性降到最小。

（4）对雷电进行引流。要实现对雷电的引流需要安装引弧间隙，将雷电进行有效的疏导和分散，将其电流分散成微小的分支，这样就不会对线路造成破坏，同时也保证了人们的生命安全。无论是哪种措施，其原理都是避雷和对雷电进行疏导引流。

三、结束语

综上所述，高压输电系统作为国家电力资源的重要组成部分，保证其畅通运行可以确保人们的生产生活平稳运行，本文简单的阐述了容易使高压线路出现故障的一些原因，同时提出合理化建议及避雷措施，让人们了解懂得保护高压输电系统人人有责，不能单靠政府部门和专业运维管理人员，尤其我国还处在高压线路运维初级阶段，更加需要大众的努力配合，发现并及时解决故障问题，更好的延长线路使用寿命、提高使用性能。

参考文献：

[1]何光锴.关于超特高压输电线路运维管理中存在的问题和应对措施[J].科技资讯,2015(31):39-40.

[2]赵登.浅谈高压输电线路的运行维护与防雷措施[J].价值工程,2014(36):57-58.

[3]马玮杰.架空输电线路安全运行维护系统研究[D].山东大学,2015:1-80.

[4]袁博.淄博地区架空输电线路防雷技术措施分析与应用[D].山东理工大学,2015:1-56.

论文作者:吴亚男

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2aa7fb704654b4babbac1ed6.html