# 关于室内装饰中石材施工安装的若干问题分析论文_许应

广州市御品元装饰设计有限公司 510627

摘要：由于目前在室内装饰中石材装饰的运用极为广泛和普遍，随之而来的是在之中，石材的施工和安装过程中出现了各种各样的问题。由于石材自身坚硬不宜损耗，可塑性弱、体积大质量大、更改性差等特性，给整个施工安装过程带来一些问题。然而石材在整个装饰中有着不可替代的作用和地位，尤其近年来，人们对于石材愈加喜爱。但是其施工和安装上都有一定的难度。本文就这些问题进行阐述和建议。

关键词：室内装饰；石材施工安装；若干问题

引言：

室内装饰中，要保证其质量必须做好细节的控制，把握好每个细节，才能够全面的提高施工的质量。而石材施工安装，由于其工程工艺复杂，需要注意的过程较多，在工程进行的过程中，常容易出现一些质量不合格的情况。本文主要对室内装饰中石材施工安装存在的一些问题及应对措施进行了简要的阐释和分析。

1.石材在室内装饰的价值

石材作为当前室内装饰的主要材料之一，它拥有太多的优点让人们难以拒绝。首先，石材构成成分为碳酸钙，碳酸钙是极其坚固的，其拥有相当长的使用年份和期限。所以石材的使用寿命是可以得到保证的，它坚固的特性，在整个住房内，能够带来非常多的作用。可以坐可以放，也可以作为地板、作为墙壁还有柱面台面等等，其坚固性，还能保证损坏和损耗少，能够成为重要的室内装饰。其次，石材多种多样，各类石材的颜色、花纹、斑点等都不一样，给人们多种选择。在家中作为装饰也是具有很大的观赏性，可以给居住的人带来美的感受。例如大理石和花岗岩等，其中最有名气的就是来源于土耳其的白玫瑰矿山。最后，石材作为从自然中来，自然在放弃和丢弃之后会回到自然中去，人们不必担心其会产生什么环境污染，也不会造成资源浪费。并且石材来源于自然，与其他石油产品相比，不会对人体产生损害，甚至有的石材还会对人的身体有益处。

2.室内装饰中石材施工安装

地板铺路大理石的主要质量问题：空鼓和高低错缝。由于水泥砂浆和大理石之间的附着力受阻，因此中空问题是常见的问题，为了避免这种质量问题的存在，应将其浸泡24小时，并在铺设大理石之前在阴凉处干燥。干燥的水泥粉末在安装过程中应洒水，混合物应在铺设大理石前放置在最高水平。大理石的四个角应同时着陆，并用木锤敲击以增加接触面并消除内部空气。存在高低交错接缝的主观原因是吊线的高度不一致或者水泥砂浆在安装过程中没有完全平整。客观原因的存在也很可能是石材的厚度在装运时不一致，所以在选择材料时，材料应选择“产品”一词，并排除不合格产品。在安装时，还可以调节水泥砂浆的厚度，使得安装表面可以达到完全均匀的水平。

在干石铺路之前，先用水洒地，使用1：0.4~0.5的水泥浆使该层平整。其使用的熨平板为1：3干硬水泥砂浆，其表面应光滑洁净，并且无油脂和杂质，如沙子，麻点或裂缝。将乳胶腻子涂抹在刷子上并使其平滑，然后用稀释的乳胶溶液涂抹。其表面应保持干燥（含水率≤9%）。干石铺路，由于其对砂浆粘结层的强附着力，以及防止水泥砂浆污染石材表面的效果，它适用于珍贵的浅色石材。然而，与湿法成网工艺相比，材料成本越高，整体建筑成本越高。

在近年来的室内装饰工程中，广泛利用石材干挂工艺。其有着结构迅速，安全可靠等特点。使用石材干挂工艺可以大大减少水泥砂浆与石材的接触，并且可以将结石感染进行有效的防止，极大的提高了石材的装饰效果，使装饰更加美观牢固。膨胀螺栓干挂和钢骨架干挂都是属于石材干挂工艺的方法。通过膨胀螺栓和不锈钢连接螺栓将膨胀螺栓固定到承重墙上。钢骨架通过墙体螺栓将钢骨架固定在墙体上的工艺被称作为钢骨架干挂。将石材悬挂在柱子和梁上，然后将石头用不锈钢吊坠固定在钢架上。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.室内装修中的石材施工和安装问题

3.1石材施工和安装过程设计阶段

任何事情计划是必不可少的，对于整个房间的装修和装饰，设计图纸也是必不可少的，设计图纸就像一个指南针，为整个石材的施工和安装提供一定的指示和指导功能。所以设计图纸对于整个安装过程是极其重要的，在图纸的设计过程中应该对整个房间的结构构造、阴湿程度以及房间温度等等进行一定的考究和探查，将整个施工现场与设计图纸进行在一定比例下进行重合，将施工场地呈现在图纸上，才能设计出合理和合格的设计图纸。同时在施工的过程中应该有相关监工的人员，负责监督施工人员是否按照计划图纸上进行工作，并对施工失误和错误的时候能够及时的进行纠正和控制，对一些在安装过程中偷工减料的人员进行开除和罚款等措施，以保证整个施工过程的顺利进行。

3.2石材施工和安装过程

3.2.1整体放样

水平放样的基准线，是根据主通道石台地面拼花的中轴线来确定的。因为这样的方法，可以将石材地面拼花控制在同一个轴线上。在找准控制线之后就可以按照图纸的要求进行放样，弹出墙体定位线和干挂完成面控制线。将石材完成面的位置进行提前控制，并且做好标记。找到中轴现在开始安装石材干挂，因为这样可以极大保证安装的准确性，不会出现偏差。要注意这个环节的两个重要部分。必须对整个现场进行整体的，因为经过整体放样以后，即便是设计图纸出现问题，也可以通过微调的方式，来减少误差，使整个设计达到设计预期。如果进行局部放药的话，就会造成误差进行不断的累积增加，已导致整体的工程都会出现问题，而且过大的误差很难对其进行校准。用红外线进行设定控制线的时候，也要标记在墙和屋顶结构上。因为整个施工现场人员进出复杂，往往会把地面上的标记弄掉，因此要将标记标记在屋顶或者房梁之上，这样就不会因为工人的走动而影响标记的位置。

3.2.2石材的放置工作

作为整个过程中最重要的阶段，这个过程中的每一步都要保证正确，才能为接下来的其他工作奠定一个良好的基础。石材由于其体积和质量的巨大，所以石材的进场是一个定锤的过程。如果在安装过程中产生了失误，将会产生很大的麻烦，很难将石材进行二次移动。所以需要在第一次安装的时候，对准度进行高度的重视，无论是竖直安装还是横向安装，对于准度的要求都是极高的。如果在第一步时就产生了错误，由于参照物的错误将会导致整个过程都会错误，而这样错误的后果就是延长工期，将会带来不小的损失。

3.2.3石材干挂的应用

在整个石材的施工过程中，有两个技术尤其重要。第一个是石材湿挂，石材湿挂作为传统的石材施工和安装的方法，是无论建筑物外墙，还是内墙的石材石材饰板安装，均采用墙面加钢筋网片，用铜丝固定板材，分层灌注水泥沙浆粘贴的旧工艺。这样的技术会使整个墙面产生色差，污染墙面，还会造成一些例如使用寿命缩短、墙面干裂，或者脱落等质量问题。而第二个技术就是石材干挂，石材干挂在许多方面相对于石材湿挂拥有更多的优势，石材干挂的原理就是在主体结构上设主要受力点，通过金属挂件将石材固定在建筑物上，形成石材装饰幕墙。其不会产生脱落或者干裂等质量问题，也不会产生墙面色差的问题，在一定程度上，还可以减少施工人员的劳动力，减轻其工作负担，还增加了石材的美观性。两者相比，石材干挂的成本要远远高于湿挂的成本，石材干挂会增加墙壁承载，空间会比湿挂浪费的更多。但是石材干挂在抗震、耐冻、美化等方面都要比石材湿挂要好很多。

结束语：

在室内装饰中，室内空间中石材的使用越来越广泛，石材装饰的详细设计也越来越复杂，如何在施工中完美体现设计意图已成为每个建筑工人必须面对的问题。石材装饰的详细设计是突出其时尚奢华的重要因素，因此图纸复杂，图纸数量巨大。所以，施工人员必须充分了解和理解图纸，分析施工现场的条件，以便更好地组织施工。这也对施工人员查看地图的能力提出了更高的要求。

参考文献：

[1]徐鸣.外墙装饰石材施工要领[J].中国建材科技，2017，26（4）：64-66.

[2]林楚修，沈在平，郑思思.石材幕墙工程的常见问题及质量控制措施探讨[J].四川水泥，2017（9）.

[3]韩富永，宋永波.关于室内装饰中石材施工安装的若干问题[J].城市建设理论研究（电子版），2019（1）.

论文作者:许应

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2acf27e5ea5b4e8020d11b31.html