# 加气混凝土砌块墙体质量通病成因及预防措施论文_骆杰

广州中茂园林建设工程有限公司 广东广州 510000

摘要：加气混凝土砌块墙体裂缝是工程的主要通病之一，严重影响到建筑工程的质量及正常使用性能。本文对加气混凝土砌块的特点进行了介绍，分析了加气混凝土砌块出现质量通病的原因，并提出了加气混凝土砌块墙体质量通病的预防措施，旨在为类似工程提供帮助。

关键词：加气混凝土砌块；裂缝；原因分析；预防措施

随着我国国民经济的快速发展，建筑行业也取得了巨大的进步。在建筑工程建设中，加气混凝土砌块以其质量轻、易加工、施工方便、保温隔热隔音性能良好等优点被广泛应用。但由于加气混凝土砌块墙体在施工过程中容易出现裂缝等质量通病，严重影响到了建筑工程的整体质量及使用性能。因此，对加气混凝土砌块墙体质量通病的原因进行分析，研究加气混凝土砌块墙体质量通病的预防措施具有重要的现实意义。

1 加气混凝土砌块本身的特点

1.1 物理特性

加气混凝土砌块容重在550～750kg/m3之间，而实心黏土砖容重在1800～1900kg/m3之间。由于加气混凝土在容重和隔热保温性能方面具有实心黏土砖无法比拟的优势，应用于工程后大幅度降低结构自重，并能显著节省工程的建设投资；另一方面，由于建筑砌块的体积相对于传统的黏土砖大很多，因而又具有施工快、节省人工、方便运输等优势。

1.2 砌筑特性

（1）砌块砌体的收缩远比黏土砖砌体大。例如加气混凝土砌块的体积收缩率为0.0235%～0.0425%之间，而粘土砖基本上不发生收缩。另外，加气混凝土砌块在堆放和砌筑过程中还会因受潮产生二次收缩。

（2）建筑砌块的搭接长度与普通粘土砖基本相似，但其体积却大得多，因而机械反合力较小，尤其是砌块为空心薄壁结构，水平灰缝接触面积小，砂浆不易饱满，砌筑过程中容易形成应力集中。

2 加气混凝土砌块质量通病的形成原因

2.1 产生裂缝的原因

（1）温度裂缝。通常在山墙、端间内横墙和内纵墙内产生斜向八字形裂缝；在外纵墙面、窗洞口处出现水平或斜向裂缝。其主要原因是：房屋的纵向长度过长；屋面的保温、隔热性能差；加气混凝土砌块墙体构造处理不当；砌筑砂浆强度偏低；墙体的砌筑质量不符合验收要求。

（2）收缩裂缝。收缩裂缝其主要原因是：加气混凝土砌块出池后，放置时间过短；砌筑前浇水湿润不足；砌体水平灰缝的砂浆饱满度低、竖缝不饱满；粉刷层未按“三遍成活”施工；粉刷层未进行保湿养护。

2.2 裂缝产生的部位及原因

（1）内外墙砌体与梁、板、柱交接口。由于填充墙与钢筋混凝土的线膨胀系数不一样，使得温度变化时两种材料变化也不一样，这就造成两种材料结合处的裂缝。

（2）内外墙砌体与门、窗框周边连接处。门窗框周边与外墙结合处有缝隙及推拉窗下滑等处渗水。门窗制作安装时的拼接缝隙成为渗水通道；门窗框固定不牢固，周边与墙缝隙太小，无法填塞密实，缝隙外侧未用密封胶封严；推拉窗下滑道内侧的挡水板偏低，风吹雨水倒灌；窗楣、窗台做法不妥，未按规定做滴水线和斜坡，外窗台高于内窗台。

（3）整体外墙面。填充墙砌筑时，砂浆具有流动性，在重力作用下墙体不断下沉引起收缩；墙体砂浆凝结硬化时也会产生收缩。

（4）灰缝厚度、宽度不均。砌筑对没挂准线或挂线过长而没收紧，造成水平缝厚度不均。也有的空心砌块规格厚度偏差太大，没有选砖。或者在砌前没进行排砖试摆，或者试摆后没有经常检查上下皮砌块错缝一致，导致竖向灰缝宽度相差较大。

（5）水电在墙体中配管，乱凿乱挖。墙体切割开槽预设埋水电管线、配电箱开关等构件时，施工操作不当或预防措施不到位，从而在构件四周或沿管槽部位产生了不规则裂缝。

3 加气混凝土砌块裂缝的预防措施

通过对以往经验的总结和分析，发现几乎所有的填充墙裂缝都与原材料的配比及施工工艺有关。

3.1 原材料控制

（1）加气混凝土砌块。①购买砌块时必须是严格按照国家颁布的标准规范生产而成的产品，砌块的每项指标都必须达到规范要求。②每批材料进场时必须抽样送检，经有资质的检测部门检验合格后方可使用。③砌块进场时按生产日期、规格、厂家分别分类堆放，堆放的场地必须平整，有一定的排水、防雨设施。④砌块装卸时严禁整车倾卸，以免破坏砌块的外观和强度。

（2）配合比控制。严格按配比进行配制，不得人工拌和。

（3）砂、水泥控制。普通砂浆或水泥混合砂浆与加气混凝土砌块的性能差异，难以保证加气混凝土砌块的施工质量，所以，通过使用陶砂和加入粉煤灰、聚合物乳胶粉、保水剂等来改善其配套砂浆的性质，以满足施工和使用的要求。

3.2 施工措施

（1）砌块墙体与粘土砖墙一样，一般均加抹灰装饰层，外墙更要粘贴饰面砖。当砌块墙面特别是蒸压加气混凝土砌块墙面基层处理不当，抹灰饰面层易起鼓开裂甚至脱落。因此抹面砂浆应适当提高灰砂比，基层处理时砌体与梁、板、柱等不同材料交接口应增挂一道钢丝网（网宽不少于300mm），防止两种材料收缩不同而拉裂墙体。

（2）加强填充墙与混凝土柱的连接。填充墙与混凝土柱应拉结牢固，拉结筋必须按砌块的模数与灰缝高度一致，不应有偏差，间距不大于50cm，伸入墙内不小于100cm，确保拉结筋的作用。

（3）采用加气混凝土砌块专用砌筑砂浆。由于小型空心砌块和原来的粘土砖结构不同，所以使用的砂浆也应该有所改变。砌块的外壁薄，内孔大，所以在水平连接面积上比较小。为了保证砌块施工的强度符合要求，所以要使用专用砂浆。专用砂浆能够起到很好的连接性，提高砌筑的强度。砂浆应该具有很好的强度、粘度和稠度等，保证砌块的砌筑质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（4）门窗洞边200mm内的砌体用大于M7.5的砂浆或C15细石混凝土填实砌块孔洞；门窗过梁及窗台压顶应按设计要求放置钢筋，每边伸入墙内不小于240mm，以增加其抗剪能力。

（5）墙柱相交处的砂浆要砌筑饱满，将砌块相应挤紧，墙体要做到灰缝饱满，横平竖直，均匀密实，灰缝厚度控制在15～2mm，水平灰缝饱满度不小于90%。

（6）控制每层的砌筑高度，一般将一层楼分为3次砌筑，第一次砌筑高度不超过1.8m；隔天进行第二次砌筑，砌至距梁板间距200～220mm停止砌筑；最后一次顶砖按要求留一定空隙待砌体收缩稳定后（间隔不少于7d）再用实心砌块斜砌挤，斜砌顶砖时与梁板交接处砂浆应饱满，待砂浆达到初凝时间时进行二次勾缝以保证砂浆的密实度。

（7）长度超过5m的墙体宜设置钢筋混凝土构造柱；对高度超过4m的填充墙应在中间设置与柱连接的通长钢筋混凝土圈梁。

（8）砌体内设置的暗管、暗线、暗盒、洞口、沟槽应先施工管线盒，避免打洞凿槽；若必须在填充墙上剔凿设备孔洞、槽时，应先用切割锯沿边线切开，后将槽内砌块剔除，应轻凿，保持砌块完整，如有松动或损坏，应进行补强处理。剔槽深度应保持线管管壁外表面距墙面基层15mm，并用M10水泥砂浆抹实，外挂钢丝网片两边压墙不小于100mm。

（9）在跨度或高度较大的墙中设置构造梁柱，当墙体长度超过5m，可在中间设置钢筋混凝土构造柱；当墙体高度超过3m（≤120mm厚墙）或4m（≥180mm厚墙）时，可在墙高中腰处增设钢筋混凝土腰梁。构造梁可有效地分割墙体，减少砌体变形叠加值。

4 墙体渗漏的预防措施

4.1 墙体渗漏的原因

4.1.1 建材方面的原因

（1）墙体材料。部分工程是因为使用了新材料，而施工队伍对于新材料的施工技术不熟而导致的裂缝。此外因为现阶段的施工方式导致的，外墙仅起到填充作用，所以在混凝土和实心红砖间因为膨胀系数不同而出现裂缝，导致裂缝。

（2）外墙装饰材料。如现工程多采用的外墙饰面砖是不透水性材料，其粘结材料一般为水泥浆，灰浆的不饱满或勾缝水泥浆也易形成空腔，形成细小的裂缝，这样水在风压的作用下就可钻进饰面砖内的空腔，造成渗漏。（3）外墙抹灰。现在外墙抹灰一般用水泥砂浆，其强度、刚度均比砖墙高出甚多，再加上外墙因结构垂直误差，用抹灰厚度去调平的因素，使得外墙抹灰层常出现开裂现象。

（4）铝合金窗。一般都是在铝合金窗台的最低处设有排水孔，但是由于窗户的设计不符合标准，所以进入到窗内的水没有及时排出，在风的作用下，渗透到屋内。

4.1.2 设计方面的原因

（1）现在的很多设计方案，设计者不设窗楣线和滴水线，只做鹰咀构造，窗一般置于墙中，这样外窗楣就只有5～6cm，所以雨水在风力及表面张力的作用下，就很容易越过鹰咀线，造成漏水。

（2）有些设计外墙饰面砖设计成拼缝，砖之间就没填缝材料，更易造成漏水。女儿墙根部是易开裂的部位，如果设计一道反梁，女儿墙砖墙砌在其上，则会减少女儿墙根部开裂造成的漏水。

（3）外墙饰面为涂料的，缺少保护层，由于温差变化大，涂料层和抹灰层的冷缩热胀比较频繁而产生裂缝，而设计对此类墙面没有具体的抗裂要求；外墙预留洞口没有防水设计，往往也是漏水的重要原因之一。

4.1.3 施工方面的原因

主要表现为：找平层与细部节点施工质量低劣；防水层的厚度达不到新规范的规定，特别是防水涂膜的厚度及其粘结油毛毡的马蹄脂的厚度，涂刷不均匀，厚薄不一；将水泥砂浆或细石混凝土直接置于防卷材上，这样易造成防水层的破坏；平屋面、天沟和檐沟的排水坡度未达到设计要求，排水路径不畅通；管子接头不牢密封程度不好。

4.2 墙体渗漏的预防措施

渗漏防治的原则以排为主、以防为辅、综合治理、多道设防、刚柔并用、防排结合、复合防水、全面设防、节点密封等设计原则。按照此防渗漏原则，采取具体防治措施。

（1）控制墙体的裂缝。外墙无论采取什么结构形式，很难完全避免裂缝的产生。另外，外墙还有大量的门洞、窗洞、脚手洞、窗楞洞等，这些部位都是防止渗漏的薄弱点。

（2）提高墙体材料的抗渗能力。最有效的措施是提高密实度，但同时也增加了墙体的自重，降低了墙体的保温性能。

（3）加强墙面排水。加强阳台、雨棚、落水管等部位排水及检修可以有效地防止由此引起的外墙渗漏。

（4）对外墙面采取憎水处理。典型做法是采用有机硅乳液对外墙面进行处理，经处理后的外墙面，水不能湿润，可以有效地防止由于毛细作用引起的渗漏。对于较大的裂缝和孔洞以及风压较大时，其作用效果将受到限制。

（5）瓷砖贴面。粘贴外墙瓷砖（或釉面纸皮砖），可有效防止外墙渗漏，应注意面砖粘结剂的选用和勾缝处理，避免外墙砖脱落以及灰缝进水引起的温差渗透。

（6）用涂膜防水涂料。采用外墙涂膜防水材料在整个墙面形成一层完整的无缝防水层，材料的质量直接影响外墙的保护效果。只有形成一定厚度的弹性涂膜才能保证涂膜防水性能以及对基层微小缝的适应性。为解决外墙渗漏问题，建筑业推出了许多新型外墙防水材料，如高分子、高聚物改性沥青、沥青基等不同基料组成卷材、涂料和密封材料系列产品以及为提高刚性防水混凝土抗渗、抗裂所用的各种外加剂等，同时施工工艺的推陈出新，使得建筑物外墙渗漏得以根治为期不远。

目前，造成外墙渗漏的原因非常复杂，涉及到建筑物从设计、施工直至使用等各个方面，要对症下药，及时修复。

5 结语

综上所述，加气混凝土砌块墙体裂缝是工程主要的质量通病之一，不仅影响到建筑工程的美观，并且还给业主的日常生活带来不便。因此，在施工过程中，要按照砌体施工规范，精心施工，并针对各个工程的实际情况采取合理的预防措施，有效控制裂缝等质量通病，保证工程的施工质量。

参考文献：

[1]余俊，李珍贵，王春娥，刘勇.加气混凝土砌块墙体质量通病分析及防治措施建议[J].建筑砌块与砌块建筑.2014（02）

[2]李勃飞.加气混凝土砌块抹灰墙面裂缝产生的原因及控制措施[J].科技视界.2014（12）

论文作者:骆杰

论文发表刊物:《基层建设》2016年6期

论文发表时间:2016/7/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2ad7c93a099a1eb965a087e6.html