# 光纤通信技术在广播电视传输中的应用与实践论文_冯志武

广州市汇源通信建设监理有限公司 广东省广州市 510620

摘要：随着广播电视传媒行业的快速发展，光纤通信技术在广播电视传输中有着较多的应用，并逐渐成为广播电视的信号载体，对推动广播电视行业的健康可持续发展发挥着重要作用。通过对光纤通信传输系统构成的分析，能够使相关人员明确光纤通信技术在广播电视传输中的应用原理，有利于广播电视传输的创新发展。本文主要从光纤通信技术的传输系统构成视角出发，并提出该项技术在广播电视传输中的应用实践。

关键词：光纤通信技术；广播电视传输；应用与实践

前言：伴随我国科学技术的日新月异，光纤通信技术逐渐在社会领域中有着广泛的应用，尤其在广播电视传输中，发挥着一定的优势。现阶段，光纤是广播电视的信号传输载体，不仅能够增加信号强度和提高传输质量，而且可以保证广播电视传输的稳定可靠性。在广播电视信号传输中，对传播光缆、传播技术、传播信号有着较高的要求，要求相关人员根据相关设备与光纤通信技术之间相互配合，以达到广播电视光纤传输的目的。

一、光纤通信传输系统的构成

在光纤通信传输系统中，光纤通信技术是基础。光波是该系统的重要载体和传输介质，光模块是其核心器件，信号是信息源。在光纤信号传输过程中，光发射机收集光源，并实现电气信号和光信号之间的转换，为人们提供精确的信号传输距离等数据信息。如若光纤通信传输距离相对较长，在传输中可能存在信号减弱等问题，则通过中继器设备而增强信号强度，以达到保证通信质量的目的。光纤通信传输系统主要由五个部分构成，分别为光发射机、光接收器、光纤或光缆、中继器、光纤连接器。通过光纤通信传输系统中各组成部分的有机配合，能够使广播电视信号得以快速传输[1]。

二、光纤通信技术在广播电视传输中的应用实践

广播电视行业要实现可持续发展，对其传输系统构建有着较高的要求。该系统传输中，以无线电形式进行信号传输，并借助光纤网络而直播电视，有助于提高广播电视传输质量和效率。广播电视传输系统的工作流程如图1所示。在广播电视传输中，通过与光纤通信系统的协同应用，可提高广播电视传输的灵敏度，尤其是SDH技术的有效应用，对推动广播电视行业发展进程发挥着重要作用。

（一）具体应用

由上述可知，光发射机、光接收器、光纤或光缆、中继器、光纤连接器五个部分是光纤通信传输系统的重要组成，而光纤通信技术在广播电视传输中的有效应用，则是各组成部分相互配合的结果。以吉林省《守望都市》为例，直播室主持人、现场主持人等所处地区可能有所不同，在光纤通信技术的应用过程中，可以将各个地区节目主持人相互动，有助于推动节目录制的顺利进行[2]。

首先，光发射机主要发挥着信号转换的功能，将信号源中的光信号，通过光源或相关仪器设备进行驱动，并利用光而调至发射光，形成光信号，以达到光纤传输的目的。光发射机是光纤通信技术系统的重要组成部分，将其应用于广播电视传输中，能够为广播电视行业信号的有效传输奠定坚实的基础条件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

其次，光接收器主要发挥着光电转换的作用。光接收器在广播电视传输中的应用，必须将光检测器、放大器相互配合，并利用光光纤、光缆探测器而实现光电信号的转变。通过对广播电视传输中的应用，光接收器可将原本信号传输中较弱的信号增强或放大，并传输至接收机中，以达到广播电视信号传输的目的，对增强广播电视传输质量发挥着重要作用。

再次，光纤或光缆以光纤通信技术为重要依托，是光纤通信传输系统中的重要组成部分，能够对光信号加以调至，为广播电视行业发展奠定坚实的基础条件。就我国广播电视行业的信号传输而言，光纤传输过程中的距离长短有不同，如若在距离较长的光纤或光缆中传输，则广播电视传输信号可能相对较弱，降低广播电视的传输效率与质量。然而，将光纤或光缆应用于广播电视传输中，能够利用光检测器将长距离的信号增强，实现信号传输的目的，有助于促进广播电视的深入发展[3]。

第四，中继器的构成相对较为复杂，但在光纤通信技术为依托的光纤通信系统中发挥着关键性作用。中继器在广播电视传输中的有效应用，能够充分发挥巨大功能。一方面，可以对广播电视传输中的衰弱光信号进行补偿；另一方面，能够对长距离中畸变的脉冲波形加以校正。

最后，光纤连接器属于耦合器，应用于广播电视传输中，可充分发挥其优势。长期以来，光纤线路的连接问题较为突出，受多种施工条件的影响和制约，如若不能加以有效处理，则降低广播电视传输质量。然而，光纤连接器的应用，可将光纤与光纤之间相连接，增强光纤耦合效率，为广播电视传输创造有利条件。

（二）应用中的注意事项

光纤通信技术应用于广播电视传输中，相关人员应注意一系列问题。首先，光纤通信系统可能存在故障问题，必须给予有效处理。就光纤通信系统故障而言，其原因相对较多，包括不清洁、接触不良、发射机与接收机的调试不合理等，可通过OTDR测试而确定故障问题。其次，光发射机对清洁度有着较高的要求，工作人员必须做好日常清洁工作，为广播电视信号稳定传输奠定可靠性保障。再次，光纤传输系统具有一定的技术指标，各指标在传输中可能产生噪声。因此，相关人员应做好噪声处理工作。最后，光纤传输系统具有较大的容量，抵抗干扰能力相对较强，但在传输过程中，相关人员应加强做好广播电视传输的处理工作。光纤通信技术在广播电视传输中的应用，其注意事项相对较多，要实现广播电视的健康可持续发展，工作人员应规避系列注意事项问题[4]。

结论：就光纤通信技术而言，具有诸多优势特点，如保密性能良好、通信容量较大等，应用于广播电视传输系统中，能够增强信号接收能力，规避干扰因素的不良影响，同时确保信号质量。随着我国广播电视事业的快速发展，光纤通信系统在广播电视传输中的应用优势得以彰显，对提高信号传输效率、传输质量发挥着不可替代的重要作用。为实现广播电视行业的健康可持续发展，相关人员应进一步加强对光纤通信技术及其传输系统的研究，使其应用水平不断提升。

参考文献：

[1]国庆锋.广播传输系统中光纤通信的应用实践略述[J].黑龙江科技信息,2016,12:101.

[2]谭方芳.试析光纤传输技术的特点以及在广播电视信号传输的应用[J].西部广播电视,2016,02:237+239.

[3]崔建生.光纤技术分析及其广播电视信号传输的应用[J].信息通信,2014,10:274.

[4]徐月明,白玉.光纤通信在广播电视系统中的应用分析[J].信息通信,2013,04:201-202.

论文作者:冯志武

论文发表刊物:《基层建设》2016年17期

论文发表时间:2016/11/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2adec2bbd1d861e4dc2c40f1.html