# 现代测绘技术在工程测量中的应用及改进建议论文_强辉强1,余运涛2,杨红博3

强辉强1 余运涛2 杨红博3

（西安煤航信息产业有限公司，陕西，西安，710054）

【摘 要】近年来，随着工程建设不断扩大，传统的测绘技术已不能完全满足当前工程测量的需求。因此，如何完善测绘工作是保证工程施工顺利进行的关键所在。本文就现代测绘技术在工程测量中的相关应用进行了全面介绍，并针对其应用提出了一些改进建议，以此充分发挥现代测绘技术在工程测量的作用。

【关键词】现代测绘技术；工程测量；应用及改进建议

工程测量作为工程建设过程中的关键环节，对确保建设质量及后期工作的顺利实施具有较大的促进作用。因此，选择正确地测绘技术尤为重要。当前，现代测绘技术被广泛应用在工程测量工作当中，并在提高测量工作的精准度及有效性方面发挥着巨大的作用。然而，随着工程建设标准越来越高，使得现代测绘技术在各种测量条件下受到多方面的影响，很大一方面会直接影响测量数据的准确度。所以，如何改进现代测绘技术，使其在工程测量中得到更好的应用，值得深入思考和探究。

1．现代测绘技术类型分析

（1）遥感技术。该类技术是一种综合性极强的测绘技术，属于一种传感手段，主要利用位置、相关物理特性等方面来分析所接收到的信息，以此达到远距离识别物体的效果。据目前而言，遥感技术的应用范围不断扩大，例如在环境监测、水质监测以及火灾监测中就有很好地运用。因此，遥感技术在工程测量方面具有极大的优势。

（2）数字化成图技术。该类技术是大比例尺地图等工程测量工作中重要的组成部分，属于野外数据采集的一种技术，主要通过全站仪和GPS RTK等仪器进行数据采集。同时，通过相关数据处理软件以及计算机绘图软件将采集的数据制作成电子图。另外，由于此类技术在采集数据过程中可忽略编码这一程序，因而在更改电子图时更加简单方便。

（3）地理信息技术。该类技术一般利用测量来采集相关地理信息，主要由数据、人员、硬件、软件、方法等5个方面组成，每个部分的整合衔接能够达到深入分析工程空间的目的。现如今，此项技术逐渐趋向网络平台化、数据多维化、数据标准化等方向发展。

（4）全球卫星定位技术。该类技术主要借助导航卫星来实现测时及测距目的的一种技术。一方面可以缩短观测时间，简化操作程序，另一方面可以抵抗外界干扰，具有较强的保密性，再加上高精度等特点，进而在各类测量工作中得到广泛应用，如导弹制导、大气物理观测、工程测量等。以某一工程建筑为例，利用全球卫星定位技术对现场施工地区的地形进行测量，相关工程师通过原始地形资料对地形图进行测量，并根据测量信息绘制成图。另外，在相关标准下绘制纵横断面，以及利用土方开挖面积等信息计算出总的工程量。总的来说，全球卫星定位技术的应用不仅可以提高测量精准度，还能避免不必要的质量事故发生。

2．探讨现代测绘技术在工程测量中的应用

2.1湿地面积测量中的应用分析

随着全球气候问题的不断扩大，导致湿地面积的测量问题受到社会各界人士的关注和重视，因而利用现代测绘技术对其进行测量具有极为重要的意义。首先，遥感技术可以估计及测量湿地生物资源的分布情况，并对其生长状况进行有效评估，期间利用动态监测功能来增强数据的可靠性[1]。其次，结合地理信息技术有效更新所测得的信息数据，且进行深入研究及空间分析后，便能有效监测到湿地的变化情况。除此之外，通过全球卫星定位技术可抽查湿地的水质、土壤等实际情况。在这样的测量效果下，便能获得评价湿地质量的相关数据，从而提高湿地面积的测量水平，有效缓解土地资源使用紧张的局面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2精确农业测量中的应用分析

在精确农业测量工作中，遥感技术、全球卫星定位技术、地理信息技术有着不同的作用，其中遥感技术可对农田内作物的生长环境及状况等变化信息进行实时掌握；全球卫星定位技术能够空间定位所采集到的农田数据；地理信息技术可以综合农田信息建立空间数据库，进而对农田作物的墒情、苗情等发展情况进行深入分析。综上可知，现代测绘技术的应用，一来可以分析出对农作物生长的有力条件，二来可以促进农业发展达到现代化标准，从而保证农业的可持续发展。

2.3高程控制测量中的应用分析

在高程控制测量工作中应用现代测绘技术主要体现在：①促进高程控制网的完整性。多次实践证明，等外闭合水准路线控制在高程控制网设计中是必不可少的控制方法。具体而言，在测量过程中利用以上控制方法来实现每一站的观测，且观测原则以“后前前后”为主[2]。②测站计算。主要包括视距与高差两种计算。其中视距计算利用特定公式完成，而在高差计算中需要注意的是应尽可能地避免出现高度误差，最好控制在2次以内。如果2次误差>5mm，则必须重新计算高差平均值，以此提高精确度。③完善水准检核。通常情况下，闭合差理论值一般为0，如果闭合差大于相对应的数值范围，则必要立即查明影响因素并对其进行重新测量。另外，如果变动仪器2次高差超过6mm，也应重新测量。因此，加强闭合差的重视度对提高水准检核水平尤为重要。除此之外，若闭合差在容许值范围内，则说明每一站的误差发生率为相同水平。

2.4平面控制测量中的应用分析

在工程测量中，平面控制测量是其重要的组成内容，也是极为关键的一道程序，并且在保证工程资料准确性及确保工程顺利进行方面存在直接影响。据目前来看，三角测量、交会定点测量等方法是平面控制测量中最常见也是最常用的几种方法，且通过以上测量方法来达到准确测定控制点的平面位置的目标[3]。一般情况下，在测量工作要求下通常会在测区范围内确定相关控制点，并促使每个控制点组成中点多边形、三角形、折线形等图形，以此而构建出平面控制网。在以上图形中，主要以三角形图形为主，亦称三角测量网。总而言之，若想全面实现平面控制测量的目的，则在工程测量中必须遵循分级控制、分级布网等相关原则，只有这样才能有效完善控制效果，保证测量质量。

3．探究提高现代测绘技术的改进建议

3.1测绘技术实时性的改进

在工程测量中，保证测绘技术的实时性不但能帮助工程测量获得更加准确的地理数据，还能制定出更加符合工程建设需求的实施方案[4]。因此，改进测绘技术的实时性具有非常重要的意义。例如，在常规成图之前，首先要完成野外数据采集，其次对采集的数据处理后才能绘制成图，在这样情况下便会延长绘制周期，继而降低建设方案的科学性和可行性。鉴于此，相关企业必须增强内页电脑的工作性能，并不断提升其实用性和及时性，由此保证测量数据的可靠性和准确性。

3.2数据获取方式的改进

（1）水下数据获取方式的改进。目前，对于水下数据获取方式主要借助测探仪和实时动态差分法进行实时测量，但因所测得的数据并不是直接获取，因此水下数据很大一方面存在较低的准确度。因此，在今后水下数据测量工作中，相关科研工作人员应当不断研发该方面的测绘技术，以便早日实现直接获取水下数据的方法，从而提高数据的准确性。②地下数据获取方式的改进。首先，借助支导线完成导线计算，同时对设计高精度的测量形态。其次，根据测量要求建立完善的评价方案，同时重视测量的时间及环境等条件对测量的影响。通过改进地下数据获取方式，从而达到高效的测量目的。

结语

现代测绘技术在工程测量中发挥着巨大的积极作用，因此需要相关工程单位加强现代测绘技术使用的重视度，并不断改进和创新测绘方法，进而全方位地提高测量水平，保障工程的顺利实施。

参考文献：

[1]康卉.分析工程测量中的测绘技术[J].建筑工程技术与设计，2015（28）：273.

[2]杨岭军.探析工程测量中现代测绘技术的应用[J].技术与市场，2015（09）：212.

[3]陈满.现代测绘技术对矿山工程测量的影响及其应用分析[J].环球人文地理，2015（12）：36.

[4]马思明，刘宇馨.现代测绘技术在地籍测绘中测量模式探究[J].黑龙江科技信息，2013（20）：56.

论文作者:强辉强1,余运涛2,杨红博3

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年3月总第208期

论文发表时间:2016/6/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2aec00cd0e49783606100497.html