# 探究GPS大地测量作业的质量控制措施论文_陈艳丽

贵州地质工程勘察设计研究院 贵州省贵阳市 550000

摘要：在大地测量作业中，GPS技术的应用能够促进作业效率的显著提高，而想要保证作业质量，工作人员必须做好每一个小阶段的质量控制工作。本文结合GPS大地测量作业的内涵出发，就其质量控制措施进行了分析和讨论，希望能够促进GPS大地测量作业质量的提高，为社会建设提供可靠依据。

关键词：GPS大地测量；质量控制；措施

前言：GPS大地测量作业质量控制应该贯穿整个作业过程，包括方案设计、实际测量以及数据处理等，确保得到的数据成果精度能够满足用户需求。新的发展环境下，GPS大地测量作业面临着许多新问题，如何对作业过程进行控制，保证测量过程可靠，提升测量成果质量，是有关部门需要深入研究的问题。

1 GPS大地测量作业概述

GPS指全球定位系统，主要是利用专用的GPS定位卫星，在全球范围内，提供实时性的定位和导航服务，具有全方位、全天候和高精度的特点，可以为全球用户表提供低成本、高精度的速度、位置和精确定时等信息，在现代社会发展中发挥着非常积极的作用（见图1）。

图1 GPS系统

GPS大地测量的主要内容是大地测量和地壳形变监测，能够为国土资源规划、土建设施设计等提供数据支持，想要保证大地测量的有效性，必须构建起更加精准的GPS网络结构，就现有的GPS网络进行补充，确保其能够与区域内的高等级控制点重合，尽可能减少误差的存在，同时也需要做好现有网络的检测工作，借助高精度GPS技术，对区域内的网络进行升级改造，优化GPS网点布设。另外，应该建立起多级网络，以最新的GPS技术作为支撑，在既有网络的基础上，对多级网络进行完善。

2 GPS大地测量作业的质量控制措施

2.1确定测量目标

在对GPS大地测量作业目标进行确定时，应该关注用户需求，同时充分考虑自身对于任务的承担和接受能力。有关机构在接到相应的测量任务书后，需要就用户提出的各项要求进行分析，看其是否可以实现，以现有技术是否可以达到精度指标和时限要求，不能满足对测量目标进行设置。

2.2做好项目研究

在项目研究阶段，可行性研究最为关键，要求技术人员做好各种资料的收集整理工作，如测量目标、预期时间、精度要求以及预算分配等，同时需要就其中的技术性问题进行分析，找出GPS大地测量的重点和难点，编制出科学合理的作业流程，推动测量目标的顺利实现。可行性研究环节，还应该就作业单位、作业人员以及单位领导各自的责任进行明确，做好必要的准备工作。

2.3重视方案设计

一是资料收集，需要收集的资料有任务书、计划及设计参考资料、工程定义文档和已知GPS点的信息；二是观测网设计。观测网的设计需要考虑多方面的因素，如质量要求、精度指标、独立基线数、重合点数量、结束时间等，想要切实保证测量成果的精度，可以利用多台仪器进行同步测量；三是在进行选点的过程中，应该关注现场交通状况、观测环境、电磁源与点位之间的距离以及方位点和主点之间的通视情况等；四是仪器检查，在作业开始前和结束后，需要依照相关标准的要求，就仪器设备进行检验，检验方法把包括长基线、短基线、零基线以及相位中心检验等，同时还需要就短基线不确定度、随机观测误差、电池电量以及天线连接状况等进行检查，保证仪器设备的正常运行。

2.4技术资料整理

在野外观测工作结束后，需要对采集到的数据信息进行处理，然后进行技术资料整理工作，具体来讲，一是数据处理技术总结，总结的内容包括了解算方法、精度分析数据、数据剔除原因等，对成果精度指标进行明确，在提供成果系统的同时，也需要确定好成果使用环节需要注意的问题；二是外业观测技术总结，其主要内容包括了任务的来源、项目的明确、测量的范围、精度的要求以及施测单位、作业时间、技术依据等，作业人员必须能够依照接收设备的数量和类型，就观测计划的执行情况进行分析和研究。同时，需要做好观测时段的合理选择，探讨观测的实施情况，如果进行了重测或者补测，需要对其进行说明，作业中出现的问题也必须做好分析说明，就原本测量标志的重合情况、基线与闭合环的重复性等进行分析；三是质量检查与结论总结，要求作业人员必须能够就GPS大地测量的全过程进行叙述，对编写出的文档以及各类报告的完整性及真实性进行分析检查，确认各项限差是否能够符合相关精度标准的要求，将之与已知成果进行对比，分析采取的控制措施是否能够真正提高GPS大地测量作业的质量，并对成果的质量等级进行明确。

2.5提交资料整体

对于需要提交给用户的资料，同样必须做好相应的整理工作，具体来讲，应该包括观测资料、基线计算数据、坐标数据、测区调查数据、技术设计书、卫星可见性图、外业观测记录、设备校验资料、测量手簿、数据处理成果表、外业观测数据质量评价等，保证数据资料的完整性和有效性。

3 结语

总而言之，大地测量涉及的学科门类众多，通过与各学科的交叉融合，能够推动相关行业的快速发展。新时期，多种卫星导航系统并存，高精度快速定位技术的出现，使得GPS技术的应用范围不断拓展，为大地测量作业的准确性提供了更加有效的手段。对于作业人员而言，需要做好GPS大地测量作业中所有环节的质量控制工作，采取切实可行的控制措施，保证大地测量结果的准确性。

参考文献：

[1]常亮.大地测量与GPS数据处理实践教学探讨[J].科技视界，2019，（05）：183-184.

[2]李志.GPS控制测量在平面与高程精度控制中的应用[J].工程建设与设计，2018，（20）：16-17.

[3]许欣欣.基于大地测量中的GPS技术的应用研究[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2018，（03）：149-150.

作者简介：

陈艳丽，女，198306，汉，籍贯辽宁省鞍山市，贵州地质工程勘察设计研究院，从事地质测绘工作。

论文作者:陈艳丽

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2b16dce6b516a5017b0867f6.html