# 广州普通公路沥青路面预防性养护措施初探论文_柯伟洪1 刘 涛2

柯伟洪1 刘 涛2（1.广州市道路养护中心，广东，广州，510080）（2.广州市道路养护中心东城养护所，广东，广州，510080）

【摘 要】沥青路面预防性养护是提高沥青路面养护水平，降低养护成本的关键，本文通过理论及实例论证雾封层技术、微表处等两种沥青路面预防性养护技术实施后的路面性能改善效果,为今后的普通公路沥青路面预防性养护提供借鉴。

【关键词】广州；沥青路面；预防性养护；措施

1、引言“十一五”期间，广州借助举办“亚运会”契机，公路建设发展快速，沥青路面通车里程不断增加，“十二五”开始，广州公路逐渐从建设期转向养护期。本文通过分析广州市普通公路沥青路面养护现状及沥青路面预防性养护的基本概念，提出了预防性养护中的措施与时机，通过实例论证雾封层技术、微表处等两种沥青路面预防性养护技术实施后的路面性能改善效果,为今后的普通公路沥青路面预防性养护提供借鉴。

2、广州公路沥青路面养护现状近十年来，广州公路随着沥青路面养护里程的增加，养护压力也随之增大。至2014年，广州地区辖内省养国省道总里程1081.79公里，沥青路面养护里程371.73 公里，占省养国省道总里程34.4%。2012-2014 年省养国省道沥青路面里程增长27.2 公里，面积增长50 万平方米。沥青路面预防性养护推广应用相对滞后,对沥青路面预防性养护工作的重要性认识不足，未能准确掌握预防性养护最佳时机和预防性养护措施，阻碍了沥青路面预防性养护的推广应用。

3、预防性养护基本概念预防性养护是一种在路面状况良好的情况下采取的对现有路面进行有计划的基于费用—效益的养护策略。其在路面结构性能良好和路面损坏不太严重的情况下进行，用于制止微小损坏，延迟进程性破坏，减少纠正性养护。采取预防性养护的路面的效益费用比是在采取任何养护措施路面的6~10 倍。通过实施预防性养护，能够延迟路面的损坏，延长路面上使用寿命，维持改善路面现有的通车条件，推迟昂贵大修和重建活动。

4、预防性养护措施与时机4.1 选择经济合理的养护措施----预防性养护措施根据其技术特点可分为：1）加铺层类：可有效地修复原路面的表面损坏，提高路面平整度和摩擦系数。如：稀浆封层、微表处以及各类薄层罩面等；2）填封类：可修补路面的损坏、裂缝、松散、剥落等如雾封层；3）活性剂类：主要改善路面的老化状况，如：沥青还原再生。

4.2 确定恰当的养护时机路面性能指标的最低可接受水平预防性养护太早或太晚都不能使路面性能达到最好，采取预防性养护措施时，性能指标的最低可接受水平就是在计算效果面积时表征路况性能的指标在Y 轴的上限或下限。对于不同的养护部门和不同的养护项目，性能指标的最低可接受值是不一样的，最低可接受水平也是比较难以确定的，通常考虑需要大修时的路况水平。如果不能确定如何选择最低可接受服务水平，建议采用养护规范推荐的评价等级为良的值。对实施大修、改建后超过3 年（含）且PQI≥85、PCI≥85 的路段宜实施预防性养护。

5、常用两种沥青路面预防性养护技术应用实例5.1 雾封层技术雾封层技术适用于松散脱落，微细裂缝，渗水较严重路段；雾封层后路面的抗滑性能会有所降低；一般采用各类乳化沥青，其洒布量视路况而定，通过实验确定。利用专用设备在沥青路面表面喷洒少量的沥青，增加路表沥青膜厚度，并封堵路表的开口孔隙，从而降低沥青路面渗水系数的技术。常用的沥青为慢裂或中裂乳化沥青。

G324 线沥青路面预防性养护采用含砂雾封层、还原雾封层、普通雾封层等进行预养护方案比选，实施后均能有效解决路面渗水、发白问题，有效封堵微裂缝，跟踪监测一年后使用效果仍然良好（表1）。

5.2 微表处技术微表处可用于超薄抗滑表层和车辙修补；是功能最完善的道路养护方法之一，其可以用于：一、二级公路沥青路面、水泥混凝土桥面、水泥混凝土隧道道面的预防性养护罩面；一、二级公路路面、水泥混凝土桥面的表面磨耗层。

微表处具有以下良好的技术性能：高抗磨耗和高抗滑性能，适用于交通量大、重载车多的路面；可完成路面构造修复、微裂缝密封、车辙填充等修复功能；比热沥青薄层罩面的防止路表水下渗效果更好；在路基路面稳定的前提下，优质微表处层的使用寿命可达5 年以上；开放交通快，可在施工后1h左右开放交通；单位面积建设成本低于传统热沥青罩面。

S115 线沥青路面预防性养护采用微表处技术，处治后有效改善路面渗水、磨耗、车辙、微裂缝等问题，跟踪监测一年后使用效果良好（表2）。

6、结语目前全国国省干线正由建设期逐渐转变为养护期，各级公路养护管理部门现在也由“重建轻养”到“建养并重”、从“被动养护”到“主动养护”、从“矫正性养护”到“预防性养护”的观念转变，由此可见预防性养护工作显得格外重要。

通过本文实践表明，实施预防性养护后的路面效果良好，与原路面粘结牢固，行车舒适，施工快捷方便，大大缩短开放交通时间，节约能源，成本较低等优点，是一种功能完善的道路养护方法。因此，雾封层、微表处技术在国省干线公路养护中有着广泛的推广和应用价值。

参考文献：[1]徐培华．高等级公路路基路面养护技术[M]．北京：人民交通出版社，2003．[2]古力尼沙·毛拉．试析沥青路面预防性养护措施[J] ．价值工程，2010,29(9)

论文作者:柯伟洪1 刘 涛2

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年5月总第198期供稿

论文发表时间:2015/9/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2b5660e9b20baa1c3dd92a1b.html