# 高层商住楼的电气照明设计之我见论文_嵇勇

前 言：

高层商住楼为现代人的生活带来了很多便利，不论是从生活上，亦或是工作上，高层商住楼以其独特的优势吸引着众多人的关注。为了适应现代人对高层商住楼的需求，相关的高层商住楼开发商也在不断地提高高层商住楼的质量水平，作为影响高层商住楼重要因素的电气照明设备也日益成为开发商关注的重点。一座高层商住楼的电气照明系统的优劣，直接影响整个商住楼的质量水平，因此，高层商住楼的电气照明系统也给电气设计师们提出了更高的要求。

1高层商住楼电气照明系统的现状

在高层商住楼迅速发展的大形势下，对于电气照明系统的要求也越来越高，设计的工艺和技术也在不断进步。不同的照明设备对于不同的环境有着不同的影响，比如，对于学校电气照明系统的设计，需要考虑灯具的照明度的强弱，灯具是否会眩光等因素；在医院，对于电气照明系统的设计，就需要考虑灯光的柔和度和灯光的色调等问题；在办公室，对于电气照明系统设计的要求是灯光是否简洁、布光是否合理、是否有助于缓解疲劳等。现代的灯具多数利用光学效应，有规律了变换灯光的颜色，带给人视觉上的独特感受。现代的照明设备对于科学技术的要求越来越高，人们对于灯具的要求已完全不同过于过去的日常照明需求，现代社会对于照明设备了要求除了要有高质量的照明效果，还要求外形设计美观大方，性能上要节能环保等等。因此，不同类型的商住楼对于电气照明系统的要求是不同的，我国对于电气照明系统的研究已经取得了一定的成就，很多高层商住楼的电气照明系统设计已比较合理。

我国对于电气照明系统的研究空间还很大，对于高层商住楼电气照明系统的研究具有重大而积极的意义，合理地选用电气照明设备，能够有效改善周围的生活和工作环境，有利于进一步提高生活质量和工作效率，因此，对于高层商住楼电气照明系统的设计研究是非常个必要的。未来我国对于高层商住楼的电气照明系统的研究会更加深入，对于电气照明系统的设计要求也会进一步提高。在未来电气照明设计中，不仅要实现外观上的舒适大方，还要实现灯具的健康与环保，在这方面典型的例子就是近几年对于LED光源的研究开发，LED是一种新型的光照灯源，随着环保经济和低碳生活的进一步推广，它必定成为未来照明产品的最典型的代表。

2高层商住楼电气照明设计的几种用途

高层商住楼的电气照明设计主要是根据住宅照明用途、商业照明用途以及应急照明用途设计的，在针对不同用途的电气照明设计时，要结合具体环境和具体的设计要求，电气照明设计师要根据相关的要求确定合适的照度值，合理地布置灯具，实现实用与美观的统一。

2.1住宅照明用途

住宅是人们最重要的生活场所，人们在住宅楼里的时间最长，因此，对于住宅照明的设计十分重要，电气照明设计的质量是人们首先关注的重点。但是，随着人民生活水平的提高，生活质量的改善，人们对于生活品质的要求越来越高，因此，作为体现生活品质的重要方面的电气照明设计也受到人们的普遍重视。住宅照明应该根据不同的审美观点进行设计，根据不同的要求做不同的设计方案。对于住宅照明的设计基本要求应该是根据房间的不同位置，设置合理的光照度，比如卧室和卫生间的光照设计应该是不一样的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此以外，住宅照明还应该本着安全可靠的原则，在确保安全可靠地基础上，利用照明设备创造良好的照明气氛，通过实验证明，利用灯光创造出的氛围容易感染人的情绪，因此，住宅电气照明设计也具有非常重大的意义。

2.2商业照明用途

商业照明的用途总体来说主要是为了使商场的视觉效果鲜明独特，从而吸引顾客驻足观看商品。商业照明要考虑整个环境，根据全局进行布置，电气照明要有利于提高商店的层次与品味，努力为顾客创造一种和谐的气氛，从而激发顾客的购买欲。因此，对于商业用途的灯具选用主要有金卤灯、光纤灯及卤素灯等。商家可以根据不同的设计要求综合选用这些灯具。商业灯具的设计一定要能够突出商品的特色与重点，结合商业店铺本身的地理环境，做到明暗结合，只有这样的电气照明设计才能更好地吸引顾客。

2.3应急照明用途

应急电气照明的设计用途应该首先考虑安全可靠这一因素，高层商住楼有其独特的优势特点，但是也存在其自身的弱点，即高度问题。应急电气照明系统的设计主要是为了解决高层商住楼的突发紧急情况而设计的，一般来讲，高层商住楼应急照明系统的设计本着经济实用、技术先进及安全高效的原则。应急电气照明系统的设计要结合相应的建筑特点，根据商住楼的实际规模选择合理的应急照明灯数。应急照明的供电方式主要有柴油发电机供电，电网双重电源供电以及蓄电池供电，这几种供电方方式各有优缺点，对于这几种供电方式的选择主要是依据高层商住楼自身的特点状况。

3电气照明设计的考虑因素

随着科学技术的不断进步，人们对于电气照明系统的研究也逐渐地深入。在电气照明设计中，其影响因素是多方面的，但是，总体来说，电气照明设计的考虑因素主要包括以下几个方面。

3.1照明灯具的选用与设计

在选用照明灯具时，要考虑灯具的光源类型，根据不同位置的要求，选取合适的光源。同时，对于灯具的选择要多方面综合考虑，包括外观和性能以及安全性等，而灯具的布置则要结合相应的照明场所的特征，一定要保证设置合理，与照明的质量和光源的位置有效地结合起来，只有这样，才能取得更好的照明效果和视觉效果。

3.2照明灯具质量的问题

照明质量对于电气照明设计来讲，是最重要的考虑因素。影响照明质量的因素主要有照度、亮度、频光与眩光。照度是衡量照明质量最基本的指标，亮度分布不均衡容易造成视觉上的疲劳，长期处于眩光和频光的状态下的人，人的整体精神状态和实力会受到重大影响。

3.3高层商住楼电气照明的用途

电气照明设计还要考虑高层商住楼的用途，针对不同的用途，设计的风格和方案是不同的，比如对于商业照明和住宅照明的电气照明设计，这二者的设计思路是不一样的，因此，在设计师，一定要结合相关的实际情况。

4结 语

综上所述，电气照明系统是现代高层商住楼的重要组成部分。设计人员应严格按照相关的技术标准和设计规范进行高层商住楼照明系统的设计，既要做好电气照明光源的选用工作，同时又要根据使用场合、处理好照明灯具的选用问题，从多方面考虑增强商住楼电气照明系统在设计上的实用性和人性化，以保证商住楼的照明达到安全、高效、舒适、便利的效果。

参考文献：

[1]徐华，《应急照明概述》[J].建筑电气，2006 年 4 期

[2]魏敏晨，《现代商店照明》[J].光源与照明，2008 年 1 期



论文作者:嵇勇

论文发表刊物:《中国建筑知识仓库》2019年05期

论文发表时间:2020/4/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2b6256c8ef7750d2f085a27a.html