# LTE网络优化技术浅析论文_张丽霞

广东海格怡创科技有限公司

摘要：本文主要从 LTE 网络优化技术的主要内容；等几方面探讨了主题，旨在与同行共同学习。

关键词：LTE；网络优化；主要内容；优化措施

Long Term Evolution（以下简称 LTE）是一种无线通讯技术，它以正交频分复用技术为核心，以提高频谱利用率和数据下载速率为主要目标，采用的是扁平网络架构，以此来满足大数据时代的新需求，在 20MHz 信道带宽下使下行峰值速率提高到 100Mbps 的高速无线通讯技术。它由中国移动、高通、华为等公司共同研发，拥有中国自主知识产权的主流 4G 通信技术。TD-LTE 与 FDD 共同被 3GPP 组织定为全球通用标准。LTE 作为第四代移动通信技术是先进的，整个网络可以与现存的 GSM/TD-SCDMA 等系统相兼容并且上网速度快，资源配置灵活、应用先进的信号处理技术、灵活的频谱解决方案、能够与 FDD 融合同步发展等。

一、TD-LTE 网络优化方法及运用的工具

1.TD-LTE 网络优化概述

随着大数据时代的到来，中国移动对 LTE 网络的不断建设、优化和测试，一张具有竞争力的 LTE 网络逐步形成。面对 WCDMA，CDMA2000 以及 WLAN 的竞争，LTE 网络的优化，网络质量也面临前所未有的挑战。只有不断对 LTE 网络进行优化提升，才可以打造 LTE 精品网络，满足客户需要。一张具有领先优势的网络是通过不断优化产生的，而网络优化是需要多人努力，不断创新的结果，是一项长期复杂而又意义深远的工作。作为一种新型的 4G 网络技术，TD-LTE 网络优化工作内容与 GSM/TD-SCDMA 等其它网络制式相比，既有相同点也有不同点。相同的是，网络优化的工作目标和效果都相同，不同的是优化的对象、参数以及优化的方法有所区别。

LTE 作为新一代移动通信的统一标准，具有频谱效率高、高速速率、高移动性和扁平化的网络结构等多种优势，为了确保确保通话质量和网络的稳定性以及客户的良好感知度等因素，对网优工程师在 TD-LTE 无线测试以及对网优难题的解决方面都提出了很高的要求。只有这样才能让客户真正体验到 TD-LTE 带来的真实感受和对生活的改变。

实际优化过程中，现场模拟用户行为，通过严格的检查测试和结果分析并结合专业工具分析，可以有效检查现网设备运行的状态以及网络性能的好坏程度，为提升网络质量和发现网络问题提供支撑。单站验证采取DT和 CQT 两种测试相结合的方式，主要是保证待优化区域中的各个小区的接入、切换、FTP上传和下载等功能是否均是正常的。可以区分网络覆盖问题和设备功能性故障原因造成的接入、切换等问题，有利于准确定位和解决后期优化过程中遇到的问题，提高工作效率，为后期优化工作做支撑。

2.LTE 网络优化关键点

新兴的数据业务、移动新技术和扁平化的网络结构对TD-LTE网络优化提出了新的要求。

（1）网络结构扁平化扁平化的IP宽带网结构是移动通信网络结构发展的趋势，从3G的 IP多媒体系统到 4G的扁平化的IP宽带，移动新技术不断向前发展的体现。传输技术、半导体技术的发展，使得传统的多层接入网结构浓缩到eNode B 单一的网元中，这一新型接入网结构使得物理层新技术的应用成为可能，同时也使得基站的实现复杂度提到了前所未有的高度。那么在这样的 LTE网络架构下，如何在空口进行上下行数据采集，并帮助评估基站的性能成为 LTE 网络优化面临的新问题、新挑战。

（2）OFDM、MIMO 等新技术应用

以 LTE 为代表的 4G 移动通信系统，将多年来的移动通信先进技术集合在了一起，其中最关键的技术是MIMO与 OFDM相结合。MIMO空分复用和波束赋形都通过对无线传播信道的空间选择性衰落，虽然理论界对无线信道的空间选择性有很多模型和研究，但其应用于实际传播环境，传统的测试软件已很难进行过多测量和评估。基站协作和多用户 MIMO等技术，是传统的切换、功控等蜂窝工程技术的延续，对这一技术的测量和评估，都需要在实际网络优化工作中大量采集和分析蜂窝网络的信令和数据，而且还需要结合多天线技术。

（3）通过调整天馈系统进行覆盖优化思路

解决网络覆盖是网络优化工作的关键。覆盖问题会导致客户不能正常与网络连接和掉线、无法切换等，对LTE网络质量造成很大程度的影响。针对这一问题，在工程建设初期可根据客户反映实情、无线环境等因素对基站位置进行合理规划、设置天线参数及发射功率的修改。然后在后期优化中，再根据客户实际需求及检测情况进一步对天线参数及功率设置进行调整，从而对网络覆盖问题进一步优化。

在LTE 网络优化过程中，调整天线主要是针对优化问题，根据测试情况对天线的下倾角、方位角以及天线高度进行适当的调整。比如覆盖问题主要靠调整天线的下倾角和方位角来解决，弱覆盖可通过减小下倾角，过覆盖可通过增大下倾角来优化。

二、LTE 网络优化技术的主要内容

网络系统优化是改善网络通信质量，提高移动网络通信服务水平的重要途径，由于 4G 网络在我国的建设与应用时间相对较短，部分功能仍不够完善和稳定，在当前加强网络优化具有着很大的必要性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆LTE 网络优化的内容包括多个方面，如PCI 优化、覆盖优化、干扰优化、系统参数优化、邻区优化等，这也使得 LTE 网络优化具有一定的综合性与复杂性，其具体内容如下：

1.PCI优化

PCI 干扰是造成无线通信网络出现掉话、下载速度缓慢等一系列问题的主要原因，因此，对 PCI 进行优化是减少掉话率，保障无线网络下载速度与稳定性的关键。

2.覆盖优化

LTE网络中常出现的覆盖问题主要包括弱覆盖、越区覆盖以及覆盖不均衡等，这些问题的发生会导致无线网络出现接入成功率以及切换成功率下降、掉线率上升、上传下载速率差等现象，影响着用户无线网络的正常使用，也会导致投诉率的增加。

造成以上无线网络覆盖问题的原因有很多，如天馈线系统工程安装质量问题、天线选型不合理、无线参数设置不合理以及一系列其他设备故障问题等。在对无线网络覆盖问题进行处理和优化时，首先要确定导致问题出现的原因，并根据具体的问题情况采取有效措施进行处理。如对于弱覆盖以及越区覆盖问题的处理，应首先对邻区漏配问题进行排查，然后根据问题的特征，制定不同的解决方案。对于弱覆盖区应采取调整小区导频发射功率以及调整天馈线系统来进行处理，对于越区覆盖问题应采取调整天线方向角、高度和下倾角的方式进行处理。此外，还要注意对设备故障问题的排查与检修，并对系统设置中的不合理参数及时进行修正，从而实现覆盖优化的目标。

3.邻区优化

邻区优化主要是针对用户切换过程中所产生的干扰问题而进行的，切换是保障用户无线网络通信连续性的重要功能，而当用户处于小区的边界区域时，其自身通信质量会受到一定的影响而下降，同时，在边界区域是用户的通信设备也会对其他用户的通信造成更大的干扰，邻区优化过程中结合地理位置信息、无线环境质量、网络 KPI 指标、路测结果等信息进行合理的邻区调整，以此来提高网络覆盖率、控制掉线率并保障切换的成功率，从而有效的减少切换过程中所产生的干扰，实现网络优化的目的。

4.干扰优化

一般 LTE 网络中的干扰问题可分为内部干扰与外部干扰两个部分，内部干扰的主要产生原因是系统内部的设备故障，而外部干扰则相对较为复杂，根据干扰因素的不同可分为阻塞干扰、互调干扰、杂散干扰等多种干扰类型。在实际的干扰优化中，对于内部干扰问题的解决方法主要是通过加强对设备的维护与检修，对设备故障进行及时排除，并保障设备运行的稳定性，减少内部干扰的发生。对于外部干扰则要通过扫描仪等专业设备，明确外部干扰信号的特征，并准确判断干扰源位置，采取针对性的措施抑制和规避来自外部的干扰信号的影响。

三、LTE 网络优化主要的优化措施

LTE网络优化技术的应用应将网络的覆盖、容量、质量等动态信息作为基础依据，在优化过程中，合理对网络的覆盖进行调整，根据具体干扰因素对干扰进行排除、抑制与规避，根据网络运行的实际情况对参数进行合理调整与设置，以及加强日产检修、做好故障处理，通过这些优化措施的运用，使LTE 无线网络保持稳定良好的运行状态，并充分满足用户的使用需求。主要的优化措施包括以下几个方面：

1.设备故障定位与解决

对设备故障的定位主要是根据系统收集的相关信息，对具有较大可能性的影响因素进行排查，根据排查结果进行无线网络评估、故障定位、分析以及处理方案的制定。主要的排查内容包括：影响设备运行的相关告警信息、可用率出现异常的小区、覆盖存在异常的区域、干扰区域以及无线性能指标异常的小区。

2.网络评估测试与数据采集

为提高 LTE 网络优化的准确性与有效性，通常要结合实际的网络情况进行优化方案的选择，这就需要对优化区域的无线网络进行评估测试，以掌握优化区域的真实网络运行情况，主要措施有 OMC 统计、DT 测试、CQT 测试等。并通过以上评估测试措施的应用，结合实际的分析需要，对所需的相关数据进行有效的采集。

3.优化方案的实施与验证

根据网络评估测试与问题定位所获得结果信息，制定针对性的优化方案，并在网络系统中实施。优化方案实施后，还要通过再次的评估测试与数据采集，检验优化方案实施的效果。

4.问题定位主要是利用对全网 KPI 以及路测数据的有效分析，从而对网络性能问题进行准确判断与定位，为优化方案的制定提供依据。

结语

LTE 网络在当前的移动网络通信中发挥着重要的作用，加强对 LTE 网络优化技术的研究与完善，对于提高 4G 无线网络通信的质量，促进我国移动网络通信技术的发展具有着重要的意义，而随着无线网络优化技术的不断进步，未来也将给人们的移动通信带来更大的便利。

参考文献：

[1] 李文宇.LTE/LTE-advanced 自组织网络的自优化理论和关键技术研究 [J].北京邮电大学，2013（4）：154-155

[2] 赵云利.锦州电信 CDMA2000 1XEVDO 无线网络优化技术研究 [J].吉林大学，2013（12）：254-255

[3] 田志刚，黄金平，黄文学，王倩倩.畅谈新一代 LTE 网络优化测试产品——LTE 空中接口监测仪 [J].电信网技术，2013（2）：129-130

[4] 钟鼎，廖振松.基于 TD-SCDMA 网络的 TDD-LTE 网络优化移植性研究 [J].信息通信，2013（10）：136-137

论文作者:张丽霞

论文发表刊物:《基层建设》2017年3期

论文发表时间:2017/5/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2b98f6fb3a43dc1928f94e74.html