# 微波信号光纤传输技术与应用论文_梁武忠

广东省电信规划设计院有限公司第四分公司 广东湛江 524022

摘要：光纤通信具有体积小、重量轻、频宽带的特点，随着微波与光学技术的发展，出现了一种将两者优势结合起来的传输技术：微波信号光纤传输技术。

关键词：微波信号；光纤通信；DFB激光器；预失真电路

0 前言

微波光纤传输系统主要由电／光转换器件、光／电转换器件、微波驱动器件以及光缆组成；微波激光器及电光调制器完成微波信号的电光转换功能，光电探测器完成调制光信号的光电转换功能，微波驱动器件的作用是将微波信号驱动到合适的电平输出或调制，光缆是光调制信号的传输介质。

按照调制模式的不同，可以分为直接调制模式和外调制模式：直接调制方式是通过微波激光器以强度调制方式实现的，具有技术实现相对简单的优点，缺点是激光器会出现“chirp”啁啾效应，这使得传输距离受限；外调制方式是通过电光调制器实现的，优点是解决了“chirp”啁啾效应，可以实现较长距离的传输，缺点是技术复杂，成本昂贵，同时产生了“SBS”阈值问题。

1.微波光纤传输系统的关键技术

1.1预失真补偿技术

因为微波信号光纤传输技术是模拟调制方式实现的，它是模拟通信技术，所以对电/光调制器的线性、动态范围等参数有严格的要求，否则将引起微波信号的严重失真。但实际电光转换器的调制特性呈非线性：LiNbO3调制器是COS函数关系，微波激光器是中间线性、两端是X2关系，所以通过预失真补偿技术，使微波光纤传输系统获得高OIP3、OIP2、SFDR 等指标。目前主要采用多项式预失真补偿技术，实现原理是在相应的频段产生二阶及偶数阶，三阶及奇数阶失真的电信号，并且与激光器本身的非线性失真大小相等、相位相反，从而相互抵消，实现微波信号的高线性传输。

1.2激光器降噪技术

因为电光转换器本身的噪声系数很大：1～18GHz 频段内达到 40～55dB，必须降低光纤链路的噪声以满足系统的要求，但链路噪声一般控制在 10～25dB。系统降噪的主要措施是，通过 APC（自动温度控制）、ATC（自动功率控制）技术，抑制激光器芯片的温度漂移，降低芯片的 RIN 噪声；以及通过熔接光的接口、采用 APC 模式的光纤活动接口、在激光器的输出端加隔离器等方式，降低链路的光反射，减少后向光反射对激光器噪声性能的影响，以满足系统对噪声系数的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3“SBS”阈值控制技术

首先“SBS”阈值产生的原因有以下几个因素：激光器输出的光谱窄，光功率强以及特定的长波长（1550nm），采用这三种情况都是为了增加光信号的传输距离：光谱窄以减少色散的影响、光功率强增加传输距离、1550nm 波长损耗小，但这三项措施都与光纤的非线性相矛盾，产生了“SBS”阈值问题。所谓的“SBS”阈值，即当输出的 1550nm 波长的光调制信号功率超过该阈值时，系统的噪声、非线性严重恶化：从频谱上看，噪声功率谱密度、杂散信号的指标都会严重恶化。目前采取的解决措施是通过对电光调制器做适当的调相处理，使输出的光谱略微展宽，在色散与“SBS”阈值间优化处理，以达到增大光信号的传输距离的目的。

2.微波信号光纤传输技术的优势及应用领域

（一）优势。由于微波信号光纤传输技术是微波与光纤通信优势结合的通信技术，它具有以下特点：低损耗特性：由于光纤通信0.2～0.35dB/km的低损耗的特性，微波信号可以远距离传输，实现天线和数据中心分隔开，以增强各种通信、侦测系统的抗毁特性、隐蔽特性；宽带特性：最宽达20GHz的带宽，能够保证目前各类通信和电子信号不失真地进行远程传输，既使对波形要求苛刻的脉内调制信号也不例外，适合各种型号的通信、雷达和电子对抗系统的应用要求；大动态特性：高达90dB以上的信号动态范围，能够同时兼顾系统的灵敏度和抗饱和特性要求，即不会因为光纤的远程传输而损失任何信息；安全、保密特性：尽享光纤传输所固有的信号不泄露，不易受到周围电磁环境扰动，全天候工作等优势，安全保密，稳定可靠。

（二）应用领域。在信号传输方面，利用微波信号光纤传输技术可以克服将地面站控制中心必须和天线建设安装在同一地点的缺陷：天线场地安装在偏僻处（信号质量好），数据处理设备、解调器、变频器可以安装在距离天线场地几十公里以外的城市内（生活方便）的数据中心，专家领导可直接去数据中心工作，免去了往返天线阵地和办公室之间所造成的麻烦和浪费。在3G／4G移动通信中，微波光纤传输系统最主要的灵活应用就是宽带室内覆盖，如地铁、大型商场、火车站、机场、展览中心等，在这些大型建筑物中，为了提高信号的质量，有效的解决方法是在建筑物内建立一个中心基站和分布式天线系统，从而提高覆盖率。利用微波信号光纤传输技术可以很好的解决电磁干扰以及多数据连接问题，一根很细很轻的包含10芯20芯或更多芯单模光纤的光缆完成设备或天线场地的连接很容易，并且省去了昂贵的密封波导、同轴电缆或铜缆，同时解决了多电缆间的RFI/EMI问题；另外，在相控阵雷达中也可以利用该技术实现性能稳定、灵活、精确的光纤延时线。

3.各频段微波信号的特点及相应光端机产品

微波信号光纤传输技术产生的主要原因就是解决雷达信号长距离传输的问题，由于各频段雷达信号具有不同的特殊性，所以各频段光端机对技术指标有了不同程度偏重。短波频段雷达信号的最大特点是大信号、小信号同时并存，大信号幅度有时高达+15dBm，小的可能到-100dBm，这就要求短波频段光端机能够同时兼顾系统的灵敏度和抗饱和特性，只有当其输入、输出瞬时动态范围达到120dB时，才可以解决1～30MHz内大动态短波雷达信号的长距离传输问题。

传统的更高频段雷达信号的远距离传输，均采用先下变频到超短波频段，然后再用密封波导、同轴电缆或者超短波频段光端机传输，这种先变频再传输的方式若采用电缆、波导做传输介质，在降低线损增加传输距离以及降低电缆成本方面，性能非常优越；但是若采用光纤做传输介质，传输损耗已不是主要矛盾，此时先变频再传输相对先传输再变频的传输方式而言，无论在设备管理，还是信号质量方面，都存在明显的不足；这种先变频再采用光纤传输方式的存在，主要是由于技术方面的原因，没有更高频段的光端机，为了解决这方面的问题，出现了更高频段（S、C、X、Ku）光端机。S、C、X、Ku各频段的雷达信号最主要的共有特性是幅度小，一般在-30～-60dBm，这就对微波光纤传输设备提出了高接收灵敏度、低噪声系数以及高可靠性的要求，所以，S、C、X、Ku各频段光端机，必须采用内置光隔离器、ATC、APC电路以及采用温度补偿技术，使它们具有灵敏度高、温度范围宽、抗干扰性强，频率稳定性好的特点，才能满足卫星、微波、雷达、广播电视等信号的无下变频的远距离传输要求。

4.结束语

作为一种新兴的通信技术，微波信号光纤传输技术受到了越来越多的关注。由于其低损、宽带、大动态以及安全保密的特性，在各频段雷达信号传输，电子战、电子对抗，3G／4G 移动通信信号覆盖以及其他有远程传输需求的商用、军用通信和电子系统中，必将有广阔的应用前景。

参考文献：

［１］王景国，曾奕衡.数字激光器在模拟光纤通信中的应用[J]，光纤与电缆及其应用技术，2008（1）：38-40．

［２］王明明，王景国，朱少林，等．宽带外调制模拟光发射机的设计[J]，光通信技术，2007，31（8）：29-30．

论文作者:梁武忠

论文发表刊物:《基层建设》2016年25期

论文发表时间:2017/2/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2bb679cb8410c6ed79fd3f13.html