# 浅谈电力计量自动化在线损管理中的应用论文_兰东

(广西电网有限责任公司来宾供电局 广西来宾 546100)

摘要：伴随我国经济水平的不断发展和提高，企业和居民在用电量方面的需求越来越大，电力企业的线损管理越来越严峻，影响着企业是否能正常地给其他企业和居民提供电能。目前，虽然很多电力企业针对线损问题进行了一系列的讨论和研究，但是因为各种不同的因素困扰很难取得实际的成效。相关工作人员在计算线损的过程中出现偏差，缺乏相关科学合理的减损策略，造成线路所消耗的资源过大，这已经成为现在电力企业线损管理工作的首要问题，严重影响了电力企业的正常供电。因此，相关企业应该根据当前的发展状况，制定出更为智能、更为有效的线损管理的计划，从而达到减少损失的目的。

关键词：电力计量自动化；线损管理；应用

目前，随着科技社会的进步，越来越多的家用电器及电力生产设施设备被研发，在人类生产生活中发挥了重要作用。电力产业成为社会发展、人民生产生活不可或缺的部分。保证电力设施设备正常运行，进而保证电力企业实现正常有序供电是电气供应的重要目标。文章重点对电力计量自动化技术的线损管理进行研究，希望对电力企业的线损管理工作有所帮助。

1电力计量自动化技术中线损管理的重要性及线损原因

1.1电力计量自动化技术中线损管理的重要性

电力计量自动化技术是一项建设智能电网的关键技术，属于智能电网系统的一个系统。同时电力计量自动化技术作用为一个独立系统还包含集中抄表系统、电能计量遥测系统、负荷管理系统等多个子系统。这种技术的应用涉及控制点很多，需要管理的业务面较广，技术运用具有复杂性。而集中抄表系统是电力计量自动化技术运用的核心。集中抄表系统是将电网管理与通信技术、计算机技术等相结合，利用通信和计算机技术实现数据传输、处理等功能。例如常见的电表读取、电力线损分析等。而线损管理可以帮助降低电能消耗，并对造成线损的原因进行排查解决，对症进行管理，提升电网的运行效果，提升电力计量自动化技术的应用效率。最终达到控制企业经济损失、提升供电服务质量、满足用户供电需求的目的。进行线损管理对电力计量自动化技术具有重要意义。

1.2电力计量自动化中造成线损的主要原因

线损是指在线路传输过程中造成的电能损失。线损一般包括自然线损和管理线损两种。电能传输过程中要经过很多线路，而线路具有一定的电阻，自身就是耗电设备。电能通过线路的过程会造成一定的自然电能损耗，这些自然线耗是无避免的；而可以采取措施避免和降低的线损属于管理线损。这些电能线损主要是由配电设备设施或者线路布局设置不合理造成的。造成管理线损的原因众多，例如：电能传输过程中使用的电压器功率过大，与要承担的线路负荷不匹配，造成变压器空载现象，进而引发线路电损；无按照就近原则送电，出现近电远送现象，增加输送线路长度，造成一定的线路电损；三相负荷不稳定性超过标准范围的20%，造成线路中电流增加，造成一定线损；不法人员偷电造成线损。总之，导致线损的管理因素很多，在进行输电传输设计和部署时必须做好充分考虑，科学合理地进行线路设置和设备选择管理。

2电力计量自动化线损管理的运用流程

2.1分析线损存在的问题

由于设备长时间的被使用，必然会使其性能出现一定的减弱。在日常工作使用的过程中，如果忽视了对设备及时有效的维修，缺乏对设备维护工作的具体详细安排计划，会导致计量出来的最终结果出现误差，所统计的用电数据不正确，进而很难查出计量过程中出现的问题原因，这在很大程度上加大了电能损失和消耗的风险系数。

2.2创建线损模型

通常情况下，在计算线损率的过程中应该创建一个完整的线损模型。利用自动化的系统，对计量点、变电站以及用户等的相关信息展开分析，创建一个相适应的线损模型。另外，还要结合具体情况及时有效地对模型的相关信息进行更新。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在实际操作过程中，四分线损的管理所采用的计算线损率的公式是统一的，所以可以创建一个通用的模型，明确线损的对象并展开透彻的剖析，充分掌握分析对象的名称和电压等级等一些基本信息。

2.3自动统计和生成线损数据报告

由于计量自动化系统是计算机技术、大数据技术、数字通信技术等多项先进的智能技术的融合，所以将其应用到电力系统的线损管理工作中，计量自动化系统可以通过智能提取或者人为操作等方式，利用系统内提前设置好的计算方法，能够自动生成线损的数据统计。计量自动化系统可以对不同时间的线损情况进行分析和判断，例如对月线损情况和日线损情况进行分析，管理人员可以利用所获取的数据进行线损率的对比，通过对比发现异常数据，有助于高效的发现线损异常问题，并采取方法解决问题。

3电力计量自动化在线损管理中的具体应用

3.1应用于日常的用电检查

在电力企业的日常工作中，日常的用电检查是其中一项基本的工作任务。传统检查是由相关的工作人员去场地对日常的用电进行检查，并详细记录检查的情况，这项任务工作量非常大，由于是人力劳动，因此工作的效率是有限的，而且极易产生误差，容易导致线损最终的分析结果出现误差。如果将电能计量自动化系统应用于日常的用电检查作业中，能够有效及时地收集现场的数据，在很大程度上提高了工作的效率以及工作的质量。这不但给线损的分析工作带来了可信度较高的数据信息，而且可以有效防止出现窃电行为，排查出电能计量出现问题的原因。当电网系统出现异常行为的时候，电能计量自动化系统会自动进行报警，而相关的工作人员能够有效获取报警点的电流、电压以及电能负荷的相关情况，从而得知用户具体的用电状况，进而增强对用户用电的管理。

3.2应用于远程抄表

在线损管理的过程中，远程抄表工作是电力计量自动化的一个重要运用方式。采取电力计量的方式，给线损管理带来相关的参考的数据等信息，可以有效实现远程抄表任务，对存在问题的线路进行及时的管理。以前的线损管理工作主要是采取人工计算的方法来完成的，一旦抄表的时间不一致，容易出现电能的损失和消耗出现波动的情况。

3.3电力运营状况的自动监测

在电力系统的运营中使用计量自动化系统，可以实时对系统内的线损状况进行监测，及时对电力系统运营和传输中各个步骤进行检测、分析与处理，对所出现的问题进行排查反馈，并将所监测到的问题和故障点及时反馈给管理人员，有助于管理根据更加快速和准确地对所出现的线损问题进行处理，减少电力系统输送过程中电力资源的浪费，提高电力资源的利用效率，促进电力系统的创新发展。

4结语

为了有效保证电力企业可以正常地为居民供电，需要处理线损管理的相关工作。本文着重强调了电力计量自动化线损管理的相关运用流程，对线损管理中容易出现的问题展开了讨论和分析，最后介绍了电力计算自动化在线损管理中的具体应用案例，这些都有助于电力企业更好地开展线损管理工作，为电力企业的发展有一定的借鉴意义。

参考文献:

[1]张馨.基于电力计量自动化技术的线损管理[J].南方农机，2019，50(16)：204.

[2]刘晓毅.基于电力计量自动化技术的线损管理[J].低碳世界，2019，9(4)：108-109.

[3]高歌.基于电力计量自动化技术的线损管理探讨[J].无线互联科技，2018，15(4)：123-124.

[4]陈婷.线损管理中计量自动化系统的运用研究[J].低碳世界，2018(1)：140-141.

[5]冷华，陈鸿琳，李欣燃，等.基于功率或电量预测的智能配电网统计线损同期化方法[J].电力系统保护与控制，2016，44(18)：108-114.

论文作者:兰东

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2bcc57cffbf1cf521566d058.html