# 谈电厂锅炉检修作业中的粉尘危害及防治论文_翁源远

广东大唐国际潮州发电有限公司 广东省潮州市 521000

摘要：近年来，我国对电能的需求不断增加，电厂建设越来越多，在电厂中，对锅炉的应用也越来越广泛。本文介绍了锅炉工作过程中产生粉尘的性质、来源、危害等特性，分析了锅炉检验过程中粉尘防护对策，在此基础上提出了加强检验过程中劳动防护的几点建议。

关键词：电厂；锅炉检修；粉尘危害；环境；防治

引言

粉尘严重影响安全生产，是威胁职工生命健康的主要因素之一，为电厂五大常见危害之一。由于电厂作业环境闭塞，空气流动性不大，开采、打眼、爆破、装运时会产生大量粉尘，严重危害电厂工人的肺部健康。应加强对尘肺疾病相关因素的了解，做好防尘工作，采用综合性的预防措施，降低作业环境内粉尘的浓度，减少肺部吸入粉尘，同时加强电厂工人对相关疾病的认知，提高自身健康防护意识。

1电厂粉尘的危害

电厂粉尘主要是在电厂生产的各个环节中，尤其是在电厂井下风速比较大的情况下，因挖掘煤炭而产生的粉尘。根据调查煤炭粉尘中含有大量的微小煤尘和岩屑微尘等，在相对封闭的井下空间内粉尘的存在无论是对作业人员还是生产环境都会产生巨大的危害：1）电厂粉尘会影响作业人员的身体健康。尘肺病是煤炭工人的职业病，其发病原因主要是电厂工人在作业的过程中吸入了煤炭粉尘，而煤炭粉尘中含有二氧化硅，这些物质被工作人员吸入肺部后会杀死活性肺细胞，进而导致肺部出现纤维性病变。根据调查目前我国煤炭工人患有肺尘病的比例仍然居高不下；2）对生产环境的危害。电厂井下作业环境相对比较封闭，在狭小的空间内如果空气中的粉尘浓度超过一定比例后就容易发生爆炸，进而威胁井下作业人员的生命安全。煤本身具有可燃性，当井下煤炭粉尘浓度达到一定程度后，煤矿工作面上瞬时产生的粉尘所带的电量要比已经进入电厂通风系统的粉尘所带的电量要多，这样对于电厂的安全会产生巨大的威胁，例如当电厂工作面的粉尘浓度过高时，电厂作业面就很容易发生爆炸。另外如果粉尘落到机械设备上也会对机械设备造成影响，尤其是当电厂粉尘进入到机械设备的内部结构中，会加速机械设备元件的老化速度，从而造成机械设备出现故障，影响安全生产。

2电厂锅炉检修中粉尘防治的具体措施

2.1加强作业环境通风

通风除尘是较为常见的做法，主要借助风机等设备将外界的空气引至电厂作业区，以稀释空气内的粉尘浓度，减少机体吸入浓度，同时也可利用风力因素将密闭环境内的粉尘排除，从而达到降尘的目的。实施中对风力的要求较高，在确保空气中粉尘排除的前提下不会激起作业现场表面的粉尘，也要避免外界的粉尘进入到作业环境内，需要加强对相关措施的完善，提高通风除尘效果。

2.2加强制度建设

在制定锅炉检验细则和检验安全规章制度时，应将粉尘防护要求加入其中，做好粉尘的危险源辨识和风险评价工作，使检验人员在劳动防护时有章可依。

2.3个体防护技术

虽然采取有效地除尘技术可以有效降低井下粉尘的浓度，但是由于不同的除尘技术都存在或多或少的缺点，因此从保护劳动者自身健康角度分析，作为劳动者必须要加强自我防护意识。一方面井下作业人员必须要佩戴专业的防尘防护设备，例如井下作业人员要佩戴防尘口罩、防尘风罩、防尘帽、防尘呼吸器等，其目的是使佩戴者能呼吸净化后的清洁空气而不影响正常工作。另一方面井下作业人员要提高安全防护意识，严格按照井下作业操作流程进行作业，提升专业作业技能。 例如企业要强化各岗位人员对本岗位危险源的熟知、熟记，时刻提醒岗位工做到事前辨识，超前预防，防治结合，有效遏制危险源，确保人身安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当然电厂检测部门也要加大对除尘防护设备的安全检测，判断其是否符合国家安全标准或者行业安全标准。

2.4注水除尘

该指标主要是将电厂作业环境保持在湿润的状态下，可大量减少因开采、运输等作业导致的粉尘，同时可有效减少有害气体。实施时要注意对注水速度的把握，其应与电厂吸收速度平衡，避免电厂表面有积水，以免导致安全事故。常用的注水方式包括深孔注水、长钻孔注水及短钻孔注水三种，可最大程度降低空气中粉尘的浓度，同时可规避对电厂周围环境造成污染。

2.5掘进工作面除尘技术

在掘金的过程中会出现大量的粉尘，例如当掘金机器对岩石进行钻压的过程中就会产生大量的粉尘。根据调查影响掘进面粉尘的因素主要包括被开采的岩石结构特性、开采的强度以及作业空间环境等等。对于掘进工作面的除尘技术比较多，而且电厂企业所应用的技术也不同。通过调查目前我国电厂企业除尘所采取的技术主要包括：1）通风除尘。通风除尘顾名思义就是利用风流的流动性将悬浮矿尘带出，以此降低井下作业场所的浓度。当然在利用通风除尘的过程中必须要考虑到风速因素，例如当掘进过程中风速超过4m/S后，就会因为风速过高而导致二次粉尘飞扬的问题。2）湿式作业。此种技术主要是利用水或者其他液体将岩石进行加湿等，以此减少粉尘的发生。例如在开采的过程中进行洒水作业，这样就可以尽量降低因开采产生的摩擦而导致的粉尘发生。3）泡沫除尘法，泡沫除尘法是一种全新的防尘技术，其主要是利用泡沫的功能实现对矿井湿度的控制，以此降低电厂粉尘。实践证明通过泡沫除尘技术就是在水中加入一定比例的泡沫，然后通过特定的设备想矿巷喷洒泡沫，这样的效果要比纯水的体积要大，实现了节水化除尘。

3中国电厂粉尘危害防治技术的发展趋势

1)开发高精度、宽量程的呼吸性粉尘传感器，以实现对呼吸性粉尘质量浓度的连续在线监测，并向小型化、远距离传输、大面积覆盖连续监测发展。2)通过对电厂粉尘监测成套技术的研究，实现对导致尘肺病的呼吸性粉尘质量浓度、毒性等参数的采集，并结合人员累计接尘时间、粉尘物化特性等指标，应用已有的尘肺病研究成果，建立尘肺病预警指标体系及判别模型。在此基础上，基于尘肺危险环理论及尘肺超量危险度分级方法，建立电厂粉尘危害预警系统，实现粉尘危害预警，并促进粉尘防治措施的优化，科学指导粉尘防治及尘肺病的监测与管理。3)开展针对低渗透性、疏水性难注水煤层高压水力增透技术研究，预先在煤层中人为制造裂缝或裂隙，通过添加湿润剂，提高疏水性难注水煤层的湿润性，进而提高难注水煤层的注水效果。研究瓦斯抽放与煤层注水耦合技术，进而有效抑制煤层开采过程中的产尘强度。4)研究电厂呼吸性粉尘危害治理关键技术及装备，有效降低呼吸性粉尘质量浓度。研究并推广应用综掘工作面单轨吊技术，实现除尘系统与掘进机的同步移动;研究岩巷掘进的通风除尘系统。5)研究开发电厂防尘设备远程在线监测监控系统，提高对井下设备的管理能力;研究高效湿润添加剂配方及其配比工艺、自动添加、水质保障成套技术及其装备。

结语

综上所述，由于中国电力发展起步较晚，在很多方面的发展都远远落后于其它发达国家。在此环境下，导致中国的发展更加急功近利，且方式粗放，发展过程注重成绩而忽视环境问题，导致当前环境面临着严重的污染问题。通过探讨锅炉检修工作中粉尘问题治理工作，主要目的是从小处着眼、微处突破，希望给环境治理工作带来一定的帮助。

参考文献

[1]孟崇喜.煤矿综掘工作面粉尘综合治理的探讨[J].科技视界，2015(21):264－265.

[2]余晨，于海涛，孙全富，等.全国放射卫生机构基本状况分析[J].中国辐射卫生，2014，23(2):125－129.

[3]高雯，袁聚祥，范红敏.煤炭企业粉尘职业危害现状及防治进展[J].中国煤炭工业医学杂志，2008，11(12):1903－1904.

论文作者:翁源远

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2bcff565a020dbc779e97d72.html