# 电力通信系统中光通信技术的应用与组网分析苏建伟论文_苏建伟

摘要：光通信技术在电力通信网络中的应用较为广泛，很好的解决了传统技术的弊端，让电力通信网络的发展更加迅速。本文分析了电力通信网络的问题，也针对当前光通信技术在电力通信网络中的应用分析了关键点，希望可以给电力通信网络与光通信技术的更好融合提供一定的参考意见。

关键词：光纤通讯技术；电力系统；应用

一、电力通信系统的发展现状分析

1.1新形势下对电力通信系统提出的高要求

电力通信系统的用户量不断增多，促进电力系统发展的同时也对电力系统的性能和发展带来了较大的挑战，实现电力通信系统技术的改革和更新，实现电力系统的进步，才能够更好的为人们提供服务，充分发挥电力通信系统的价值。随着电力系统体制的改革，由原来的垂直一体化，转变为电网公司和发电公司相互辅助、共同发展的局面，传统的电力通信系统无法满足新形势下对电力系统带来的挑战，会降低用户的体验程度，给电力系统的发展带来不利的影响。电力系统的发展方向很大程度上取决于电力通信系统的发展，对电力通信系统具有极高的依赖性，只有提高电力通信系统的信息化程度，提高电力通信系统的工作效率，促进电力通信系统能够做到对用户的隐私信息进行安全保护，并且能够根据用户的需求提供相应的信息，维持网络环境的安全和稳定，才能够实现电力系统的进一步发展，为电力系统的发展提供动力和保障。

1.2电力通信系统的发展标准不统一

电力通信系统功能的增多能够为用户带来更好的体验，为用户的生活增添色彩，随着科学技术的发展，电力通信系统在网络技术上的应用呈现多样化的趋势，不同的设计公司对电力通信系统的发展方向不一致，有利于提高电力通信系统的多样性，促进电力通信系统能够实现更多的功能。但是，电力通信系统的发展标准不统一，导致不同企业对电力通信系统进行改进和更新时，都运用自己独特的设计技术和管理协议，这种做法会加大电力通信系统的复杂性，产生不兼容等问题，对用户提供的帮助反而有所降低，会对用户带来不必要的麻烦，使得用户使用不同开发商的电力通信系统造成网络协议的不兼容，或者信息传递的不畅通，会对用户带来不必要的麻烦，尤其是对企业用户的影响更大，甚至可能影响到企业的内部发展，造成企业的经济损失。对电力通信系统没有制定统一的标准，使得不同开发商的开发标准不一致，造成用户使用时信息的不畅通，这些问题都会阻碍电力系统的发展，不利于电力系统为用户提供更好的服务。因此，要对电力通信系统的发展和创新制定统一的标准，加强不同开发商之间的交流沟通，相互学习、相互辅助，共同努力促进电力通信系统的创新和不断前进。

二、电力通信网存在的问题

2.1电力调度网

从电力调度网的层次划分上，不难看出，其与电信运营商的层次划分大致相同，目前的电网中，有很多省份都在使用以前的MSTP设备组网，只有少数省份在使用DWDM设备组网，随着我国智能电网的不断发展，网络负荷越来越大，DWDM设备组网已经不能满足电力通信网的需要了，更何况是MSTP设备组网，所以迫切地需要各个层级的电力通信网升级。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2电力配电网

长久以来，我国电网存在着“重发轻供不管用”的现象，这种思想严重影响着电力系统的发展。实际上，配电系统是电力接入系统，通常情况下，都是由10kV以下的电压构成的。由于我国配电网的覆盖面积很广，并且技术和手段也很多样，再加之，我国落后的“重发轻供不管用”思想，使得我国的配电设备自动化程度很差，而且还存在网架结构薄弱的现象，这些都影响了人民的生活和国民经济的发展。为此，要想实现智能化的建设目标，就要提高供电水平，让其向着自动化的方向发展，以此来实现配电系统的正常运行。

三、光通信技术在电力通信系统中的应用

1、目前采用的光通信技术，经历过数次大的变革。变革中，出现了很多迈向国际先进技术的领域的趋势。例如从SDH技术转向了OTN技术，并且广泛应用在社会中。再例采用OTN技术解决电路的传输的问题，同时给予电路以保护。改善光通信技术的同时，给国家的用电量提供增加的契机。使得电力工程需要的电缆量得到了增加，促进了电力网络格局的形成，为光通信技术提供了物理载体，提升了人们对电力的要求的水准。如今光纤接入、无线网络、无源光网络技术等科技力量已经能够为电力企业实现技术发展目标提供条件。

2、通过建立电力信息的统一调度中心，调度部门与机房相互独立，使得电力信息和通信技术既能互联互通，又相互独立运行。调度中心对于信息管理平台和通信技术的管理实行统一的监管。提高信息资源的利用率，并且保证通信技术的畅通。电力通信技术的高速运行为电力信息的传输提供快速边界的通道，信息信息管理平台又将通信技术的运行进行监管和反馈。通过调度中心，电力系统的智能化运行系统不断进行整合，实现了信息传输、通信运行、实时监控等多元化运行管理，对电力的运行进行全方位、一体化的运行与维护起到了促进作用。操作人员只要通过调度中心这个平台对信息传输状态进行实时的掌控，并且将信息运行和通信运行情况进行反馈，就能够保证通信信息系统的统一运行和技术运行的安全保障。

3、从当前广泛应用的两种光通信技术组网方案的运行情况来看，在所组建的粗函数平面上开展网络创建工作，在现有的网络技术下引进光通信技术都存在着不足，为了确保光通信技术满足电力通信系统的稳定运行的要求，电力工作人员在进行选择的时候应对方案的选取进行综合比较从电力系统的实际情况出发，挑选出不同层次和构造网络组建模式，力求光通信技术在应用上的有效性。

4、目前光通信技的应用情况实时监督，应该制定效益最大的方案，便于业务员开展业务时，应能做到最少网络跳数的出现，光通信技术不同层次和性能上的网络传输服务，业务与业务之间的距离缩短，并保证光通信技术运行良好的时候，网络负载均衡。

5、光通信技术使用到的设备在当前电力传输网规范化建设的前提下，必须要注意对设备安全性进行管控，注意设备网络节点的槽位数量的控制，落实电力系统的性能，挑选卡板的时候，设备能够符合低阶业务项目的基本要求，同时为了保证光通信业务的安全性，将多个业务卡板加以集中，以此来提升光通信技术在电力通信系统中的应用安全。

结语：

为了保证社会的进步和国家的发展以及人民生活的富裕，采用光通信技术是如今电力通信系统中要完善的重要核心事务。对于业务规范进行分析，对于设备加以合理选择，是当前进行组网方案设定的目标。只有如此，才能帮助电力企业平稳运行，保证通信网络的稳定，为国家和经济的发展起到真正的促进作用。

参考文献：

[1]郭颂.光通信技术在电力通信系统中的应用与组网方案研究[J].通讯世界，2018（21）：43-44.

[2]宋今歌.关于光通信技术在电力通信系统中的发展应用与组网分析[J].中国新通信，2018，18（21）：127.

[3]徐婧劼，王星.光通信技术在电力通信系统中的应用探讨[J].数字通信世界，2018（8）：16-17.

论文作者:苏建伟

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2bf2364aee2faf23841088ee.html