# 无人机航空摄影测量在地形图测绘中的应用汪红梅论文_汪红梅

摘要：随着我国各领域开发建设水平的提高，地形图测绘应用范围不断扩大，传统测绘技术已经不能满足时代发展需求，在此背景下无人机航空摄影测量得到推广和应用，下面文章就对该技术在地形图测绘中的应用展开探讨。

关键词：无人机；航空摄影；地形图；地形测绘

引言

在新时代背景下，蓬勃发展的科技正带来丰富的实际应用成果。大量高端科学技术的实际应用改善了传统地质测绘过程的效率及质量，并在精度上获得了显著的提升。在利用传统航拍完成测绘的过程中，受到测绘区域复杂地形和建筑物的影响，实际取得的效果往往不够理想。特别是大比例尺的地形图工程测绘期间，因环境因素所造成的影响就会更加严重。部分地区还因为遮挡和视线受阻等原因存在无法施测的摄影盲区。

1无人机航空摄影测量的技术原理

在使用无人机航空摄影测量的过程中所涉及的技术原理有以下几方面：第一，相关工作人员在选取测量工作中所使用的无人机的种类的时候需要根据实际要求选择最为合适的机型。为保证所挑选的无人机可以在实际作业的过程中顺利运行，相关人员还需要对相关的无人机种类进行收集分析。第二，在使用无人机航空摄影测量之前，相关人员还需要注意对无人机在拍摄过程中的航线进行设计以保证该设备在实际运行的过程中能够顺利工作。工作人员在设计无人机航空拍摄的路线的时候需要尽量选取相对简洁的路线以保证无人机在工作过程中的安全，如此还能够帮助工作人员减轻一定的工作负担。此外，在对航行摄影路线进行设计之后工作人员还要对无人机的性能进行调试。第三，工作人员还要通过分析像控点的分布情况来对所拍摄得到的资料进行处理分析，如此才能够让低空拍摄的优势得到充分的发挥。

2无人机航空摄影测量技术的主要优势

2.1灵活性较高

由于无人机结构中配备了高清数码成像设备，并且这种设备还能实现倾斜拍摄以及垂直拍摄，所以即使地势环境再复杂，仍然能保证摄影测量工作的稳定进行。和以往的航空测绘技术对比，无人机航空摄影测量技术可以实现测量航线的提前规划，之后只需要其进行自动摄影即可，便利性极高，并且即便其运作状态不佳，仍然能拍摄清晰度和精确度较高的影像信息。

2.2快速的响应能力

工作人员大多会使用无人机进行低空飞行，如此可以有效减少天气对无人机运行造成的影响。此外，低空飞行对起飞和降落的场地的要求较低且较为容易申请空域。无人机在起飞及降落的时候都需要通过在一段较为平整的路面上滑动作为缓冲。

2.3确保地形图具有较高精度

目前，大比例尺地形图在测绘领域占据着较大的比例。因此，在测量这类地形图时，测绘人员必须保证测绘结果的精确度。通过采集全要素的模式，并在此基础上得出三维测图的多维度测绘环境，然后建立精度较高的测绘地形图。因此，将无人机倾斜摄影测量技术使用在大比例尺测绘中，可以有效保证图片的高分辨率，也可以防止地面物体的遮挡，进一步保证了测量质量，扩大了测绘范围。

3无人机航空摄影测量在地形图测绘中的应用

3.1外业测量

首先，无人机能够实现航拍相机参数、POS数据以及航拍影像的有效融合，在经过一系列的加工处理之后，将其传输至加密系统；其次，在加密系统中，在外界控制模式引导之下，借助自由网PATB平差，能够为数据信息的精准性提供良好保障；最后，及时的将加密数据输出，在完成航拍测量工作之后，可借助相关平台导出POS数据，之后对影像的质量以及数据的重叠度进行检查。无人机在测量的过程中，其工作流程具体如下：第一，对技术路线进行制定，在具体实践过程中，主要就是借助数据采集、影片控制测量、基础控制测量等方式，对DOM数据、DEM数据以及DLG数据进行获取。第二，测量像控点，正常情况下，对于测量像控点的位置，一般会采取RTK动态测量法、快速静态测量法等，获取高程数据。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在对像控点进行布置的过程中，一般需要根据单条航线3~4条的基线标准，对1对点进行设置，从而更好的满足设计要求，通过布点，能够对成图的范围进行控制，确保接头位置不出现漏洞，刺孔的直径以及刺点的误差，都应保持在0.1mm以内。

3.2地面控制装置与系统

从实际应用的角度来看，地面控制系统可在飞行过程中给予无人机飞行的指令，并实时回传定位数据。通过地面控制软件的实时显示和监控功能，还能够获得无人机的飞行数据及所处位置的地理坐标。借助计算机地面控制软件还可及时统计出无人机飞行的实时参数，并根据测绘需求和流程对无人机的飞行路径进行调整和指挥。这一套完整的操作体系也为无人机的自动驾驶创造了安全稳定的应用方式。技术人员可通过预先植入的模拟飞行轨迹，有效保证无人机航行期间自动执飞的平稳与安全。

3.3空中三角加密测量

无人机倾斜摄影测量通过其他摄影相机获得了不同角度和方位的影像数据，与垂直摄影技术所获影像数据相比，前者的地物信息更加全面，但是多角度、多方位影像数据为数据的计算带来了困难，也意味着倾斜摄影测量所获像数据在计算过程中不仅需要考虑垂直方向上的计算，还需进行多视角、多方位方向上的计算问题，而传统的计算方式无法同时满足上述两种情况的计算需求。此时，需要将航拍过程中自动存储的POS数据进行解算，生产出多视角联合空中三角加密测量，对影像资料进行优化处理，进而为生产工程地形图奠定基础。

3.4立体采编测量

地形图测绘人员在运用无人机航空摄影测量技术完成测量工作后，还需要针对其地形内部信息的测量和收集，如此才能切实地保证运用无人机来开展地形图测绘工作的可靠性。不过在实际开展测量工作时，还需要针对后期的节点信息进行着重分析，在无人机数据采集工作完毕后，测绘人员必须根据处理过的数字影像成果完成各种地形地貌单元的符号化工作，通过这种方式来提高推动地形图测绘工作的准确度，为地形图测绘工作的进行提供支持。

3.5航空摄像测量中的相片控制

能够全面掌握所测量地区的地形是无人机航空摄影测量技术的优势之一，工作人员还可以借助无人机的航拍和全球定位系统对相片进行控制，进而可以让航空的具体数据与地面的实际情况有效结合，让无人机航空摄影测量所得的数据与地面测量的数据进行有效的转化，可以让相应的工作人员能够更加全面准确地掌握测量地的地形并且促进信息接收的效率，同时还能够保证信息的准确性和完整性。所以在使用无人机进行航空摄影测量的时候需要对相片的控制点设计一些布置的内容并且促进其与全球定位系统技术的结合，进而有效促进相关工作人员对地区信息的掌握。

3.6补测操作

当对无人机测绘所采集到的数据进行分析处理时，预先外业采用快拼影像，可对未测量到的地区，即航摄漏洞以其快速机动的优势进行及时补测，在面对一些地形比较复杂的区域，无人机的测绘也比较困难时，也可采用倾斜摄影测量或人工测量相结合的方法，将人工测量与无人机测量的结果相比较，进一步提高测量的准确度，设置好参数，按照操作规范执行，无人机航摄精度可满足大比例尺测图的精度指标要求。

结语

综上所述，在地形图测绘工作中应用无人机航空摄影技术可以有效提高工作质量。无人机航空摄影技术操作起来较为简便且在应用过程中的安全系数较高，很多工作人员在开展地形图测绘工作的时候会优先考虑使用该项技术。为让无人机测量技术在社会工作中充分发挥其作用，相关工作人员还要注意大力推广这项技术的应用。

参考文献

[1]姚俊岭.无人机航空摄影测量在地形图测绘中的应用探讨[J].工程建设与设计,2018(04):267-268.

[2]刘见辉,刘谨萍.无人机航空摄影测量在地形图测绘中的应用[J].农家参谋,2018(17):237.

[3]吕山.无人机航测系统在地质测绘中的应用研究[J].世界有色金属,2018(1):18-20.

论文作者:汪红梅

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年3期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2c0626da1bf879600267ed5a.html