# 热能动力系统优化与节能改造分析论文_ 李 森

摘要：在我国，随着能源需求量的逐渐增长，致使能源的紧张问题愈演愈烈。为了更大强度的节约能源，必须从各行各业的节能减排做起。但是，在日常生产生活中，由于各种因素的影响，在能源的利用方面，总有一些不可避免的浪费情况出现，特别是在发电厂的热能动力系统运行时，能源的浪费更是屡见不鲜。所以，我们一定要全方位的分析、解决能源浪费问题，采取相对合理的解决方法，最大程度的从热能动力系统和节能改造方面，降低本身的资源能耗，促进其长久、稳定发展。

关键词：热能动力系统的优化、节能及改造

引言

资源消耗和环境污染是影响我国经济发展的首要问题，所以，一定要将解决此类问题作为关键，才不会影响和制约我国社会经济的稳定、长久发展。为了从基础上实现节能减排的作用及价值，就必须在热能和动力工程上进行详细分析，减少能源的消耗，减少废气排放，并进行合理的能源转换。

1热能及动力工程在实际运行中存在的能量损耗问题

1.1节流调节方面存在的问题

在我国，调节电力输出的功率问题，主要是通过对汽轮机的运作功率进行控制的。但是，在对汽轮机的运作功率进行控制时，也会对能量和电力方面造成一定的流失，致使电厂的节流调节工作实际效率大幅度降低。而此现象的主要原因就在于，电厂自身在节流调节工作中，对相关的系统及领域没有科学有效的调节，并且在整个系统工作中，各能量的转换过程运作数据和调控数据不能准确、全面的掌握，致使节流调节的整体过程，各系统工程的相互衔接配合上产生一系列的矛盾冲突，使相关系统的运行环节中出现大量的能力流失，甚至降低整个电厂的运行效率。

1.2控制热能损耗方面存在的问题

在电厂的运行过程中涉及最广的能量转换就是热能转换，但是热能所具有的特性决定了其高能量损耗的严重程度，极易导致能量的高度流失。所以，在电厂的节能降耗工作中，控制热能的损耗一直都是非常重要的问题。但是，在电厂的运行中，许多环节都离不开热能的转换及传递，在此过程中，热能的损耗问题，往往会从上一个环节直接累计到下一个环节，如果在这个过程中，不能把热能过剩情况合理解决，就会造成某一环节的重热现象发生，导致整个运行系统能量失衡，致使特大问题的出现。

1.3湿气损耗

在热电厂中，实现热能转换成动能的主要是汽轮机，最后在将动能转换为电能，所以，增强汽轮机的能量转换率也是提高节能减耗效率的重中之重。但是汽轮机在运行中，最大的障碍就是湿气损耗对设备运行效率的极大影响。如果在蒸汽中的液态水含量不能得以高效准确的计算和控制，直接影响对汽轮机的调节及控制，导致汽轮机工作的效率大幅度降低，并提高了电能生产的整体成本。

2热能动力系统的优化与节能分析

2.1蒸汽凝结水的二次回收利用

发电厂在工作过程中，要运用大量的工业用水、地能源，利用这些能源获得蒸汽热力，来完成工业生产的整体过程。但是，在此过程中往往会丢失大量的凝结水，而这些凝结水中尚存20%至30%的热能，如果对这些凝结水进行再次回收利用，变节省了大量的水及燃料的能源。通过蒸汽系统的节能技术改造，利用蒸水的余热来替代低压蒸汽，在运用凝结水的余热进行工作，便节约了不少的能源。在凝结水的回收中可以运用以下两种方法：背压回水和加压回水，运用这两种回收方法不但增加了凝结水的全面利用，而且减少了能源的消耗，降低了废水、废气的排放量，实现节能减排的同时企业获得了更高的经济效益。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2发电厂热能动力系统的废烟余热回收利用

热能动力系统在工作过程中会产生大量的废烟，而这些废烟中的热量也是非常高的，所以，这些废烟也是二次能源，对这些废烟进行二次回收利用，可以减少能源浪费，提高生产成本。通过对这些废烟的有效利用也会降低对环境造成的污染。所以，对废烟的回收利用也是非常重要的。在生产过程中一定要结合实际情况选用合适的节能器，将废烟进行二次利用;还可以利用低压省煤器，对废烟进行回收利用。在使用过程中发现安装低压省煤器后，能将废烟温度降至约25℃，这样增加了锅炉的使用率的同时又节约了大量的煤炭能源。

2.3在发电厂中对热能动力系统的化学补水系统详细分析

在我国，大部分的发电厂是还是采用抽凝式发动机，但是这类发动机运行时，需要通过除氧器或者凝器进行化学水分的注入，以保证热能动力系统的正常运行。这补水的同时，技术人员也要观察水分的温度，将温度控制在正常范围之内。另外，补水过程中出现的废气，操作人员应该采用低压加热器进行排除，以此提高发电厂热能动力系统运行的经济性，更是控制高温蒸汽的有效途径。

2.4生产过程中污水的回收利用

在生产过程中会产生大量的污水排放出来，这些污水具有非常高的温度，如果直接将污水肆意排放到水里，就会造成大量的热能流失，也会影响下水的温度，造成河流中的生物及岸边植物不能正常生长。同时，国内多数企业在排放污水时都是采用污水直接排放的方式，或者进行简单的二次蒸汽回收，造成大量余热的浪费，使环境保护的效率发展很慢。所以，各大企业在排放污水的时候，一定要对节能系统综合考虑，使其达到节能设计的基本要求，这样污水的回收利用率会大幅上升，降低热能损耗的同时又提高了环境保护的效率。

3在电力企业中热能动力系统的节能降耗发展方向

随着社会的进步，经济水平的提高，各个发电厂为了跟上发展的脚步，就一定要运用相关措施对热能动力系统的节能设计逐渐提高，但是，目前所取得的成果并不理想，主要是由于单独的能量转换造成的，而热发电技术的整体性特征十分明显，汽轮机的热电系统往往是通过高压燃气锅炉系统和汽轮机锅炉系统进行的，所以一定要对该系统实施进一步的优化，实现低温加热的作用。从以往的经验可以看出，热能动力系统的资源浪费情况还是占比很大的，并且严重破坏了当地的环境。所以作为电力企业的领导层，必须认识到动力系统升级创新的重要性，引进先进的设备和技术，不断对动力系统进行改造，节能降耗的同时对环境加以保护，促进经济社会与环境的和谐共生。

结语

综上所述，为电力企业的长久发展，保证电厂的发电效率和质量，必须加强发电厂热能动力系统的节能改造水平，利用先进的科学技术作为指导，抓住机遇对热能动力系统的结构和系统进行创新和完善，使电力系统能够在提高能源利用率的基础上，有效提高企业的总体效益，巩固发电厂的稳定发展，对造福社会提供应有的贡献。

参考文献

[1] 王耀翔 . 发电厂热能动力系统优化与节能改造研究 [J]. 商品与质量 ，2017（03）：93.

[2]张旁升.简议热能动力联产系统的节能优化技术[J].大科技，2016（35）：305.

[3] 申利平 . 针对热能动力系统优化与节能的改造 [J]. 建筑工程技术与设计 ，2016（24）：1783.

论文作者: 李 森

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2c13f930594babfaa7000a3b.html