# 道路桥梁施工中软土地基处理技术应用实践洪灿福论文_洪灿福

摘要：城市化建设进程加快发展的情形下，注重并积极开展道路桥梁施工作业活动，对于满足国内民众的交通出行需要，促使现代社会的和谐稳定发展有较好的促进作用。根据现实情形可知，为确保道路桥梁工程整体施工建设质量水平，对道路桥梁施工技术加以切实有效的应用，能够较好的解决工程项目施工作业期间的质量问题，对道路桥梁工程整体的长远化发展也有较好的促进作用。软土地基施工处理作为道路桥梁施工作业内容的重要组成，对道路桥梁工程作业质量有较大影响，对其展开相应的分析探讨，以期能够为道路桥梁工程施工建设提供重要参考。

关键词：道路桥梁；施工；软土地基；处理技术；应用实践

现阶段，软土地基处理作为道路桥梁工程施工作业期间的常见情形，软土地基处理技术的应用范围随之不断扩大，很大程度上会给道路桥梁工程的施工建设质量与安全带来阻碍，对软土地基处理技术加以分析和应用，妥善做好软土地基处理工作，对道路桥梁工程建设质量的保障提升有较好的存在作用。与此同时，受到多方因素的影响与限制，道路桥梁施工作业期间软土地基施工处理过程容易出现多种多样的问题，关注并对比不同软土地基施工技术发展，及时解决施工技术应用问题，具有极其重要的现实价值。

一、深层搅拌桩施工作业技术在道路桥梁施工作业活动之中的应用

当前阶段，深层搅拌桩施工作业技术作为软土地基施工处理技术的重要组成，对道路桥梁施工作业活动的正常有效开展有较大的影响及作用，为满足道路桥梁施工作业活动开展实施需求，明确道路桥梁施工作业期间深层搅拌桩施工作业技术的具体应用流程，掌握深层搅拌桩施工作业技术的应用要点，具有极其重要的现实价值。从道路桥梁施工作业现状来看，深层搅拌桩施工作业技术的作业原理主要在于以下几个方面的内容：将水泥、砂石等填充材料添加至道路桥梁路基结构之中的情形下，基于机械设备的切实有效应用，将填充材料与原有的软土地基材料混合成桩，并基于固结剂的添加，促使土体之中得以形成较为稳定、较好渗水性、较强强度的桩结构，桩结构与土体结构相互融合发展的情形下，能够形成强度更高、稳定性更好的复合型地基，道路桥梁工程结构整体的承载力得以较好的强化提升，该项软土地基处理技术本身还具有操作方便快捷、技术应用成本低等价值优势。

二、高压旋喷桩施工技术的切实有效应用

高压旋喷桩施工技术的应用范围较为广泛，同时也能较好的强化提升软土地基整体的承载力。该项施工技术的具体应用内容为：道路桥梁施工作业活动开展实施的整个过程期间内，基于旋钻机械设备的切实有效应用，将事前配置好的水泥浆液旋转配置于道路桥梁工程软土地基之内，该种作业方式下，通过水泥浆液灌输至软土地基之内这一作业目的的达成，能够较好的基于水泥浆液的固化作用，强化提升道路桥梁软土地基内部的整体强度、稳定性及承载能力。道路桥梁工程项目施工作业活动开展实施的整个过程期间内，基于高压旋喷桩施工技术的切实有效应用，软土地基整体的承载力、强度均能够得到较好的强化提升，很大程度上能够弥补软土地基承载力不足、强度不足等缺陷。值得注意的是，为推动该项施工作业技术的切实有效应用，满足道路桥梁软土地基施工处理作业需要，应当对水泥浆液的配置质量进行强有力的管控，事前有关施工作业人员应当进行水泥浆液配置实验工作，明确各类材料的配置比例，确保水泥浆液整体质量。其次，应用机械设备进行水泥浆液旋转灌注作业活动的情形下，施工中的水泥浆液容易污染周围的生态环境，应当做好操作人员专业化培训工作和环保意识。

三、长螺旋钻孔压灌桩施工方法在道路桥梁工程中的切实有效应用

长螺旋钻孔压灌桩施工过程中无泥浆，符合国家环保要求，施工速度极快，成孔灌注成桩一体化完成，一次成桩，高效快速，适合于各种地层，而且成桩后桩身形状如桩状，相当统一，美观，可靠性高。由于是连续压灌混凝土成桩，对桩孔周围的土有渗透、挤密作用，并且没有采用泥浆护壁，提高了桩周土的侧摩阻力，使桩基具有较强的承载力、抗拔力、抗水平力，变形小，稳定性好。该项施工技术的具体应用内容为：首先定桩位并复核，同时桩机就位，钻进至设计深度。其次，成孔后进行终孔验收，验收合格后连接混凝土输送泵，灌注混凝土。与此同时，起吊、安装钢筋笼，并启动振动锤，下插钢筋笼至设计标高，最终进行桩验收。该工艺最大的缺点就是不能入岩，对桩长有限制。施工中注意事项：开钻前必须检查钻头上的契形出料口是否闭合，严禁开口钻进；成孔过程中，一般不得反转和提升钻杆；钢筋笼采用预轮式制砂浆块，对准孔位吊直扶稳或采用用导向钢筋，缓慢送入孔内，注意勿碰孔壁。

四、冲孔灌注桩施工作业活动的积极有效开展

软土地基中冲孔灌注桩这一软土地基施工处理技术本身具有适用范围广，能穿越地下水位上下的各类复杂地层，成桩质量较好，适应各种地质条件和不同型的工程桩等优点。虽然施工工艺成熟，但施工速度极慢。该施工工艺原理主要是利用带钻刃的重钻头依靠自身的自由落体的冲击力切削岩层，首先埋设护筒、安装机械设备并定位，其次冲孔、清孔、下放钢筋笼，最后灌注水下混凝土并检查质量。施工工艺简单，但仍需要关注如下事项：钻孔开始前埋设护筒和钻机安装就位的准确性尤为重要，保证钻机沿桩位垂直方向顺利工作；产生泥浆较多，极不环保，需设置泥浆沉淀池，池面标高应比护筒低0.5~1.0m；对施工场地环境要求稍高，有噪音，安排在昼间时段施工，避免扰民等情况；开挖后，桩身形状不统一，扩孔处易两根桩相连，给后期止水帷幕施工带来极大困难。

五、实例分析与应用

以某道路桥梁为例，该工程施工段落场地承载力较高，大部分为在建空旷场地，具备大型施工机械作业面；现有高压电缆均在杆线迁改范围内，对长螺旋钻机无影响；经勘测该地质地下水位以上属于黏性土、粉土、素填土、中等密度以上砂土岩土层。故结合本工程的特点，考虑到对周围起到环保作用及控制施工工期等特点，施工方案选择如下：区段一桩身进入强风化岩层及填石层路段采用冲孔灌注桩工艺，其余段楼桩底地质为黏土层或残积粘性土，采用长螺旋钻孔压灌桩工艺，该工艺如（图1）。

后期实际操作重点和难点分析：其一，施工方案需明确长螺旋钻孔压灌设备的施工能力；其二，桩身砼的坍落度要求；其三，钢筋笼加固措施；其四，桩基间隔跳打措施等；其五，为了消除局部地质变化、地层变化、和原路基填石对长螺杆桩施工影响，需要时应采用适当地质补勘，指导施工，变化灌注桩施工工艺；其六，根据本工程施工图设计要求，后期部分施工段基坑支护增加止水帷幕，施工中注重采用钻孔灌注桩加止水帷幕两者相结合的支护形式。

结束语

综上所述，通过本文的分析论述可知，软土地基施工作业处理工作的积极有效开展，对道路桥梁工程施工作业质量的保障提升有较好的促进作用，切实抓好施工基本功，分析和重视施工中遇到的重点和难点，运用更先进有效的施工方法解决常见的问题，以满足现阶段持续发展的道路桥梁工程施工作业发展，关注软土地基施工作业活动发展现状，加大软土地基处理技术应用效力。

图1 长螺旋钻孔压灌桩施工工艺

【参考文献】

[1]赵立伟.道路桥梁施工中软土地基处理技术应用实践[J].绿色环保建材,2019(12):122.

[2]李晓亮.公路桥梁施工中软土地基施工的技术要点分析[J].居业,2019(11):86-87.

[3]何洪平.浅析道路桥梁施工中的软土地基处理技术[J].建材与装饰,2019(28):257-258.

[4]李春育.道路与桥梁施工中软土地基施工技术应用[J].中国公路,2019(08):110-111.

[5]刘杰. 道路桥梁施工在软土地基上不均匀沉降的防治对策探讨[J]. 冶金丛刊, 2017(10).

[6]胡钟万, 李家斌. 市政道路工程软土地基处理技术措施分析[J]. 科技风, 2017(17):106-106.

论文作者:洪灿福

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷23期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2c15f9d74ee2543f24a84137.html