# 烟叶仓库的消防安全管理研究论文_孙会涛

河南中烟工业有限责任公司洛阳卷烟厂 河南洛阳 471000

摘要：烟叶仓库主要是烟草企业储藏和放置卷烟、烟叶及其他物资的场所或建筑物。烟草类仓库在发生火灾时，不但具有普通仓库火灾事故特点，更由于其所贮存物资具有较强可燃性、价值高，一旦发生火灾事故则在很短时间内就会造成不堪设想的后果，给企业造成巨大的经济损失。

关键词：烟叶仓库；安全风险识别；危险因素；有害因素

烟草行业作为我国国民经济的一个重要组成部分，它的发展关系着我国国计民生的大业，如何确保烟草行业的消防安全对于确保烟草行业内部的安全管理及稳定性发展至关重要。同烟草工业生产过程相比，烟叶仓库比较容易存在消防安全隐患，因此，企业必须对烟叶仓库的消防安全管理工作给予更高的重视，进一步加强烟草库房的消防安全管理，确保烟草行业的顺利发展。

1烟叶仓库的独特性分析

1.1烟叶仓库存在极高的火灾风险性

由于烟叶是可燃物品，燃点低，遇明火易发生燃烧、阴燃等现象，并且如果湿度控制不好，会出现自燃现象。一旦发生火灾，其烟雾大，毒气重，燃烧速度快，扑救难度大，并且会产生的大量刺激性浓烟，大量的一氧化碳等有毒气体，易造成人员伤亡及大的经济损失。

1.2烟叶仓库特种设备多，安全风险较大

烟叶仓库使用的特种设备比较多，主要有：货梯、电瓶叉车、柴油叉车、压力容器。生产中易发生电梯伤害、车辆伤害，并易造成人员伤亡、设备损坏和经济损失等，其中烟草行业发生最多的是厂内机动车引起的人身伤害事故。

2烟叶仓库火灾的特点

2.1由于建筑物空间大、热气流和烟雾迅速扩散，使建筑物内温度急剧上升，短时间内，温度可达到纸张、烟叶的燃点(纸张燃点为130℃，烟叶燃点为222℃)，遇火瞬间使燃烧面积增大，导致大面积燃烧和立体燃烧。

2.2阴燃时间长，不易发现。烟叶仓库起火后，由于库内门窗少，空气不流通，在氧气不足的条件下，较长时间处于阴燃、聚热状态，火势不会一下子扩大。通常下班后只有消控室值班人员及门岗值勤保安，库区现场工作人员相对较少，库内一旦发生火灾，有时难以及时发现和报警。

2.3可燃物数量多，堆放比较集中，火势蔓延迅速。卷烟属丙类可燃物，一般采用堆垛存放、货架分层存放、托盘整体堆放等方式储存，堆放的物资数量多，密度大。特别是年底卷烟销量高峰期阶段，大部分卷烟仓库存在超储现象，能利用的空间尽量用，卷烟码垛不符合规定要求，有时出现占用安全通道的现象。一旦发生火灾，最初火势仅沿着堆垛和货架的表面蔓延，但很快就会沿着堆垛的缝隙向内部纵深发展，短时间内现场火势会猛烈加大，给整个扑救工作增加难度。

2.4烟雾易积聚，烟气危害大。卷烟库房一般呈封闭状态，燃烧产生大量的烟雾，加之自然排烟慢，烟雾会在屋顶和其他有限空间积聚，甚至向出口翻滚而出，现场的能见度很低，使人无法辨别方向，高温的烟气、毒气及缺氧极易使人窒息，这给救援行动带来很大困难。

3工艺及设备设施的安全风险识别

3.1火灾

烟叶仓库主要是对烟叶和烟梗进行储存，烟叶和烟梗及所用塑料托盘、包装物纸箱均为可燃物质，在储存过程中，若遇明火、高温等，有发生火灾的危险。若安全通道及出口堵塞、人员疏散不及时、不会使用消防器材等，有造成死伤事故的可能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2车辆伤害

烟叶仓库中使用电瓶叉车、柴油叉车进行烟叶和烟梗的装卸及码垛，叉车使用频率高，此外物料运输也需要车辆进入库区，这些均有可能发生车辆伤害事故。尤其是叉车装载物料超高超宽时，司机看不到前面行驶线路上的人员或物体，可能发生车辆撞向人体或拖拉而发生伤亡事故。

3.3电梯伤害

烟叶仓库使用的载货电梯属于特种设备，若未定期检验维护，设备本身存在缺陷，钢丝绳磨损腐蚀，或因起重量超载，造成钢丝绳断裂，吊钩断裂，或安全防护装置损坏、制动装置失灵，限位限量及连锁装置失灵，行程开关未接线或失灵，或操作不当，操作人员违章操作或失误等，均可造成电梯伤害。

3.4触电

烟叶仓库用到的设备除湿机、空调、电梯以及照明设施等多为电气设备，在使用过程中，特别是在为电瓶叉车充电时，由于作业人员不能按照电气工作安全操作规程进行操作或缺乏安全用电常识，以及设备本身故障等原因，均可能造成触电事故的发生。触电多发生在开停设备时，作业人员直接用手按动按钮，如果开关漏电，在未发现漏电、操作人员无防护时则会引发触电事故。

3.5机械伤害

由机械部件对人体造成的伤害，包括绞、碾、碰、割、戮等。起因物有各类机器的旋转部分以及其它机械设备等，由于缺乏防护装置，或者由于工人操作不当，会造成人身伤害。烟叶仓库可能发生机械伤害的设备是消防水泵、自动喷水消防泵联轴结处，柴油发电机以及空压机转动处等，如果防护罩缺陷、设备故障或违章操作，易使作业人员衣袖、头发等被卷入而造成人身机械伤害。

3.6容器爆炸

烟叶仓库自动喷水灭火系统配水管网压力保持使用压缩空气，由空气压缩机供给。压缩空气储气罐为压力容器，存在容器爆裂的危险。如果安全附件不齐全，没有定期检验合格或在使用过程中操作不当等，可引起爆炸事故。

3.7中毒窒息

磷化铝熏蒸过程中产生的磷化氢为剧毒气体，如果库内作业人员未全部出库即进行封闭熏蒸，或熏蒸过后采用自然通风不彻底，未检测磷化氢含量即进行作业，通风过程中未设置警戒线，有人员进入废气排出区域等，均极可能造成人员中毒窒息。

4加强烟叶仓库消防安全管理的对策分析

4.1落实消防安全责任制，制定消防管理制度、灭火和应急疏散预案。重点要对烟叶仓库的消防安全进行规范化管理，提高现场管理人员的消防安全意识，现场安全管理工作的到位与否，直接决定安全隐患因素的存在。合理完善的安全管理制度，可以大大降低安全隐患的发生，避免火灾的发生。

4.2加强仓库内部消防设备设施的检测和维护工作。仓库内虽设置安装了火灾自动报警系统和自动灭火系统，但因仓库内需要进行熏蒸杀虫作业，消防设备设施经常会被腐蚀，导致无法正常使用，因此要加强消防设备设施的维护保养工作，定期做好检测工作，使消防设备设施处于正常工作状态。

4.3推进仓库内的电气火灾防范，加强仓库临时用电的管理。仓库内的电源管理工作要特别注意，对电线、开关等电器设备的铺设和安装要符合相关的标准，并定期对电气设备进行检查，一旦发现私接、乱拉、电线老化等隐患，要在最快时间内解决，并开出隐患整改通知单，落实整改。

4.4定期组织防火巡查，提高烟叶仓库的明火管理要求。首先在仓库外围设置专门的吸烟点，并把吸烟管理制度上墙，也可以派专人进行管理；其次，进入仓库的人员和车辆要强加管理，禁止各种火种的携带。再次，加强动火作业的监管与审批，需要在禁止火源的地方明火作业的，必须向企业安保部提出申请办理动火证，并且要清除周围的可燃、易燃物品，配备灭火器，方可动火作业；场内机动车辆(柴油叉抱车等)进入仓库内必须安装防火罩，并限速行驶，库房内禁止安装采暖设备。

4.5加强消防队伍建设，推进企业微型消防站的建设。首先，企业应当建立一支专业技术过硬、素质较高的志愿消防队伍，加强对消防队伍人员的培训，并与实际的消防工作结合起来。同时，突出实战操作，组织物流人员和微型消防站消防员开展火灾后的报警、逃生、人员急救、灭火器和消防水带灭火等实战演练，并结合演练中存在的问题进行当场讲解，切实提高快速反应能力。其次，企业应积极扶持消防队伍，提高志愿消防人员的薪资，改善志愿消防人员的待遇及工作环境等，使志愿消防人员更专心地投入到消防工作中。

5结束语

综上所述，通过研究烟叶仓库火灾的特点和规律，分析火灾事故原因，探讨提出相应的防范措施，希望对烟草及其他普通物资仓储安全管理提供帮助。

参考文献:

[1]刘朝晨，李奉艾.卷烟厂安全管理设想[J].中国科技信息，2010，01：163-164.

[2]束少华.施工项目风险的分析与预防[J].建筑管理现代化，2002，4.

论文作者:孙会涛

论文发表刊物:《防护工程》2018年第29期

论文发表时间:2019/1/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2c205242f597952758f26885.html