# 精装修工程中可快速拆装A级贴木皮装饰饰面板施工技术论文_彭兵

彭兵

湖南建工集团装饰工程有限公司 湖南 长沙 410004

【摘 要】本文运用专用定型设计的定型铝制型材结构与装饰板相结合，进一步提高板材抗弯、抗变形的能力，实现了单向定位以及二维可调的功能，安装快捷，安装后平整、缝隙可调、表面无钉孔，并具有一定的吸音效果，大大扩大了天然木皮饰面板的使用范围；采用了工厂自动化加工及涂装水溶性光固化技术，产品质量及生产效率大大提高，降低了成本。其拆装更换方便、安全可靠，工程质量易于保证，为现场施工作业与成品保护提供了良好条件，大大减少了现场作业的工作量和现场施工的环境污染，达到绿色环保要求，实现了可持续发展，有较好的社会效益、经济效益和环保效益。

【关键词】天然木皮饰面板；涂装水溶性；光固化技术；装修施工技术

1.工程概况

国家博物馆改扩建新馆公共区域精装修工程为国家重点建设工程，是新中国成立六十周年建设中全国十大标准建筑之一，该工程总建筑面积191900㎡，公共区域装修面积22800㎡，工程造价1.27亿元。由中国国家博物馆老南馆展厅、新馆入口大厅、核心筒、南北联系厅交通廊及东南厅等部分组成。国家博物馆西大厅，高低错落，纵横交错，整个大厅纵向248m，横向120m，最高位34m，最低位9m，层次多变，结构复杂，整个大厅空间错落有序，相互交错，总面积为18372㎡，为全国大厅之首。

在中国国家博物馆的公共区域精装修工程中我大量采用了可快速拆装A级贴木皮装饰面板施工工艺，其加工精度高、可快速拆装、自由分格完美的装饰效果，为国内装饰施工首例。

2.工艺原理

根据各装饰面板的分格，采用钢结构干挂龙骨体系，将各分格定型工厂化加工的玻镁板加工装饰部件，依据不同要求，不同形状采用单向定位、二维可调的安装固定方式，保证了大型装饰组合板的拼缝控制和平整度要求，同时配备专用的拆装工具进行局部拆装及维修。

3.施工工艺流程及操作要点

3.1施工工艺流程

3.2操作要点

3.2.1技术准备

将室内装饰的可快速拆装A级贴木皮装饰面板装饰部分进行图纸深化设计，绘制施工图，对饰面板的功能，防火要求及饰面效果确认，并针对其功能与防火要求进行样板测试。

以定型玻镁板成品作为基层材料进行处理，并在其表面采用专用粘结剂进行贴木皮，最终通过检测达到A2级防火要求，同时设计一套专门的铝合金型材结构，提高板材强度，并使其满足拆装更换的功能。

样板方案实施通过之后，确定饰面板分格、组合安装、基层龙骨制做、各种结构方式以及收口收边节点方案，进行大面积展开施工。

3.2.2现场测量放线

对墙面基层进行清理，根据图纸进行放线，将对缝定位线、机电末端定位线全部标注至墙面，采用自喷漆喷好，并用文字数据标记。同时确定各类安装在饰面面板上机电控制开关，准确将各施工操作的完成面距离定位，确保各点及周边其他装饰材料的搭接。

3.2.3分格定位、确定工厂加工部件尺寸编号下单

根据现场测得的实际尺寸，对板材悬挂节点进行修改以使用于各种形式及空间，对板材后面镶嵌的铝合金件进行开模制作，严格保证铝合金件的尺寸及平整度。根据图纸以及现场复核完成面线结果确认玻镁板贴木皮组合吸音板生产图纸节点、施工工艺。然后对各个部件进行分列一对一编号下单开始组织生产。同时将所有的要求，收口、各种材料搭接节点，末端开孔大小直观的表现在图纸上，施工方与厂家进行签字认可，并确定材质和油漆色泽、具体完成时间以便现场安装衔接，实现工厂加工有据可依，有编号可查的程序化生产。这部分作为整个装饰部分至关重要的一环。

3.2.4定型加工部件下料工厂加工

定型加工部件玻镁板贴木皮的基材下料，表面采用双砂磨光机进行砂平，对表面的细孔进行修理再砂平、打毛，表面进行防护液漆层、晾干，测量各板材尺寸，进行编号。

3.2.5成品加工部件工厂排版铺验、编号

将晾干的玻镁板基材表面清理干净，用经筛选的木皮采用专用的粘结剂对表面进行贴木皮并热压4小时后，表面砂光修理进入自动线光固化漆料成型，表面保护定型五金配件安装固定，编号出厂。

3.2.6现场基层钢龙骨制作

在需要装饰的墙面、柱面、天棚等部位，根据已弹好的完成面线位置，确定基层钢制竖龙骨的位置。竖龙骨安装统一采用热镀锌50*50方管、热镀锌60*120*10角码、M12*160化学锚栓、M12*110膨胀螺栓，按照竖龙骨施工图尺寸排版、满焊、清渣、刷防锈漆三遍。若遇结构钢筋时，将角钢安装位置适当调整；当墙面间距不满足要求的，根据现场，进行微调。

3.2.7横龙骨的安装

竖龙骨安装完成后，根据横龙骨安装图纸进行放线，将横向水平线放在竖龙骨上。横龙骨安装统一采用40*40热镀锌角钢，￠4*20鐟尾自攻钉安装，刷防锈漆三遍。

3.2.8挂件安装、调整

根据横向龙骨上的横向水平线进行挂件安装，挂件定位间距按以下因素确定：单块板材或组合板材两端100mm位置分别安装两个可供调节使用的挂件；中间挂件的间距小于800mm；板材间8mm和4mm的拼缝宽度。由于挂件为铝合金件，在挂件和钢龙骨之间严格加橡皮垫进行隔缘，杜绝化学腐蚀的发生。挂件安装完成后进行水平度和垂直度测量，根据测量结构进行调节，确保挂件在水平和垂直位置上处于同一直线上，方可进行板材的悬挂。

3.2.9板材的安装

玻镁板贴木皮装饰组合吸音板安装前必须对板材的规格、材质、色差等进行复验，并按照设计要求画出板材拼装图，确保板材的安装质量。

3.2.9.1墙面的安装

在大面积墙面上，按装饰设计方案要求，横龙骨采取错位布置，按前述要求安装挂件，在板材背面采用免钉胶及自攻螺钉进行铝合金件通长安装。板材安装前挂好控制线，安装板材时通过可调节挂件调整板面的平整度和拼缝宽度。板材与板材之间拼缝间采用不燃、黑色吸声织物充实饱满。

3.2.9.2阳角的安装

在阳角的处理上采用三块组合一体式的安装，并在两块阳角组合板相互拼接的一边进行45度切角，形成现场拼接安装完成后宽度为2mm的海棠角。

3.2.9.3阴角的安装

阴角统一采用4mm的竖缝，在节点确认、安装时，采用一块板材（组合板材）加长24mm。

3.2.9.4吊顶天棚的安装

玻镁板贴木皮装饰组合吸音板墙吊顶的安装处理上，同样采用墙面板材安装的五金挂件，挂件和板材的安装方法与墙面板材安装方法相似，龙骨骨架为在楼板和板材之间采用通丝螺杆吊挂20x40的镀锌方管。

3.2.10装饰处理、缝隙调整

待一定面积的A级玻镁板贴木皮装饰组合吸音板安装完成以后，对于预留缝隙按设计要求进行调整，对个别板材具备可修复性的缺陷部分进行修复，同时对水平缝和垂直缝进行测量，保证预留缝的水平度和垂直在允许的范围内。

4.材料设备

4.1材料

50*50镀锌方管，40*40镀锌角钢，镀锌角码，黑色吸声织物，专用配套铝合金件，A级玻镁板贴木皮装饰组合吸音板成品（工厂加工、背面采用通长五金件加固），各种螺钉等等。

4.2 设备

A级玻镁板贴木皮装饰组合吸音板为工厂加工，装饰施工现场安装，在安装过程中，需要各种机具，如冲击钻、靠尺、水平尺、经纬仪等工具，同时现场配置工作台，便于板材的局部修复和安装加工。

5.质量控制

5.1质量控制措施

根据施工计划和图纸提前进行放线，放线工作必须在该部位供货前3天完成，放线结束后，报技术负责人、质量部进行核线。核线完成后安装横龙骨。玻镁板安装前施工班组必须进行复尺、挑选，做到“三个不、一个确保”。即其规格大于或小于下单尺寸1.5mm的板材不予安装；组装的平整度相差大于1.5mm不安装；颜色差别和其它碰坏损坏的不安装；规格大小偏差不得大于1.5mm，色差过大，有破损的不予安装。

为了有效的落实质量“三检制”，全面掌控施工过程，对各工序采取放行单的办法。每道工序结束后，由本是施工队负责质量的人员进行自检。并统一由质量部出具自检合格表格；自检合格后，填报自检资料和工序报验申请表，专项负责人同各施工小组质检人员互检，合格后填写互检合格表格报质量部送检；由质量部组织专项负责人及本施工队质检员进行专检，并提出明确意见，整改后报验；专检合格后，质量部质检工程师向监理工程师申报报验。

成品保护：对已施工和正在施工的木皮表面进行保护，做到做一片保护一片，安装时表面保护膜在未拆脚手架前不能撕掉，在地面1m高部位，采用5mm厚密度板保护，护角部位采用18#大型版做护角保护。

5.2验收标准及质量要求

外观质量要符合观感要求，平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损。表面无污染。

玻镁板安装必须牢固，吸音条密实、无污染。

5.3.3允许偏差及检验方法

6.安全施工措施

6.1建立安全管理组织体系

成立由项目经理部安全生产负责人为首，各施工单位安全生产负责人参加的“安全生产管理委员会”组织领导施工现场的安全生产管理工作。

6.2安全重点、难点预控

工程施工的安全重点是施工过程中的人员操作安全，为了减少和杜绝施工中人为因素的工程事故，特制定详尽的《施工安全管理手册》，以及形成完善的施工安全管理体系。施工中出现的火灾和用电伤亡事故也是我们应注意的事故事项。特此，我们制定安全的用电和防火措施，并在我们的以往的工程中取得了良好的效果。通过以上的措施大大增加了我公司在安全生产方面的系数。

7.环保措施

可快速拆装A级贴木皮装饰面板安装及更换方便，对现场施工作业与成品保护提供良好条件，大大减少现场作业的工作量和现场施工的环境污染，达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中对材料的要求，达到绿色环保要求。

8.效益分析

8.1 可快速拆装A级贴木皮装饰面板采用工厂化制作生产，现场组装，改变了我们传统的一些木工现场制作的方式，减少了高级装饰板材的损耗，节约了成本；

8.2装饰成品采用工厂化制作，成品的稳定性好，加工板材标准，平整，木皮的纹理、色差，以及板材背面油漆喷涂的质量易于得到控制，保证了了整体质量，同时节省板材，并节省了施工现场的用地；

8.3 采用该施工工艺，对周边环境无污染，有利于其他工作面的交叉作业，大大缩短了工期，便于现场文明施工管理。

论文作者:彭兵

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第12期

论文发表时间:2016/8/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2c23fc588a1ea22a5ed0d508.html