# 五星级酒店供配电设计及探讨论文_张梅

柏诚工程技术（北京）有限公司 100050

摘要：现阶段，随着时代的进步与社会经济的发展，五星级酒店不断增多，与此同时，五星级酒店的供配电设计也变得越来越重要。科学合理的供配电设计，既能够满足五星级酒店的正常运营电能需求，又能最大化地节省电能消耗，降低酒店运营成本。所以，本文从五星级酒店的用电负荷概况出发，分析了五星级酒店的电力供应问题，并指出了五星级酒店供配电设计应注意的问题，以供参考。

关键词：五星级酒店供配电设计；用电负荷；电力供应；应注意的问题

由于国民经济的快速发展，我国开始出现许多大规模的五星级店，但是因为五星级酒店自身的建筑特征与装修要求，再加上不同酒店管理集团的各项设计标准也不同，所以五星级酒店的供配电设计仍然是一个复杂的设计问题。

一、五星级酒店的用电负荷概况

五星级酒店的用电负荷包涵很多内容，本文仅从国内规定的五星级酒店消防用电负荷与非消防用电负荷以及酒店管理集团内部规定的五星级酒店用电负荷三方面加以概述。通常依据我国有关的电气设计法规的规定，我国的五星级酒店作为一类高层民用建筑，其消防用电负荷应为一级负荷，而其非消防用电负荷，除了特别设备属于一级用电负荷，重要用电负荷外，其余均属于二级用电负荷。至于五星级酒店集团内部规定的五星级酒店的各项用电负荷标准则因酒店集团的不同而存在差别。但对于一些关键性的重要用电负荷标准，各大酒店管理集团的规定几乎一致。通常相较于国内相关的星级酒店用电规范，酒店管理集团规定的五星级酒店的用电负荷一般都比较高。尤其是对于一级用电负荷来说，其包含的重要用电负荷范围明显增大[1] 。

二、五星级酒店的电力供应

（一）五星级酒店正常电能供应需求。

通常五星级酒店各项正常用电负荷可划分为三类即一级用电负荷类、一级特别重要用电负荷类与二级负荷类。所谓特别一级用电负荷，就是通过两个电源，提供电力供应。如果其中的一个电源发生问题，不能正常的进行电能供应时，另一个电源不受影响，能够随时提供电能供应；一级特别重要用电负荷，本身属于一级用电负荷的范围，但它要求电能供应不但要满足一级用电负荷各项应用要求，还必须另外设计安置应急电源，同时不可以把另外的一些用电负荷非法接入应急供电系统；二级用电负荷系统一般通过两回线路方式供电。如果选择电缆线路供电，不宜采用一根电缆线路供电，而应按照相关规定和要求采用两根电缆线路供电，并且每根电缆都应该具有百分之百分的二级用电负荷承受性能。

（二）五星级酒店应急电能供应需求。

一般五星级酒店除了利用市政工程方面提供的两个普通电源外，酒店自身还必须配备性能优良的发电机组或者另外从市政电网中争取到稳定性高、独立性强的第三电源。这类第三电源的主要功能就是为一级用电负荷所有的特别重要负荷用电提供电能供应。在我国的某些地方标准中，五星级酒店自备柴油发电机也可以作为第三方电源，这种柴油机的发电量一般只能够满足五星级酒店3至8小时左右的特负重要用电负荷。这与各大酒店管理集团内部要求的柴油发电机作为第三方电源必须满足一级用电负荷中特别重要用电负荷48小时的用电标准是明显不符的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆所以，五星级酒店还应该设置相应的室外储油罐，以满足柴油发电机提供48小时的重要用电负荷时的耗油量，且储油罐应该满足相关的建筑防火间距标准，距离其它建筑物的实际距离要大于30米，而储油罐自身面积应该设计小于1M3。也就是说各大五星级酒店工程的电气设计必须在满足国内相关的建筑物电气设计规范的前提下，进一步满足酒店管理集团的各项电气设计规范要求[2]。

三、五星级酒店的供配电设计应注意的问题

（一）综合考虑多方面的用电需求

五星级酒店由于自身的高端定位以及实际的运营效益需要，一般其电气设计的要求比较高。在制定五星级酒店的供配电设计方案时，电气设计师要综合考虑五星级酒店多方面的用电需求，例如酒店客房的电气设计原则、酒店厨房各类用电设备的用电负荷估算等。这些都是设计师不可忽略的问题，只有把这些单独的问题处理好，电气设计师制定出的设计方案才有可能满足五星级酒店正常运营中基本的电能需求。

（二）注重酒店电气节能设计

五星级酒店由于功能设施齐全，服务质量优良，所以日常运营中的电能消耗量也比较大。为了最大化减轻五星级酒店的电能损耗量，降低酒店的运营成本，提高其经济效益，在进行五星酒店供配设计时，设计师必须采取一些节能措施，进行电气节能设计。首先设计师，在制定供配电方案时，要选择那些运行率高、耗能量低的各类新型节能用电设备，以此来节省电能损耗；其次设计师在进行照明节能设计时，应该从功率密度值合理、照度合适等设计指标出发，选择那些新型的节能光源、节能灯具等，有效提高照明节能率；最后设计师还将酒店大堂、多功厅等酒店公共区域的照明设计成分组照明、分组照明或者通过开关方式照明等，进而有效控制照明系统，减少照明能耗量[3]。

（三）正确协调多方设计标准

在进行五星级酒店设计时，酒店负责人一般都会聘请专业机电顾问公司、酒店管理公司、厨房设计公司等多方权威人员作为顾问共同提出各种设计要求，以确保五星级酒店多种功能设计都能达到最佳状态。通常这些专业权威人员提出的行业设计要求都比较高，也更为细致、全面。甚至有些设计要求已经超出了五星级酒店现行的各项设计标准，颇有不合理之处，比如，有些专业的机电顾问公司会提出明确的超出行业规范标准的变压器、电缆线等各类电力设备与电力材料的型号规格要求。这时设计师要努力协调自身设计方案同这些专业顾问公司提出的设计要求之间的矛盾，寻求出最合适的设计标准，既能满足五星级酒店的正常运营用电需求，又能得到专业顾问公司的认可。

结语

综上所述，供配电设计对五星级酒店的正常电力供应具有十分重要的作用，它是酒店各项电力设备顺利运行的前提和基础。五星级酒店的供配电设计必须从经济合理的基本出发，既突出显现五星级酒店的国际化、高端化特征，又要具有环保节能的功能。

参考文献

[1] 乌江津,黄朝晖,肖栋等.某五星级酒店供配电设计[J].智能建筑电气技术,2014,8(6):95-99..

[2] 李祺,曹应飞.五星级酒店供配电设计及探讨[J].智能建筑电气技术,2013,(4):77-80.

[3] 贾若双.五星级酒店电气设计[J].现代建筑电气,2013,4(4):58-61.

论文作者:张梅

论文发表刊物:《基层建设》2017年第23期

论文发表时间:2017/11/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2c2860ba43619fec0e970df5.html