# 配电网不间断供电检修技术的研究论文_杨育虹

摘要：配电网的建设规模日渐扩大，对技术以及电网安全稳定运营控制的能力等方面，都提出了严峻的挑战。配电网作为整个电力系统中最终面对用户的环节，其供电能力是整个电力系统供电水平最直接的反应。配电网不间断供电检修技术的研究，为进一步扩展不间断供电检修作业在配电网中的应用提出了新方法．也为原本带电作业技术提出了更适合配电网方式的改进方案。

关键词：配电网；不间断；供电检修

1 我国带电作业的发展情况分析

我国从20世纪50年代初开始发展带电作业，随着几十年的研究与发展，带电作业在我国配网线路检修中已经得到较为广泛的应用。但是，和发达国家相比，我国带电作业水平相对落后，国内各地区电力单位水平的差异十分明显。然而我国带电作业取得的发展也不容忽视，也存在某些比较先进的技术。随着带电作业各种作业用具、防护用具的研发，以及相关作业技术规范的颁布实施，配电网不间断供电检修也需要进一步发展。带电作业对电网运行的稳定与安全影响重大，对电力企业经济效益的提高同样具有积极的意义，随着带电作业的不断发展，该技术必将达到更高的水平。目前，带电作业从人工作业逐渐向智能作业转变，智能作业主要采用机器人代替人工进行危险的供电检修作业，其能保证供电检修的安全，提高供电检修的效率，这是智能化作业发展的重要体现。

2 配电网不间断供电检修技术的重要意义

在配电网，采用不间断供电检修技术，对于配电网整个系统来说是非常重要的，也是非常有帮助意义的。首先，工作人员在进行配电网进行技术检修的时候，可以进行不停电的检修。大大减少了对客户的影响，以及对他们生活工作的影响。不间断供电检修技术，在检修电路的时候不停电也方便了的客户，也是保障了我们的供电技术，使客户更加相信我们。其次。社会在不断的向前发展。对供电的安全要求也越来越高，所以不间断供电检修技术可以帮助整个供电系统提高它的安全性。对于工业企业来说，他们可以在原定的计划内完成工作量。

3 配电网不间断供电检修技术

3.1输电线路的不间断供电检修技术

3.1.1输电线路不间断供电检修关键技术参数

具体包括下面几类：最小安全距离、最小组合间隙和绝缘工具的最小有效绝缘长度，由于配电网线路中的特、高压线路的杆塔高、尺寸大、走廊海拔高度跨度大等，所以技术参数的选择要综合考虑这些方面的影响因素，然后通过具体的试验获取参数数值。具体研究方法可采取下述方法：①通过理论计算得出不间断供电检修最大操作的过电压水平；②不间断供电检修的放电试验；③根据前面两种方法得出的计算结果计算检修工作的危险率，在进行海拔校正后确定关键技术参数。

针对实际线路的状况进行最大操作电压波形和幅值时，可以不考虑配电网线路和系统的组成结构，全部采用系统最大过电压来确定带电作业间隙方法，同时为了确保整个检修过程的安全性和经济性，以避免由于塔头尺寸控制带来的各种问题。

3.1.2人员安全防护

配电网不间断供电检修时，由于带电体周围存在场强，尤其是超高压、特高压周围，场强更强，这就对维修人员的安全防护提出了更高的要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了对人员进行有效防护，对超高压周围场强采用仿真技术和现场实测相结合，最终得出检修人员在从地电位进入到等电位过程中，人体表场强变化存在下述特点：①检修人员越靠近带电体，人体表场强就越大；②检修人员身体表面场强分布并不均匀，头顶、手尖处较强，胸部较弱；③检修人员等电位作业时，人体表的电场强度达到最大值。根据相关实验研究结果可知，人体皮肤感知的场强为240kV/m，国内规定人体裸露部位最大场强不得超过240kV/m，屏蔽服内部场强不得超过15kV/m。因此，为了确保检修人员的人身安全，在满足关键技术参数的前提下，还要做好下述几方面安全防护：第一，必须穿全套特高压屏蔽服和面罩；第二，进出等电位时要使用电位转移棒，动作必须准确、快速；第三，地电位作业人员也必须穿戴全套屏蔽服。

3.2配电线路的不间断供电检修技术

3.2.1配电线路不间断供电检修的安全防护

配电不间断供电检修技术通常包括更换绝缘子、避雷器、熔断器、断引线等，由于作业场所电力设备众多，相—地和相—相的空间间隙相对较小，检修人员工作时极易碰到周围附近的电力设备，因此检修人员不论是采用绝缘手套直接还是间接工作，都必须要穿戴绝缘防护用具。配电不间断供电检修时必须要考虑电力设备内部过电压的影响，为了确保工作过程中不出现击穿和闪络，绝缘工具的绝缘水平必须要按照检修时的最大过电压来确定，同时要使用绝缘工具、遮蔽等构成多重安全防护。配电不间断供电检修采用的防护工具包括绝缘承载设备、绝缘工具及防护用具等，为了确保能保护维修人员的人身安全，设置绝缘遮蔽用具时要按照从近到远、从上到下、从大到小的原则进行，拆除的时候则正好相反。

4.2.2配电旁路不间断供电检修的安全防护

这对比较复杂的旁路作业，采取以旁路检修方式为重点的作业方法，具体方法主要包括下述两种：第一，旁路电缆作业法。这种方法是将配网负荷转移到旁路电缆以确保检修过程不间断供电。建立电磁暂态计算模型，并对整个过程进行防震计算，研究各种因素对可能产生最大过电压和过电流的影响，分析出极值。根据相关研究结果可知，开断空载电缆虽然会产生较高的过电压和过电流，然而在电缆截面积不超过300mm2，长度不超过3km的状况下，现有工具能满足防护要求，能确保检修人员的人身安全。

4 配电网不间断供电检修技术的发展趋势

关于配电网不间断检修技术的未来发展趋势，从目前的情况来看，他们的未来发展有着两个方向的发展。不间断检修一定会成为非常重要的方法。在配电网和整个工作系统中，检修技术会越来越成熟，方法和标准会越来越有深度，而且除了技术会更加成熟之外，供电的可靠性和稳定性也会随之增强。配电网的不间断供电检修技术一定会发展得越来越好。尤其是在变电站的不间断供电检修项目中会衍生出更多的新的成果。关于配电网不间断供电检修技术的未来发展趋势，从目前来看一定会向好发展。未来不间断供电检修技术和发展的越来越成熟，运用的越来越广泛。定会给社会或电力企业和工业企业带来很大的效益，也在一定方面可以推动电力事业的发展。

5 结语

综上可知，在配电网的不间断供电检修技术实施的过程中，还是有一些问题需要解决。社会的发展速度和各种企业对于电力的需求，使得配电网的质量要越来越高，越来越好。这对供电检修技术提出了更高的要求。而且我们在供电检修的过程中，也要保证工作人员的人身安全。在提高检修技术的同时也促进了社会的发展进步。然后在一定程度上能够推力电力事业越来越好的发展。

参考文献

[1] 汪海.虎石台220kV变电站不间断供电改造方案研究及应用[D].北京：华北电力大学，2014.

[2] 刘起蕊.配电网不间断供电检修技术的研究[D].广州：华南理工大学，2014.

论文作者:杨育虹

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 第18期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2c2e03cf3eaa2a7cb082648a.html