# 变电运行设备自动化技术及维护措施章嘉庆论文_章嘉庆

摘要：随着整体国力的提升，我国的电力事业也得到了飞速的发展，变电设备是电力系统的重要组成部分，在大数据的时代潮流里，变电运行设备自动化是电力系统必须要实现的目标，也是电力创新的必经之路，不仅可以提升电力管控的工作效率和效果，更能为电力系统的高效运行提供技术的保障。本文将对变电运行设备自动化技术及维护进行深度分析，希望为电力系统的工作起到借鉴的作用。

关键词：变电运行设备；自动化技术；维护措施

1变电运行设备自动化技术相关概述

设备自动化是变电设备运行自动化技术的基础，这也是保证设备运行进行维护和检修的重要技术支持。目前在我国相关的设备运行和监控设施之间存在的差异还是比较大的，因此这就使得设备运行和维护更加困难。电力企业中使用设备最初的设计主要是依据最终的维护检修，结合了现代化的网络技术以及相关的数据处理，这样做可以使相关设备的运行和维修费用降低，缩短了维修的时间，可以保持设备运行的稳定性。而且该技术的使用可以有效地对设备进行远程的监控检测，对设备的管理效率大大增加，并且设备故障出现的频次也越来越少。变电设备运行自动化技术的运用将设备在运行过程中出现的各种数据收集起来了，在此过程中还能够针对一些关于故障参数进行特定收集，使数据更加具有参考性，能够将所有的信息进行整合和管理，使内部数据资源库更加的丰富。关于网络操作方面，相关界面基本上都是统一的，所以在进行具体操作的时候会更加便捷。它还可以将权限和等级进行管理，使系统运行更加安全，最为重要的是在网络上能够将相关的检测数据进行共享，使资源库的效力发挥到最大。

2变电设备运行维护的特点

第一，面对较为广泛的检查维修环境。电力系统是一个复杂的系统，为了保证系统的稳定运行，需要较多不同功能的设备来满足系统的正常稳定运行。这样变电运维工作就面临着较为广泛的检查维修环境。设备类型众多，设备数量也呈现一个高数字。同时，不同设备分布的范围也较为广泛，加大了施工的难度。第二，检修环境较为复杂。电力系统分布范围较广，所以，设备所处的空间环境不尽相同。同一设备位于不同的环境内，可能要采用不同的检查维修方法，这样才能具有针对性。环境的温度、湿度等众多因素在维修时都要考虑进去，这样才能及时完成检修工作。第三，需要较高的技术标准。因为变电运维工作环境的广泛性以及复杂性，这就决定了其对于技术的高要求和严标准。首先，用来检查维修的工具要包含较高的技术含量，同时，工作人员必须具备较高水平的理论知识和实践操作能力。专业人员在进行维修时，要及时对问题的原因做出分析，找到解决的对策，实现问题的解决。不能因技术不过关而导致时间的浪费，影响了正常的用电活动。

3系统维护的有效措施

我国电力系统在开展的环节中，一些变电设备的使用具有非常突出性的结构，所以坚持做好变电设备的管理使用工作是保证整体系统能够良好运行的关键，可直接影响着以后工程的安全可靠性。在我国大部分的供电体系环节中，变电设备的使用过程中常常会发生一定的故障问题，严重阻碍了相关设备的正常使用。相关工作人员需努力加强现代技术的使用，这样才可有效提升设备的安全稳定性。

3.1调整电压负荷

日常用电时经常会出现电压不稳定现象，其主要分为电压偏差和电压波动。电压偏差是一种发生在一定时间段内的电压值高于额定值或低于额定值的现象，一般出现在电路突然增加或减少大额用电设备时，偏差的范围取决于负荷的改变以及线路阻抗值。要想在此段时间内尽量稳定电压，需要降低电路中的阻抗。通过采用合适的变压器、控制用电器的大幅变化等，防止由于电压的过分波动而导致的变电设备受损等后果。电压的波动则是在一段时间内，电压产生迅速波动，在额定值的上下出现震动。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这种现象通常发生于电路中负载迅速变化时，特别是大型用电设备的负载变化，由于产生了一定的电压冲击导致电压的高低幅值变化，通过加大电力系统的容量，使用更加稳定的电力设备，从总体上来控制电压的波动。

3.2正确工作接地

接地线的安全性针对整体的维护环节非常重要，因为接地线的安全工作可直接影响着工作人员的生命安全。如果在进行维修环节中，突然来电，将会对工作人员的生命产生致命的威胁，所以在维修的环节中一定要加强注意接地线的安装问题：第一，确定良好的安装位置。选取好的位置可有利保障工作人员的安全。第二，工作人员在工作完成后及时拆除接地线。防止在维修环节中出现人员安全事故。

3.3合理使用避雷针，及时处理开关异常

对于避雷针展开科学合理使用尤为关键，避雷针属于变电运行期间常用的一种设备，主要就是进行高压雷电的有效疏导，达到电流的聚集降低的成效，产生雷雨天气期间，可以通过避雷针及时的分散强大电流至诸多的方向。另外，应该对于开关异常问题进行及时处理。在变电运行期间，如果隔离开关产生过热的现象，尽管可以进行正常的运行操作，但是也必须要尽快检修隔离开关方可，同时维护检修的操作必须要在线路断电环境中展开，对于具有轻微的瓷瓶破损得情况，是能够继续应用的，但是一旦具有相对严重的破损问题，必须要及时的进行替换。

3.4严格做调度录音，并记录和汇报倒闸操作详情

变电站运行中的交接等日常工作似乎很平常。实际上，它关系到变电站运行的总体情况。因此，有必要做好日常工作记录。在交班过程中，监督人员应及时检查交班时间，确保交班人员能在规定的时间内完成交班，并保证交班工作流程具有严格的及时性。为确保变电所运行的稳定，做好工艺准备。除保证时间的准确性外，还必须保证变电所通信设备随时处于良好的通畅状态，做好日常调度的记录监测，保证日常运行和监测工作具有可追溯性。当班组长接到交接班指令后，记录并通知班组人员交接班操作。同时对调度命令进行记录和回放，有关操作人员应及时记录调度情况。操作人员在执行调度操作前，必须对操作进行审核，并正式下达调度指令。作业完成后，监理人应向现场负责人报告。在报告内容时，应确保内容保持一致、完整和严格的过程。

3.5针对重点进行维护

电力系统的变电运行设备的特殊性，就决定其维护工作的特殊性，具体来说，传感器和单片机是变电运行设备的核心部分，链接系统和通信装置是变电设备的附属装置。在自动化的技术的应用中，变电设备的应用的重点也应该从上面的几个方面进行。例如，单片机在变电设备中就是中枢系统，它不断地接收传感器传来的大量数据信息，然后根据记忆对这些数据进行分析，得出的结论就是设备的运行状态，如变电设备额定工作电流为60A，但因为某处短路让电压升高超过65A，这样的情况下，单片机就可以准确地判断出系统发生的事故，根据数据下达进行处理的指令。在实际维护中，维护人员还要定期对单片机进行功能测试，确保信息的及时性和准确性，以此同时，还要根据情况和需要对单片机的记忆数值进行调整，最大限度提升自动化技术的效能。

4结束语

变电运行设备对电力行业的发展至关重要，而将自动化技术与变电设备的结合，则会不断促进变电设备的发展。通过对这项技术的不断创新与完善，能够不断推动电力行业的发展。然而，变电运行设备自动化技术实施过程中，由于各方面因素的影响，也出现了变电运行设备修理不及时、检验工作不到位等问题。因此需要对其进行全面、系统的分析，并通过调整电压负荷、正确工作接地等措施来做好变电运行设备的维护工作，只有这样才可以更好地发挥变电运行设备自动化技术的优势。

参考文献

[1]王莹莹,林伟.变电运行设备的自动化技术与维护的探索[J].中国新技术新产品,2015,01:3.

[2]吴丹,吴昊.基于变电运行设备的自动化技术及维护要点分析[J].中国新技术新产品,2015,02:5.

[3]焦冠男.自动化技术和维护要点在变电运行设备的探讨[J].建材与装饰,2017,23:246.

论文作者:章嘉庆

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2c39566163f1f154eb832414.html