# 配电线路的线路保护探讨论文_刘航,王玉良

国网山东省电力公司茌平县供电公司 山东聊城 252100

摘要：随着电力系统和社会经济的发展，配电运行和检修管理变得越来越重要。这是提高供电企业经济效益的重要途径之一。配电线路点多，面积广，线路长，配电网结构复杂，设备数量多，质量参差不齐；此外，由于地理位置的限制，加之气候和市政建设的快速发展，配电线路故障率高，激励因素复杂。配电线路直接向用户和居民供电。一旦停电社会影响就会很大。因此，供电企业要从根本上提高供电的可靠性还有很长的路要走。

关键词：配电线路；线路保护；问题；对策

1 做好配电线路保护工作的重要性

在整个配电设计过程中，配电线路的安全设计是其最重要的一个组成部分，对整个配电系统而言都有着至关重要的意义。因此，越来越多的电力工作人员将关注的重点放在了配电线路的保护上。这不仅是因为配电线路一旦出现问题，就会造成整个配电网络失灵，并且配电线路中的电力设备会出现损坏，影响电力用户的正常用电。更是因为做好配电线路保护工作能够最大限度地避免电力工作人员因为操作不当而出现触电事故，保护电力工作人员的生命安全。尤其是在配电系统对社会和人们的影响日益加深的今天，做好配电线的保护工作具有十分重要的现实意义，配电工作与人们的生产、生活息息相关，需要广大电力企业及电力工作者给予高度的重视。

2 配电线路常见故障分析

2.1 架空线路故障

架空线路多受气候影响，加上受地理位置限制，易造成树线矛盾，故架空线路的故障多发生在恶劣天气。重合闸成功的故障为瞬时性故障，多由大风吹动树枝或异物刮过导线所引起。1）接地故障：一般为单相非金属接地，如果重合闸不成，多由绝缘子、令克瓷件某相击穿或避雷器炸坏所引起。2）断线故障：恶劣天气下多为大风造成树砸导线所引起，也可能是雷击造成断线。也有外力破坏造成的重物砸断导线或倒杆等情况。3）短路故障：多由异物飘落绕缠在柱上开关、令克、或导线上所引起。

2.2 电力电缆故障

电缆施工工艺要求高，电缆设备质量参差不齐，同时电缆路径线长面广多在市区，受外力破坏可能性大等因素造成电缆故障原因复杂，且故障隐蔽性高，不易排查。1）接地故障：原因复杂，电缆质量问题，电缆头制作时工艺没有达到标准，加上环境潮湿，电缆保护管密封性不足，还有电缆没按标准敷设、埋深不够，外力破坏等都有可能造成电缆接地故障。2）短路故障：较多场合为外力破坏，如道路施工电缆被挖坏等，也有电缆施工、敷设时绝缘被割伤，投运一段时间后即发生故障。

2.3 开关设备故障

Schneider、ABB等厂家的开关柜本身质量稳定，在运行年限内很少出现问题，所发生故障多由周边环境、安装工艺差或电缆终端头施工质量所引起。1）开关柜漏气：设备质量问题，还有不良施工如电缆头长度不够，或者基础建在有坡度的地面上导致柜体受力，造成密封胶条歪斜或老化形成缝隙导致SF6泄露。2）开关柜接头发热或放电：电缆终端头质量不过关，或安装工艺不到位，个别螺杆没有拧紧致使电缆与母排螺栓处接触面积不够，形成发热并加速绝缘老化。3）开关柜受潮放电：受条件所限而建在地下的开闭所，因通风环境不良、空气湿度大导致设备气箱表面吸潮凝露，引起局部放电。4）开关柜操作机构失灵：开关柜质量参差不齐导致拒合、拒分，或设计上的缺陷导致操作力臂不够，地刀闭锁解除不到位从而无法合闸。

3 基于网格化管理的配电线路安全保护对策

配电线路点多、线长、面广，往往不同的线路重叠在同一个区域内，交织点多，使得安全保护管理存在一定的难度。安全保护网格化管理是指将区域划分成若干个小区域，管理上做到每个小区域定人、定责、定义务，统一业务流程，使管理不存在盲点，杜绝责任推诿以及办事效率低下等情况，在网格化的基础上开展以下安全保护工作。网格专人往往是熟悉这一区域的线路状况、社会人以及社会环境的，开展这一工作将事半功倍。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1 完善内部因素管理，加强安全保护加强巡视力度

网格专员定期或不定期地组织对电力设施进行巡视，检查发现问题及时处理，消除缺陷、隐患和下发整改通知。有组织有安排地进行夜间巡视、故障巡视、监察性巡视和特殊巡视等，确保电力设施安全运行。加强预防措施制定奖惩措施，将目标层层分解，落实相关人员的责任，明确奖励，提高工作人员的责任心。设立专门的管理机构。县级供电公司积极探索法务专员、顾问制度，协助法律文书的撰写、整改通知书等的下发，为实际处理涉电纠纷提供依据。内部设立专门的电力设施保护管理机构，统一规范标准和流程。出现安全隐患时，专门的管理机构应牵头联合电力企业相关部门，明确责任和义务，制定解决措施。加大科技投入，提高防范水平。在科技发展的今天，电子监控、电子眼、GPS定位系统等科技设备应用于社会管理中，可引进这些高新设备，不断提高技防措施。在重点线路和地段，落实专人重点防范，人防和技防相结合，确保配电线路的安全运行。

3.2 依靠社会外部因素，促进安全保护

1）依靠政府，建立综合管理体系

警电联手、依靠公安行使执法权。公安机关应与电力部门建立常态化的联络机制，并可派遣有经验的民警到供电部门常驻办公，配合有关案件的处理，在具体的实施中，成立海宁警电联手办公室，已破获多起电力设施盗窃案件。强化与村委会的联系，加强与行政村委员会一级的联络工作。村民的用电和电力设施占用田地的问题，第一时间找的是村委，线路故障第一时间发现人也往往是村民，所以加强与村委会的联系，在处理树线矛盾、房线矛盾、故障发现和损坏赔偿中有着重要的作用。

2）合理规划，建立长效机制

政府部门在城市和新农村建设的规划审批中，应充分考虑电力法律法规的禁止性规定，做到不随意审批项目，不占用配电线路通道，不在保护区取土或堆土。政府部门在电力设施周围建筑、取土和其他建设应及时沟通，网格专人在日常的工作应善于发现这些问题，共同解决实际问题。大型建设工程涉及电力设施的，提前与电力企业提出申请，征得同意后，根据实际情况，有组织、有计划地实施改道、迁移等方面的措施，减少外力破坏引起的事故。

3）加强宣传教育，营造保护电力设施氛围

媒体应做好对安全供电的宣传，海宁电力通过电视、网络、报纸等形式开展宣传教育，与电力企业相结合加强宣传电力保护法律法规，提高对电力设施保护重要性的认识。网格专人在平时的工作开展宣传工作，在显目的地方要明确电力设施保护的规范要求，设置好围栏、标志牌以及地下电力设施的标志牌等不同形式的醒目标志，并充分利用好“新媒体”加强宣传。

4）依靠群众，建立奖励制度

保护电力设施，要争取广大群众的支持，唤起群众自发保护电力设施的意识，在实际经验中，配电线路的外力破坏、线路故障等不安全运行的第一发现人往往是广大群众，电力企业应建立相应的奖励制度和保密制度，通畅信息渠道，切实提高群众对电力设施保护认识，建立更为宽泛的群众保护网格。

4 结语

配电线路的正常运行直接影响着电网系统运行的安全性和稳定性。为了保证配电线路运行的可靠性，就必须及时发现运行中存在的故障和造成故障的原因，有针对性的采取有效的检修技术来解决运行的故障问题不断的提高配电设备和线路的质量，避免因为设备质量的问题造成故障问题的发生。雷电是较为复杂且随机性较高的自然现象，需电力各个部门进行紧密协作配合，避免雷电灾害事故发生的频发，提升送电线路稳定运行的可靠性。

参考文献：

[1]张俊生.低压配电线路保护电器选择性探讨[J].机械管理开发，2016（7）：182-183.

[2]付振强，周振宇，王舒，等.10kV配电线路保护误动原因分析[J].东北电力技术，2017，38（1）：39-42.

论文作者:刘航,王玉良

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2c5d0239bd79792217c5d8f0.html