# 火力发电厂压力管道安装前检验重点分析及建议论文_周林

中国电建集团四川工程有限公司 四川成都 610000

摘要：有相关规定指出，火电工程压力管道安装前，需做好安全性能监督检验工作，这是确保安装后系统正常运行的关键。基于此，本文主要就火力发电厂压力管道安装检验存在的一些问题进行了研究、分析，并根据实际情况提出了一些针对性的安装检验重点及改善建议，以供参考。

关键词：火力发电厂；压力管道；安装前检验重点；建议

1、火力发电厂压力管道安装检验中存在的一些问题

（1）材料方面

通常情况下，火电厂高温高压蒸汽系统会引进国外特殊材质管道，这就会和我国的产品规定出现较大的差异，在此前提下，如若材料检验复核不够全面，在进行安装时，就会引发一系列的问题出现。同时，虽然一些供应商在提供产品时会附上产品的相关资料，但往往没有质量检查报告，这也会在直接影响管道的安装，最终导致安装质量不能够完全满足设计要求[1]。

（2）管道支架承载力不足

针对压力管道而言，管道支架是其主要支撑结构，在基于材料的前提下可分为砖木结构、钢筋混凝土结构及钢结构等，而按照用途则可分为两种，即活动及固定支架。在压力管道的安装过程中，最为常见的问题就是管道支架承载力不足，这与安全操作不规范、设计缺乏专业性等有直接关系，会导致支架倾斜等问题的出现，严重降低了压力管道的质量及安全可靠运行。

（3）数据缺乏完整性

在对压力管道进行评定的过程中，往往会出现评定报告信息缺乏，亦或是书写问题等现象，这就直接影响了检验工作的顺利展开，不能为后续的工作提供参考，在一定程度上起到了制约作用，最终对管道系统质量造成了影响。

（4）监督检查人员的综合能力有待强化

针对火电压力管道安装监督检查工作而言，其具有较高的专业性，检验时需由专业人员进行，尤其是高温高压、热工、化学等方面的检查，但受能力缺乏等因素的影响，一些监督检查人员无法充分的满足相关工作要求，且火电厂也没有加大对人员综合能力的提升，这就直接影响了压力管道安装前的检查工作的实施，无法及时发现问题及时解决，为锅炉后期的运行埋下了安全隐患[2]。

2、压力管道安全性能检验重点

在对压力管道的安全性能进行检验的过程中，需严格执行宏观检查，检查管内及管外表面，如若其存在裂纹、折叠等问题，就属于不达标产品。同时，压力管道的外形尺寸、各类焊缝尺寸等需与设计图样及工艺文件要求相符。具特别注意：加强对焊缝收弧处的检查，因为此处极有可能出现热裂纹；基于宏观的角度对焊缝根部进行检查，及时找出咬边等缺陷；当合金焊缝硬度出现异常，就实施金相检验；如若条件允许，要对管座角焊缝实施100%表面检测；强化进口管道的审查力度，确保进口管道均具备商检证明文件；检查压力管道无损检查报告，却包负责人员和审核人员均有签字，以实现多环节的保证压力管道质量，如若缺少相关人员的签字确认，则报告就属于不完整等，不可将压力管道投入安装，以规避后期使用出现安全及质量问题；安装单位需构建安全质量保证体系，积极的调动各部门参与到质量的监督与检查中，做好各检验记录，以免后续安装出现问题[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、改善火力发电厂压力管道安装质量的一些建议

（1）严格执行相关标准

在安全压力管道前，相强化对安装工作人员的培训，确保其各项要求均能满足相关标准，要求工作人员在实际的安装过程中要严格按照规范标准进行作业，不可随意的更改要求标准。同时，还需不断强化监督检查人员的综合素质，提高其专业知识的掌握程度，拓展其知识领域，为监督检查工作的顺利实施奠定基础，更好的落实各项工作，促使压力管道安装与设计要求一致，以确保后续管道系统的正常运作。

（2）指派专业人员开展监督检查工作

针对火电厂而言，想要做好压力管道的质量检查工作，就需指派专业人员负责监督，合理、科学的进行检查，要确保检查数据的完整性及有效性，这能够进一步提高监督检查工作的水平及质量。同时，监督检查人员还需加强与安装人员的沟通、交流，正确安装人员的检查工作的全力支持，以规避安装中出现不规范操作等行为，从而从根本上降低或规避质量问题的出现，且为确保监督检查工作的可靠性，责任工程师需参与到现场检查的工作中[4]。

（3）增加参与人员

在开展检验工作时，需合理的增加一些参与人员，尤其是要重视责任工程师的参与，这是确保安装检验工作顺利进行的关键，相关监督检查人员需给予责任工程师及其他参与人员足够的尊重，全面的对压力管道进行检查，如若发现问题要及时提出，综合的予以分析，以确保检验数据的真实性及客观性，从而为后续的火电厂的正常运行提供保障。

（4）完善压力管道安装准备工作

在压力管道安装前，需加大对资源配置及施工设计的审核力度，其中针对资源配置而言，需根据压力管道安全的实际情况，合理的对资源进行配置，以为安装的顺利进行奠定基础，如要做好对机具设备的检查工作、增加检测仪器的投入、强化作业人员的综合能力等；在审核施工设计时，需在基于施工要求及规范的前提下进行，严格审查已有的设计方案，如若发现漏洞问题，需立即提出，并交由责任人员进行处理[5]。

4、结束语

综上，针对火电厂而言，压力管道检验工作极为关键，但受驻场监造人员焊接热处理知识缺乏等因素的影响，在生产压力管道的过程中没有加大管控，从而就直接影响。压力管道的生产质量，如若安装前没有进行严格的检验，这就直接为后续的使用埋下安全隐患，故开展监督检验工作，并指派专业人员负责就显得尤为重要。同时，还需不断强化监督检测人员的综合能力水平，强化其责任意识，促使其在实际的监督检查中，能够严格按照相关要求规范执行，及时的发现压力管道存在的一些质量安全问题，避免将不合格的压力管道投入到后续的使用中，从而为火电厂的顺利运转奠定基础。

参考文献

[1]靳海玉.压力管道安装监督检验中的常见问题及处理措施［J］．化工设计通讯，2018，43(07):106．

[2]申爱中.压力管道安装监督检验常见问题分析［J］/科技部．科技工作会议论文集．北京:《科技与企业》编辑部，2019（02）:1．

[3]李冰,董俊峰.浅谈压力管道安装中质量问题及相应对策[J].内蒙古民族大学学报,2018(05):63-65.

[4]傅红.压力管道安装质量的影响因素及其控制[J].建筑工程技术与设计,2019(12):111-112.

[5]戴鹤松,缪春生.压力管道元件制造和安装安全监察的几点思路[J].中国锅炉压力容器安全,2019(05):33-34.

论文作者:周林

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2c6d3ca416a4cac5bb11f766.html