# 关于土木工程施工技术的创新及发展分析论文_邵博宏

武汉市城建工程有限公司 湖北省武汉市 430000

摘要：土建工程施工技术是现代施工技术的基本保证，土建工程技术的创新完善，可以大大提高工程质量，也可以大大节省施工成本，减少对环境的破坏。在未来的社会中，如果企业不能提高土木工程建设的水平，将会被社会消除，因此我国建筑行业需要重视土木工程施工技术的创新和研发，实现中国土木工程的可持续发展。本文对土木工程施工技术的创新及发展进行分析。

关键词：土木工程；施工技术；创新；发展

一、土木工程施工技术的特点

土木工程在施工中，往往根据每一个小项目的特点和施工性质单独施工，所以为了确保工程顺利施工，必须科学组织、精心安排各项施工工序。土木工程施工具有流动性、固定性、协作性和综合性以及多样性等特点。流动性主要指的施工队伍和施工人员的流动频繁，每一个建筑工程的类型、施工技术、施工设备也不同。固定性指的是工程是在一个相对比较固定的地方施工，一旦选择了施工区域，那么这个地点就不会发生较大的变动。协作性和综合性指的是工程施工涉及到多家单位，包括业务单位、施工单位、承包方、设计单位、监理单位等，需要各个单位协同配合，共同完成。而土木工程施工的时候可能会涉及到工程、建筑、水利等学科，具有很强的综合性。工程的投资大、施工环境比较复杂。

二、传统的土木工程施工技术

1、地基基础工程

地基基础工程施工中，桩基施工技术是最主要的施工方法。桩基分成摩擦桩和端承桩两种，在实际施工过程中，施工人员一定要严格按照桩基施工要求进行施工，并选择合适的桩型。并从多方面考虑到桩基施工因素，比如考虑到单桩和群桩的问题，在保证单桩的施工质量的前提下，还要确保群桩不会出现不均匀沉降等问题。吊运预制桩的时候，要避免桩发生冲击和振动的现象。并做好钻孔、钻孔清土、定位放线、灌注、钢筋制作等一系列的工作。

2、钢结构施工技术

钢结构具有高强度、抗震能力强的特点，因此广泛应用在土木工程施工技术中。吊装构成要件是钢结构施工过程中重要的环节。在吊装的时候，一定要保证钢结构的安全性和稳定性，避免出现坠落或者碰撞等现象。在施工前，施工单位要做好清场工作、修筑道路、运输构建、检车装备和完善基础设施等工作。构件运输必须和施工顺利同时进行，运输到现场的钢结构底部必须有足够的支撑面，垫底木料必须具有一定的承载能力。

3、混凝土结构施工

混凝土结构是土木工程的主体结构，混凝土常见的施工技术有现浇法和预制法。现浇法就是在施工现场支模，然后浇筑，现浇法应用时间比较早。混凝土预制施工技术应用时间晚，但是随着建筑行业的快速发展，预制法逐渐得到了社会的广泛关注，与现浇法相比，预制混凝土施工技术成本低、产品性能更加稳定。但是在实际施工过程中，必须严格按照预制混凝土的施工工序、施工流程进行，并严格把握预制膜的尺寸大小。

三、土木工程施工技术的创新

1、在预应力技术方面的创新

预应力技术创新是指在预应力钢防护之后通过使用环绕包裹的方法对混凝土构件实施保护，通过相关设备的使用，实施预应力技术。预应力技术创新时，相关技术人员应首要考虑其在极限状态时的表现，然后以其负载情况为依据，进行预应力的创新设计工作，以保证土木工程的构件不会发生变形甚至产生裂缝的情况而影响土木工程施工的进度，以便保证建筑工程的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、在灌注技术方面的创新

一般来说，灌注技术可以分为钻孔技术创新和完善灌注技术两个方面。由于钻孔技术在灌注施工环节的基础性地位，因此建筑企业应该重视钻孔技术的创新工作。钻孔技术工作的具体要求表现在，需要施工人员提前做好清理工作，确保钻孔桩周边环境能够满足施工条件，再通过精准严密的测量工具，确认钻孔的位置，保证钻孔的一致性。同时施工人员还应注意做好施工前的钻孔机调试，确保钻孔工作进展顺利。一旦发生卡钻或者坍塌的状况，必须立即停止钻孔工作。并分析发生卡钻或者坍塌状况的具体原因，解决对应的深层问题，以便保证土木工程质量。而完善灌注技术方面的主要体现是，施工人员在进行灌注施工时，应不断完善灌注技术，保证在钻孔灌注泥浆时，能够及時补充孔内泥浆，达到填充充足的效果，从而保证桩基稳固。

3、深基坑支护技术方面的创新

深基坑支护技术具体是指，技术人员在土木工程施工前，应详细了解施工现场的地质环境，在地质环境较差的情况下，通过灌注桩和预应力锚杆来保证土木工程施工质量。技术人员应充分考察施工现场周围地下管道、光缆等的埋设分布，并考察岩土与地下水的分布情况，考察深基坑施工中可能会遇到的阻碍，为深基坑施工奠定基础。与此同时，还应在设计支护结构时，充分考虑其与深基坑施工方案的吻合度，保证深基坑支护工程顺利进行。

四、土木工程施工技术的发展趋势

1、科技化含量更高

科技是第一生产力，因此，我国未来的土木工程施工技术发展方向中，首先就是科技化方向。土木工程技术科技化发展也是提高施工单位效益的有效途径，同时也是项目质量水平的技术保证，在促进土木工程行业发展中有着极其重要的先导作用。科技化发展指的是在土木施工技术中更多的应用科学技术成果，例如在施工前期的准备中，需要利用科学化的方式核算工程费用、款项，需要运用更先进科学的检测工具来考察检测施工环境，需要运用更高明的科技手段来解决施工中出现的技术问题和障碍。

2、生态化趋向明显

生态化发展是我国各行业发展的必然趋势。当前由于资源、环境、能源的日渐短缺，节能减排是每个行业都在追求的目标，也是实现我国可持续发展的必要途径。因此，在土木工程施工技术发展中，生态化发展也是重要趋势。主要表现在对施工材料的最优化使用，从而最大限度的节约资源，并且依靠科技进步来实现施工设备、装潢材料等环保化发展，从而促进绿色工程发展。

3、智能化发展要求

智能化发展是当下乃至未来发展的必然，目前已经存在一些机械领域智能化技术应用，通过信息技术的应用，让施工作业更加简便化。智能化发展在土木工程施工技术中主要体现在控制高层建筑施工中的起吊机运输参数，更加准确的运输材料，减少高空施工引发的事故。其次，智能化发展趋势还体现在工程设备管理中，从而能够更加统一有效的管理施工设备，依据高度智能来第一时间发现施工设备的故障问题，从而保证施工质量。

结束语

总之，近几年来，建筑行业在我国迅速兴起、发展，其竞争也变得越来越激烈，这就会给企业的发展制造重重阻碍，但同时，土木工程的快速发展也能够更好的提升企业的竞争力，在帮助企业发展的同时，也可以减少社会的资源浪费。

参考文献

[1]康慧慧.土木工程施工管理问题及对策研究[J].中小企业管理与科技（中旬刊）.2017（03）

[2]朱伟，陈超.土木工程施工技术的创新及发展分析[J].住宅与房地产. 2017（09）

[3]杨玺玺.土木工程施工技术中存在的问题与创新分析[J].建材与装饰. 017（04）

[4]刘水才.现阶段土木工程施工技术探究[J].工程技术研究.2016（06）

论文作者:邵博宏

论文发表刊物:《基层建设》2019年第4期

论文发表时间:2019/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2c70e2e2c90c6b6e48b4d46d.html