# 浅析高压电气试验设备现状及技术优化论文_唐定凯

（国网成都供电公司变电检修中心电气试验一班 四川成都 610000）

摘要：高压电气试验的主要目的是测试试验设备的绝缘性能、质量和运行状态。高压电气工作试验的主要设备有质量损耗测量仪、电容电感检测仪、变压器综合试验仪、直流高压发电机等，许多试验设备无疑增加了高压电气试验的难度。但是，为了保证变电站的正常运行，还需要定期对高压电气设备进行检查和维护，尽可能减少高压电气设备故障的频率，保证变电站的正常运行，提高高压电气试验设备的效率和技术改进，对高压电气试验设备进行更加完善的检测工作。

关键词：高压电气试验；设备现状；技术优化

高压电气试验是变电站日常运行中的一项重要工作。随着科学技术的不断发展，我国变电站技术也在不断发展和完善。虽然在很大程度上提高了工作效率，但变电站的相关技术并不破碎和复杂，变电站运行过程中的不稳定因素大大增加。同时，推动高压电气试验能够实现对变电站各项性能指标的动态监测，有效降低变电站运行过程中的不稳定因素，保证变电站的长远发展，并推进相关的研究工作是必要的。

1高压电气试验设备现状

1.1高压试验车

移动式测试设备是变电站电气设备测试工作的核心测试工具，其重要性不言而喻，主要用于中型母线的改装工作，使用测试设备的安装，从而保证设备的正常运行和内部的稳定与安全。我国高压电气试验设备一般都是从国外引进的，因为国外设备具有性能优越、设备完善等优点，可以保证试验工作更加顺利、高效。在变电站高压电气试验的实际工作中，采用电缆连接待测设备，并结合相关处理模块，加强待测设备的试验工作。高压试验车的应用增加了变电站的运行成本，缩小了高压电气试验设备的运行范围。

1.2常规测试设备

高压电气试验设备主要是常规试验设备。在变电站测试工作中，常规测试设备占有较大的地位。造成这种现象的主要原因是常规测试设备成本较低，操作相对简单。但其缺点是常规设备自动化程度低，所有操作都需要人工操作。在测试过程中，如果工作人员在操作中出现错误，会导致测试结果出现错误，无法完成数据传输和处理工作。在常规设备中，如果本身没有相应的数据，则需要工作人员根据工作经验进行数据传输。对于一些工作经验较少、技能相对较差的劳动者来说，这项工作无疑伴随着巨大的风险。因此，为了使高压电气设备的试验更加完善，使高压电气设备的运行更加安全，保证变电站的顺利运行，有必要对常规设备进行优化。

2高压电气试验设备常用的试验方法

2.1直流耐压试验

直流耐压试验方法简单，也是一种常用的试验方法。只需要两个实验者，一个用于接线工作，另一个用于数据记录。电气设备与试验设备连接正常后，方可进行试验。在实验过程中，应采取良好的屏蔽措施保护微安计，合理使用屏蔽。如果缺乏专业的实验设备，可以有条件地使用波电容器。

2.2介电损耗试验

介质损耗试验主要是对高压电气设备的绝缘子或绝缘介质的性能进行试验，检查是否有老化或老化迹象。在实验过程中，用导线将设备的屏蔽端和高压线连接到高压端，然后将测试线连接到低压信号端进行性能测试。反向接线后，将信号端子与高压线连接。

2.3电阻测试

直流电阻测试是目前最常用的电气设备测试方法。其主要原理是检测变电站电气设备中各元件的电阻载流情况，进而判断电气设备的运行状态。直流电阻实验的方法是将直流电阻和引线端连接起来，用来测试各个开关位置的电阻。同时，在用电时，必须保证测试线连接良好，最大限度地保证测试精度。在用电时，如果需要用电，应先通电一段时间再检测。读取时，必须等待电阻值稳定后再读取。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4变比试验

变电不仅仅是确定电气设备接线问题的实验，也是检测变压器电压变化的实验。如果电压变换不符合实际标准，应立即检查调整。在电压变换试验过程中，先测试分接开关，再测试变压器的电阻，就可以清楚地测试变压器的实际运行情况。变比试验法最适合变压器在变比检测过程中，因此在选择过程中应特别注意。

3高压电气试验设备的技术优化

3.1智能化设备的采用

利用计算机技术和信息技术来让设备变得自动化和智能化是高压电气实验设备技术优化的有效措施。通过计算机技术的改进主要是对设备数据库和操作系统以及数据分析方面的优化。数据库的优化可以采用通用的测试结构，对现有系统的设备参数、设备性能、设备名称以及实验数据进行改进和优化，使设备在管理上更加的方便。操作系统的优化是将设备的操作步骤进行重新定义，并和计算机连接，划分成试验数据的记录、分析的处理三个程序操作，实现智能化的处理。

3.2建全在线监测与带电检测

在变电站的运行中，在线监测系统或装置的可靠性要求较高，否则就会出现因监测设备失灵造成在被监测设备有故障时没有检测出来，不能起到防止事故发生的作用，如果监测设备经常发生误报警，会使设备管理人员对其丧失警觉，不仅发挥不了作用，还会起副作用。因此需要结合在线监测工作，扩充带电检测、在线监测实时数据状态量，实现设备的动静态数据可以得到最全面的覆盖，让整个系统都处于信息化包围中。对变电设备进行全面检测，从而形成一套状态检修标准体系。

3.3完善电网运行风险管理机制

高效的风险管理工作能减少行业发展过程中的不稳定因素，对我国的电网行业来说也是如此，电力行业的风险管理工作需要工作人员推进相关的数据收集和处理工作，实现对电力行业发展的动态监测，保障电网运行的效率和质量，对电网运行管理工作来说，主要有两个工作阶段，也是两个工作重点：初级阶段，需要工作人员实现对各种风险的预测，并且做好相关的预防工作。重要阶段，需要工作人员充分发挥自身的主观能动性，实现对各种风险的评估，制定完善的评估机制，提高风险预防工作的效率。

3.4实现电网运行智能化管理

智能化管理是诸多行业的一种发展趋势，在电力行业中也是如此，在电网运行的过程中实现智能化管理，不仅满足了当前电力行业发展的实际需求，同时也顺应了我国电力行业的发展潮流，因为智能化技术有利于行业风险的把控，同时稳定性比较高，除此之外，还能有效减少工作人员的工作量，提高工作效率。

3.5高压电气试验设备智能化

传统的电气试验设备已经很难适应当前我国电力行业的发展，进行有效的改进显得尤为重要，智能化就是一种趋势，行业可以充分利用当前时代的先进技术，譬如计算机技术和互联网技术等，将这些技术同行业发展的需求联系在一起，促进高压电气试验设备智能化发展，大幅度提高工作效率，譬如行业可以开发一种电气试验管理程序，对电气试验的具体管理工作进行细分，实现电气试验设备工作效率的有效保障。

结论

在目前企业经济能力条件下，可以对这些高压电气设备来进行一定的改进，保证其试验结果的准确性，这样不仅可以有效的提高工作效率，同时也有利于企业经济效益的实现，推动企业的快速发展。

参考文献：

[1]耿勇德.变电站高压电气试验设备现状及技术改进分析[J].电子测试,2018(22):119+121.

[2]邱岿,罗良根.高压电气试验设备现状分析及技术改进[J].低碳世界,2017(35):43-44.

[3]贵冰.基于变电站高压电气试验设备现状及技术改进分析[J].南方农机,2018,49(24):112.

[4]廖钧.变电站高压电气试验设备现状及技术改进分析[J].通讯世界,2018(9):8.

论文作者:唐定凯

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2ca92d46156e5392de64765d.html