# 长距离蒸汽管道供热技术及其应用实践探微胡万鹏论文_胡万鹏

摘要：在当前随着我国经济社会的迅速发展，我国工业经济水平以及人民的生活水平都在不断的增长和提升，但其中的管理问题还存在。主要是由于相关的技术水平较为不平衡，从而导致这些问题的出现。在近几年我国的环境污染问题逐渐增大，同时大气污染对居民的日常生活已经造成了严重的影响。我国对这些影响因素进行了严厉的惩治，并且对于污染源，比如工业和生活燃煤企业等行业进行严格的控制管理。在管理过程中，针对现有的热源和进行规划的热源等进行长距离的供热技术改善，从而对于生产和生活过程中所产生的燃煤需求尽量减少，并且对于环境污染进一步降低，从而保证在工业方面让居民生活水平可以得到改善。本文通过对于长距离蒸汽管道的供热技术和相关的应用实践进行分析和改良措施的探讨。

关键词：长距离蒸汽管道；供热技术；应用实践

在实际的操作过程中，为了保证长距离蒸汽管道可以正常供热，并且对于长距离供热中热损耗较大的问题来进行相应的改善，采用先进的技术或者是高效保温材料来达到较为满意的工作效果。

一、长距离蒸汽管道供热技术优势分析

在进行供热技术改良过程，中长距离蒸汽管道的供热技术还有一定的优势，首先其功底温降小，并且可以达到最终的理想温度。在进行长距离蒸汽管道的运送过程中，需要对于蒸汽流量兼相测电蒸汽流量的改变对于温降情况有直接的影响来进行管道温降处理。过程中必须要保证一个基本的流量，并且结合实际情况中的检测数据来进行具体分析。在实际的工作过程中，如果达到50%的设计负荷以上时，就需要将蒸汽管道温降从原来的每公里15℃到20℃下降到5℃到7℃左右。除此之外，管道的压降相对较小，并且末端的压力较为合理。在长距离蒸汽管道供热技术使用过程中，需要根据老规矩设计的蒸汽管道进行压降水平的管理。在实际的工作过程中，公里单位降压值越小，其供热的性能就更为可靠。

二、实现长距离蒸汽管道供热技术措施分析

2.1坚强高效保温材料的选择

对于长距离蒸汽管道供热技术来说，降低温度的散失了，就需要使用高效保温材料来保证其温度的稳定。在工作过程中，热电厂的供热机组所排出的气体温度大约在280到330℃左右，在这个过程中可以采用高温离心玻璃棉来，对于两者导热系数进行差异的分析。并且还可以在其中的主管道保温层内采用硅酸铝棉针刺毯来进行保温处理。其中在中间层和外层可以使用高温离心玻璃棉等组合形式才能保证保温效果达到最佳。在进行保温材料的选择过程中，可以根据具体的数据来进行保温材料的具体厚度控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2改进保温技术

对于长距离蒸汽管道供热的运输过程中来说，保温技术的改善是保证温度散失量降低的重要手段之一。通过研究发现，蒸汽供热管道的单位距离中的压降和温降都受到蒸汽流量和管道流通能力的影响，同时管道的起点蒸汽初参数（压力、温度和过热度）、管道特性等方面都对于蒸汽管道的输送有一定的影响。在进行保温过程中，保温顶部需要增加1/3左右的圆弧性顶层来增加保温效果。在进行保温技术改善过程中，可以从热量向上散发的特点来进行具体技术的改善分析，对于本热电厂的供热管网的保温现状进行综合分析，并且对其外金属保护层的影响综合考虑。在管道中保温棉的外置会受到周围的压力的压迫，从而导致其容易出现断裂的现象，这就需要结合现有的数据资料来进行常规方法的改善，如果保温顶层产生压缩效果及厚度就会相对于设计厚度较小，并且会对整个长距离的蒸汽管道供热效果带来一定影响或者是安全方面的问题。基于此在进行保温技术的改善过程中，需要根据具体的设计厚度来进行把外面顶层的增加过程，从而保证在进行长距离蒸汽管道供热过程中不会出现安全问题。除此之外，还可以根据应用铝箔反射层来进行施工技术的改善，在进行逐层施工过程中，需要根据每层保温棉外的反射强度从来进行温度降低的减少作用。同时再进行具体的施工过程中，可以采用缠绕式包扎管理。在这个过程中采用这项技术可以有效减少长距离蒸汽管道供热过程中的热量损失，并且对于避免降雨降水对于保温棉的损害等方面还有一定的效果。除此之外，还可以采用多层保温棉的分层施工技术来进行技术方面的提升。在进行保温棉的分层施工技术处理过程中，可以采用每一段保温棉内外层之间使用错节处理，并且采用捆扎抽检的方式来减少热量的损失。

2.3采用新型的高效绝热管托

在使用长距离蒸汽管道供热的过程中，可以使用新型的高效绝热管来有效减少蒸汽管道在进行工作过程中会因为距离较长而产生的过多的热量损失，进而保证蒸汽管道的终端方面的供热参数是相对稳定的。在这个过程中，为了保证供热管道相对于管家来说是固定的，并且具有一个推力作用，在施工过程中就可以采用新型的管托技术来进行这项方面的改善。在采用新型的管托之后，可以对于热量的损失有很大的降低效果。

结束语：

综上所述，在长距离蒸汽管道供热技术的使用是需要的与相关的技术进行细致的分析和改善措施的探讨，并且对于相应的保温材料进行优质选择以及对保温技术进行进一步的改善，同时还需要对于新型的绝热管托来进行合理的选择，从而可以达到在长距离蒸汽管道供热运送过程中可以使热量更加稳定。长距离蒸汽管道供热技术使用过程中需要有多方面技术的支持，并且还要有基本的保温材料的保证，从而可以保证在进行热量的运送过程中减少环境污染，其供热也可以达到稳定。这些方面都需要相应的各种方面的支持，以及对于保温技术的改善和提升，在运送过程中需要选择合理的技术手段来减少能量的损失。

参考文献：

[1]周传锦.长距离蒸汽管道供热技术及其应用实践探微[J].中国电业(技术版),2016(01):42-44.

[2]张全斌.超长距离蒸汽供热技术探析[J].区域供热,2018(02):114-118+138.

[3]李广儒.基于蒸汽密度变化的长距离供热蒸汽管道的优化设计探索[J].科技创新与应用,2014(16):53.

论文作者:胡万鹏

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2cb10d33b89fbc155b2f4b43.html