# 农田水利工程灌溉规划设计解析论文_韩倩

高要区水利水电勘测设计室韩 526100

摘要：农田水利灌溉作为农村经济建设、农业生产发展的重要部分，从现行的水利灌溉来看：还存在诸多问题，并且制约着水利灌溉工作的进行。优化水利灌溉管理，减小缺陷与不足，一直是水利部门的工作任务。本文结合国内农田水利工程，对工程灌溉规划与设计进行了简单的分析。

关键词：农田水利；工程灌溉；规划；设计

前言

农田水利工程灌溉和农村、农民、农业有很大的联系，面对新农村的发展要求，国内水利部门必须严抓、严管工程设计，将农业发展、农场建设、惠及农民作为发展方针，从而得到科学、合理、高效、安全的水利灌溉工程。利用灌溉规划，选用恰当的设计标准与工程布局，以优化灌溉工程设计工作。

1当前国内各地区农田水利灌溉模式概述

我国自建国以来水资源污染问题一直没有彻底解决，使得能够被用于饮用和灌溉的水资源数量越来越少，而农业生产本身对于水资源的依赖性非常强。为了更好地设计灌溉工程，需从灌溉渠输水设计、灌溉技术设计等多个方面入手。在灌溉渠输水设计中，传统设计理念存在着很多弊端，其在使用后会导致大量的水资源浪费，而且不宜控制灌溉时的渗漏量。因此我国当前大多数农田均采用了微灌、喷灌、步行式、低压输水等模式，这些灌溉模式均是以控制灌溉用水量为核心技术，有效降低农田灌溉过程中的水资源浪费情况，从而有效提升水资源渗透率，降低其水分蒸发量。同时，新型灌溉模式种类的增多，也使得其可以更好地适应我国各地区土壤条件、光照条件、地貌条件等情况，保证了灌溉工作效率的最大化。

2某县农田水利的基本状况

某县的农田水利地处平坦地带，总面积将近2800km2，总人口在30万左右，60%的人口进行务农工作，灌溉面积约23万亩，有效灌溉面积在15万左右，共193座灌溉区。虽然灌溉面积有限，但数量众多。从调查反馈的信息来看：整个农村的灌溉渠道已经超过2015条，长度将近2500公里。

在一年内，河流径流量一直处在变化的状态，农作物类型与农田种植面积都会出现变化，从而影响灌溉用水量。针对变化性灌溉用水量，在建设灌溉工程时，必须做好灌溉设计标准，以保障农田水利工程的合理性与科学性。灌溉设计标准会牵涉到经济状态、灌区水源与水利设施等，只有综合这些因素后才能确定。首先，灌溉设计要符合本地水源状态、工程规模与作物类型，本县是平原地带，有丰富的水源，水稻是主要作物，所以灌溉设计的保障率要控制在70%-95%间。其次，确立抗旱天数时，需要结合灌溉设施供水能力与早期时间，这样才能确保作物需求。

3农田水利灌溉的规划设计

3.1整体规划与布局

在农田水利灌溉规划与设计中，需要整合发电、路、林、田、水与饮水等各类因素综合考虑，以达到因地制宜、统筹兼备的目的，促进工程管理。事实上，只有做好了农田水利渠道的整体设计与规划，才能发挥水土资源价值，改善灌溉面积与效率，以实现社会与经济效益增收的目的。在农田水利灌溉中，规划设计必须遵循以下要求：

第一，充分发挥地形优势。结合地形选择较高的区域进行渠道布置，地势低的区域适合排水沟道，在满足排水与自流灌溉要求的同时，让它们彼此独立。若局部处在高地，可以通过小片灌溉的方式达成。针对局部洼地，使用小片提排的形式，这样整体和局部都能考虑到。在渠道规划设计中，考虑到经济因素，布置渠道时，尽量保持整齊、顺直的姿态，以减少不必要的交叉。

第二，安全为主。在渠道工程中，为了确保可靠性与安全系数。在布置渠道时，尽量减少难工险段、高填方与少挖方等工程。若工地属于山丘，布置渠道时要避开河溪。同时在渠道设计中，做好泄洪、排洪工作。

第三，综合应用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在山丘渠道布置中，要综合考虑水力与水电加工，借助集中落差等形式，提高水土资源应用率。对于平原地带，将河井灌溉整合在—起。

3.2支渠与干渠的设计

在支渠与干渠设计中，要综合地形地貌，在因地制宜的原则下优化设计。本县属于平原地带，所以必须对支渠与干渠进行综合可靠的分析。大部分平原都位于河流中下段，它是河流冲击的结果，平原地势广阔，有很广的种植面积，所以在支渠、干渠设计中，需要综合考虑旱涝、洪水等灾害，然后再进行因地制宜的布局。

3.3设计标准的选择

水利灌溉工程在设计过程中要考虑的首要问题就是源头水的选择，我国幅员辽阔，各地区地上和地下河流分支广泛，并且随着一年内季节的变化而发生偏移，因此导致地区各季节内种植的农作物种类也不同。因此，在灌溉工程设计标准选择时，应该考虑到各时间段内地区水文环境的变化，综合考虑当地经济发展速度的需求。首先需要考虑水利工程的灌溉保证率问题，其主要指的是百年当中水资源充分灌溉的时间比例，通常利用P进行表示。其中如果P为70%时，说明该水利灌溉工程在使用的一百年当中有70年的平均灌溉量可以充分满足农田需求，而另外30年则不同程度的无法满足。根据国家农业委要求显示，如地区内种植作为为普通作物，则灌溉保证率应在70%到80%之间；如农作物为抗旱型，则灌溉保证率应在50%到70%；如农作物为水稻，则灌溉保证率必须达到95%以上。

其次，需要对水利工程中抗旱天数进行预估，也就是在灌溉过程中可能发生的不定期连续无雨天气的抵抗能力，其中当地区内水分蒸发量高于降水量时也列入抗旱天数内。例如，当某地区内评估的全年最大干旱天数为75天，则农田水利灌溉工程的抗旱应为75天，如抗旱天数超过该数值，则会造成其它时间段内水资源的浪费；如抗旱天数低于该数值，则会导致农作物因缺水而枯死。

3.4取水设计与规划

取水设计整合了不同的水源灌溉，同时也影响着取水设计，它是现代水利灌溉的重要方面。结合农田灌溉水源，可以分成两种：一种是自流取水，另一种则是提水取水。该县在农田水利灌溉中主要使用的是自流取水灌溉。在取水设计中，要充分考虑自流取水灌溉设计方式，如果将河流视为水源，可以分成有坝与无坝取水。取水设计期间，要正视渠道建闸引水高程，将引水地点设置在上游区域。事实上，引水口关系着水干渠道的长度，不同长度决定了土方量的差异。

在无坝取水中，看是否有修建水闸的必要性。在洪水期间，如果没有水闸，引水口很难控制水量，所以在设计无坝取水时，必须综合考虑建闸的可能性。对于需要建闸的区域，正视建闸方案。对于涉及引水角控制时，必须将引水角控制于30°-45°间，这样才能保障渠道的稳定性，并且承受更多的引水量。在有坝取水中，有溢流坝、进水闸、排沙闸与防洪堤之分。如防洪堤能控制拦河坝对上游带来的不利影响，洪水期间能保障城镇安全。

4结束语

农田水利灌溉作为促进农业发展的必经之路，在整体设计与规划期间，必须综合考虑对工程的影响，在安全第一、动态发展的准则下，让地形优势发挥价值，这样才能达到节水的要求，让农户在灌溉中养成节水习惯。另外，水利与环保部门加强协作，不能以牺牲环保为跳进啊，而是循序渐进的利用水资源，让其发挥最大价值。

参考文献：

[1]涂子华.关于农田水利灌溉工程规划设计与灌溉技术的探讨[J].建筑工程技术与设计，2015（05）：833.

[2]张磊.浅析达坂城区农田水利灌溉工程规划设计[J].工业c，2016（05）：267.

[3]张军明.干旱山区滴灌工程规划与设计管理——以固原市原州区农田水利灌溉工程为例[J].安徽农业科学，2012，40（25）：12713-12716.

[4]蓝天.对农田水利节水灌溉工程设计的探讨[J].黑龙江科技信息，2013（27）：200.

论文作者:韩倩

论文发表刊物:《基层建设》2017年第19期

论文发表时间:2017/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2cdc2159fafd1d8656df69bc.html