# 浅谈提高钢构件防腐质量分析论文_齐敏

（淮南矿业集团安装工程分公司，安徽 淮南 232001）

摘要：随着科技的发展，钢结构件被越来越多的建筑工程使用，近些年，钢结构在设计、制造和安装等技术方面都达到了较高的水平，同时也出现了一些难题，例如钢构件的防腐质量问题，值得我们深入探讨和研究。

关键词：防腐质量；钢构；涂层厚度；除锈

一、简介

安装工程分公司第七项目部是淮南矿业集团下属的一支以钢构件制作、防腐和辅助机电设备，同时生产Ⅰ、Ⅱ类压力容器的专业化队伍。项目部积累了丰富的施工经验，技术力量雄厚。拥有自动埋弧焊机、二氧化碳气体保护焊机、氩弧焊机、射线、磁粉、超声波无损探伤仪及热工仪表设备等近百台；拥有喷丸除锈、电弧喷涂装置、理化实验室、计量校验工作室和焊工培训基地等。第七项目部主要从事井架、井筒装备等大型钢构件的制作及防腐工作，近年来，行业内部对井筒装备制作及防腐有了更高的要求。为了更好的适应淮南矿业集团大发展的重要形势，通过一系列的活动和方法提高井筒装备中钢构件的防腐质量，进一步提高了井筒装备中钢构件的使用年限。

二、防腐施工质量现状调查

潘集选煤厂工业场地综合管道支架由煤炭工业合肥设计研究院设计，制作、防腐、安装总工程量约为1100吨，在此同时，潘集选煤厂压滤车间等各车间溜槽及平台等钢构件也均为我项目部制作防腐，工程总量约为1800吨。具体防腐要求如下：

（一）、非标结构件：

1、刷红丹底漆2遍

2、普通灰色调和漆1遍

（二）、工业场地综合管道支架：

1、环氧富锌底漆一遍

2、环氧云铁一遍

3、浅灰色聚氨酯清漆面漆2遍

施工项目部有三个班组进行加工任务，仅仅有一个防腐班组开展防腐工作。工期紧，任务重 ，要在工期内完成工作任务，还要保证质量达到公司要求的优良，这就要求防腐要在最少的次数里达到要求，禁止返工浪费人力及时间。通过调查了解最近几年井筒装备中手工涂刷防腐材料的一次合格率，具体如下：

通过抽查三个矿井井筒装备，每个矿井井筒装备抽检50件，经抽查合格率为86%。

从抽检可以看出，影响构件防腐一次合格率主要的缺陷是涂层厚度问题，虽然标准规定有允许偏差，所抽查构件均达到标准要求，但是距离我们自己的要求还是有一定的距离。即使现在施工任务较多，我们依然不能对质量懈怠，在完成生产任务的同时，必须高标准保证施工质量。通过综合考虑施工单位的能力，我们准备将一次合格率提高到95%以上。

三、防腐质量检验要求

防腐质量检查分为两个方面，涂层厚度和涂层的附着力

1、涂层厚度，采用漆膜测厚仪进行检测。85%以上的厚度应达到设计厚度，没有达到设计厚度的部位，其最小厚度应不低于设计厚度的85%。

2、附着力，采用划格法，80%以上测试点用划格法测试出的附着力数据均大于95%，且没有低于85%的测试数据为合格。所有测试点用划格法测出的附着力数据均大于95%为优良。

四、分析影响防腐质量的原因

确定了目标，多方面进行现场调查并进行分析，最后确定了几个可能影响一次合格率的因素，列出表格后，逐一进行确认，最终找出两个主要因素：

1、施工方法不得当，导致厚度不均匀。

2、责任心不强，工作不认真。

要因确认表

五、提高防腐质量的方法

（一）首先喷砂除锈处理，检查合格后，应及时涂刷防锈漆，一般不得间隔8小时，以基层表面不返锈为原则，阴雨天及相对温度大于85%以上或金属表面温度低于其露点3ºC以上，均不得进行基层表面预处理施工。根据工件大小及件数，由每个人分开分层涂刷，涂刷时采用条格法，按先上后下，先左后右的操作顺序，纵横涂刷，以保证涂层方向一致，均匀整齐。每遍漆必须严格控制间隔时间，必须等前一遍漆干燥并修磨处理干净后，方可刷下一遍漆。涂层表面随时检查，必须光滑、平整、均匀、不漏涂、不流淌、不起皱、无气泡、气孔，颜色均匀一致才可进行下一遍涂刷

（二）潘集选煤厂工程，工期短，任务重，我项目部有三个铆工班组同时施工，喷砂除锈程序配备了辊道连续式抛丸清理机，减低劳动强度，提高了效率，可是防腐涂刷程序仍然需要手动来操作，由于慢慢进入夏季，天气炎热，且在大强度的施工中，难免有的人会急于进行下一项施工，防腐施工速度过快甚至马虎了事导致质量达不到要求。针对这种情况，我们对操作人员进行了培训，并且不定期对施工人员进行思想教育，增强施工人员的责任意识和质量意识，另外将工程质量和班组长考评挂钩，由班组长全面负责构件质量，质检员、技术员不定期抽查。

六、实际效果

随着多个问题的解决，我们对活动后潘集选煤厂管道支架构件：桥架、支座；非标件构件：溜槽、平台等构件防腐表面情况分别进行了抽检，合格率达到了99%。防腐的涂层厚度一次合格率有了明显的提高，达到并超过了我们定下的目标。

为了使防腐质量保持现有水平，我们制定了以下巩固措施。

1、继续加强对施工人员的技术培训和操作实训。

2、不定期对施工人员进行思想教育，使质量意识成为施工人员固有意识。

3、坚持经常性质量攻关难题，在工作过程中细心观察，熟悉各个厂家防腐材料配比要求，严格按照说明书要求进行配比。

4、加强质量标准化工作，每次上班和下班均按要求检查场地及施工材料管理情况。

论文作者:齐敏

论文发表刊物:《知识-力量》2019年8月23期

论文发表时间:2019/5/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2cfa5c2c04155da6de20d60d.html