# 浅谈五星级酒店电气设计论文_古智辉

广州市通盈建筑工程有限公司

随着人们生活水平的提高，旅客对酒店的住房环境和舒适度有了更高的要求，我国酒店分为四个等级，即二星级、三星级、四星级和五星级酒店，其中，随着星级的增加，酒店的环境条件、舒适度、客户满意度越好，相应的星级越高的酒店在建筑设计初期的要求也越高。因此从电气设计角度来说，五星级酒店在电气设计时应当遵循经济性、规范性、实用性、灵活性的原则，在设计的过程中，全面的考虑问题，将酒店要求和客户利益放在首位，创建最佳五星级酒店电气设计方案。

一、五星级酒店建筑设计概况

我国依照酒店面积、配套设施、功能区间、服务和管理质量等标准对酒店等级进行划分。对酒店的星级评价，也是按国家相关旅游管理部门规定的配套设施、维修、环境卫生和客户意见等方面的标准来进行的。因此作为五星级酒店，在建筑过程中所涉及的范围也就越广，对初期建筑设计的要求也就越多。在此对五星级酒店的建筑设计需求特点进行归纳，可总结为以下几点。

（一）五星级酒店要求标准高

从上文可知客户舒的适度和满意度是五星级酒店的重要衡量标准，因此在其设计过程中会为了满足不同客户的需求，要根据房间环境、舒适度等的不同等级划分出标准间、豪华间以及总统套房等不同房间分类。同时，在对五星级酒店进行建筑规划过程中，除了要设置接待、餐饮、住房、娱乐和后勤管理这五个必备区域外，还要根据设计条件不同设置其他的功能区。所以其建筑设计的要求层次也比普通酒店的要高。

（二）五星级酒店建筑整体结构较复杂

一般来说，为了吸引顾客，五星级酒店大都建在依山傍水、环境优美的地方，而这些地方通常地理位置、外部地形环境复杂，从整体上加大了建筑设计难度，尤其给电气设计带来挑战。

（三）五星级酒店顾问公司较多

由于当前我们国家的酒店管理行业还处在成长过程中，因而通常大都是国外成熟的酒店管理企业来管理我国的五星级酒店。通常国外的酒店管理企业会在酒店规划建设的初期，根据相应的管理规范，要求酒店配备专门的设计管理顾问，例如消防顾问、机电设计顾问等，为后期他们做好对酒店建筑质量的审核工作做准备。因此针对五星级酒店展开的电气设计工作，也会因不同管理公司的不同要求而有所变化。

二、五星级酒店电气设计浅析

作为建筑设计中必然包含的电气系统，根据上述五星级酒店当前建筑设计的需求特点可知，虽然不同酒店有不同的设计要求，但依然有需要共同遵循的原则。在此对这些需要共同遵循的电气系统的设计原则进行浅析。

（一）供配电系统的设计原则

要保障整个五星级酒店电力的正常供应，就需要进行合理的供配电系统设计，通常五星级酒店供配电系统的设计工作需要遵循以下几个原则。

1.酒店至少要配备两条独立存在的十千伏的电力供应线路，而且每一条都要能单独保障酒店所有用电设备的用电需求。通常在实际的设计工作中，一般用一条负责整个酒店的用电负荷，另一条在发生故障后，作为备用对酒店进行供电工作。以防突发事件对酒店的正常运行造成干扰。

2.为了防止市电供应出现问题，五星级酒店自身还需要有备用型电源。在投资方资金允许情况下，尽量做到对不同等级的电力使用系统分别供电。例如酒店的计算机系统、经营管理设备等用电等级为一级负荷的用电，要配备专门的电源来供电。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而对酒店的应急照明系统的供电，则可根据实际情况灵活运用分散式供电设计或集中式供电设计。

3.五星级酒店一般配会有泳池等设施。对于这些水景点等人流密集的酒店娱乐场所的照明供电，应该设计配备安全的特低电压配电系统。并且这些场合中所使用的配电回路，一定要避免连接其他回路，或者出现接地现象，同时要配备有安全隔离属性的变压器，来全方位地保障人员安全。

4.前文所述五星级酒店有不同的客房，因此要根据需求灵活采用供电方式。高级客房供电等级应为最高，要设计配备双电源进行供电，而用户较多的普通客房，应按二级电力负荷的标准展开供电设计。同时要将配电箱设计在客房的隐蔽处，不影响客户对房间的正常使用，同时也使客户能够安全用电。

（二）照明系统的设计原则

每个酒店对照明系统的设计都有各自不同的需求，但通常可归纳为客房和室外照明系统、应急照明系统以及照度大小这几大块。首先客房和室外照明可以在安全可靠的原则下，依据不同地点的照明需求灵活设置不同的照明系统及控制方式，以保障不同场合的照明需求都能得到满足；其次要给应急照明系统配置符合标准的发电机，在进行应急供电时，应急照明系统还需要配置上消防时强制点亮的系统，以增强酒店安全系数；第三要以国家规定的照明标准为前提来设计酒店照度的大校

（三）消防电气系统的设计原则

电气消防系统对酒店安全管理来说至关重要。电气消防系统包括火灾自动报警、广播和应急照明这三种系统。本文在此重点对其中的火灾自动报警系统以及应急照明系统展开分析探讨。五星级酒店的火灾报警系统要使用经过美国保险商实验室或美国工厂互保研究中心认证合格的主机和必备设备，报警线的设计要采用相关标准规定的布线方式。除了在国家行业规范规定的地方安装火灾探测器以外，还应在酒店泳池的温感器周围、锅炉房、厨房、面积在十五平方米以上的公共卫生间、电梯井道的顶部、机房周围等地方安装火灾探测器。另外，五星级酒店还应该在客房周围安装蜂鸣型烟感探测器，提高消防安全保障。

五星级酒店的应急照明系统要严格按照国家规定安装，同时要根据自身设计在酒廊、游泳池、桑拿房、厨房、员工工作室及更衣室、会议厅、设备室等场所安装应急照明系统，并保证照明范围在常规照明范围的百分之二十至三十之间。同时应急照明灯必须采用专门的集中供电，备用照明时间不应少于九十分钟。

结语：当下人们的物质生活条件不断变好，因而对生活品质的追求也逐渐增多，对服务业的要求也不断提高。五星级酒店是具有较高服务水平的行业代表，其对建筑设计的要求自然就高，电气设计作为其中必须一环，也就面临着较高的要求。因此在五星级酒店电气系统的设计过程中，设计人员要和酒店管理企业做好沟通，在符合国家相关的技术标准要求的前提下，根据酒店的实际需要，对其各场所进行综合的考量，灵活的设计出相适应的电气系统。在保障客户用电安全的前提下，帮助五星级酒店实现为客户提供最好服务的目标。从而有利于五星级酒店的良好经营。

参考文献：

[1]缪胜昔. 五星级酒店的电气设计分析[J]. 科技与创新,2016(19):95-96.

[2]许维超. 浅谈五星级酒店电气设计[J]. 广西城镇建设,2011(06):95-98.

[3]贾若双. 五星级酒店电气设计[J]. 现代建筑电气,2013,4(04):58-61.

论文作者:古智辉

论文发表刊物:《中国西部科技》2019年第11期

论文发表时间:2019/9/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2d2db21bfb5e85382f1e1515.html