# 路桥施工中的软土地基施工技术研究论文_刘刚,邢勇歧

陕西路桥集团有限公司 陕西西安 710065

摘要：我国综合实力的不断增强，也意味着我国的社会主义基础建设更加的完善，人们的生活水平和生活质量也在不断提高，人们的出行方式更加多样化，作为社会主义现代化的公路和桥梁已成为人们日益选择的重要出行方式，因此对于公路和桥梁建设的重视程度也在不断增强。但是我们应当认识到的是在实际的路桥施工过程中，由于地理因素和风俗习惯等的不同往往会出现很多问题。这就要求我们在实际的工程开发过程中应当结合当地特色点，注重当地的风俗习惯，密切关注所要开展实时公的地理环境做好实施的规划，只有这样才能进一步的保证路桥的工程质量。为了进一步的提高路桥工程的工程质量我们就需要更加注重在工程实施过程中工程技术手段的深入，引用本文就将针对在路桥施工过程中的软土地基施工技术进行相关探究，以期得到更加完善的工程实施方案。

关键词：路桥施工；软土地基；施工技术

路桥工程并不是简单的单一工程，各方面的因素的关联程度是非常强的，同时路桥工程它不仅包含城市内部的交通网络设置，对于乡村和偏远的地方还应当进行独特的桥路设置，只有这样才能进一步的保证各个地区的联络通畅。在具体的路桥施工过程中，由于一些地理位置比较特殊，所以会出现软土地基的现象发生，由于软土地基的强度相对较弱，同时沉稳量也比较大，对于整个施工来说影响是非常大的。如果不能够充分地运用现代科学技术来解决软土地基的问题，那么就很容易会导致后期的路桥工程建设出现质量问题，因此我们必须不断地探究路桥施工过程中软土地基的施工技术应用问题，进一步的保障整个路桥施工质量。

1、软土地基的特点分析

1.1较强的压缩性

由于软土相对比较松软，孔隙比例也相对较大，所以容重较小，含水量较大，并且由于软土的含水量较高土地中所含有的微生物往往数量比较多，如果出现相对复杂的情况的话土地内还含有大量的腐植物和可燃气体，所以整体来说软土地基的稳定性是非常差的。在一般情况下软土的塑限值越大，那么其压缩性也就越强。

1.2透水性较低

由于软土地基本身的含水量相对较高，因此如果进行工程建设的话那么在垂直层面的渗水效果相对较差，对于整个工程的排水固结是非常不利的。在实际建造过程中往往出所反应出来的现实状况是建筑物沉降的延续时间不断增强，同时在加荷初期往往会出现较高的空隙水压力，从而影响了地基的强度。

1.3具有一定的触变性

由于软土结构相对比较复杂，软土硬度相对较小，往往呈现的是絮凝状，其内部结构中经常会包含大量的沉积物，如果未经外界条件影响自身具有一定的结构强度，但是如果进行工程建设的话往往会破坏其本身的稳定性，甚至软土会变成稀释状态，这种变化被称为是软土的触变性。当这一现象出现时如果再进行工程建设，软土地基受到一定的震动之后就会出现侧向滑动，沉降或者软土从底部的两侧挤出板现象发生。

1.4软土具有流变性

由于软土的内部物质相对比较复杂，因此在工程实施过程中，由于蓝图所承受的压力在不断增加，那么随着时间的不断延长软土地基就会出现变形，从而导致其长期强度远远比瞬时强度要小，也就会使得整个工程的质量、工程稳定性下降。

软土除了具有以上所说的几种典型的特性以外，还具有不均匀和较低的抗剪强度等特点，因此在路桥施工过程中应当着重对于软土地基进行特殊处理，为后期的工程质量提供一定的保障。

2.路桥施工中软土地基的施工技术

2.1土地置换法

由于软土的内部结构相对复杂，所含物质具有一定的不确定性，因此为了进一步的保证工程质量，可以采用用优质的土地资源来对于软土进行置换工作，从而提升建筑地基的强度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在实际的路桥施工阶段，如果发现了类似于农田等这种复杂的软土情况时，应注意测量软土的空虚以及土壤的松散程度，如果难以符合工程要求就必须进行土地置换工作。一般来说，我们往往选用具有较强的承载力和具有较高的稳定性的优质粗粒土壤来对于软土进行替换，从而为工程的顺利实施提供基础，避免由于地基的原因导致的施工后期出现沉降的现象。在具体实施土地置换时，工作人员还必须要注意有一定的专业性，做好对于土地的勘测和整理工作，应当结合实际的软土结构特性选择是适合的、性价比相对较高的土质材料来进行土质的置换。除此之外，由于置换土地本身就存在一定的隐患，因此在置换过程中也应当注重施工的实际情况，置换完成之后要完成土地的夯实工作，采用现代的碾压设备或者相映的夯实器械来完成夯实土地工作。施工人员在施工过程中还应当严格按照说明来进行土地的夯实，防止由于过实或力道不足还导致土壤中仍具有一定的安全隐患。

2.2地基深层的密实技术

在实际的路桥施工过程中，如果出现软土地基的情况，除了可以采用土质置换法以外还可以采用密实的技术，对于地基深藏进行进一步的加固处理从而加强地基的强度和坚韧度，也就进一步的为后期的工程质量提供保障。在对于地基深层进行密室处理时，往往采用振动挤压和夯实等各种形式来进行。相对于土质置换法，对于地基深藏进行密室处理更加具有经济效益，由于没有回填土地也就能够大大降低工程的施工成本，此外，对于地基深层进行密室处理时往往采用设备来进行处理也具有一定的高效和科学性。在进行地基深层的密实处理时一般需要注重设备的选择，所具有密实的设备应当达到工程的质量要求，只有这样才能够对地基进行质的改善。

2.3排水固结技术

软土地基的重要特性之一是含水量过高，从而导致土地相对比较松软，因此采用一定的排水技术能够大大增强土地的密实程度，也就能够进一步的提升土壤的稳定性和抗压承重能力。现如今排水固结技术在针对路桥施工建设软土地基问题是已成为非常流行的一种方法，但是在实际施工过程中我们应当针对具体情况具体分析，做好对于土地质量的勘测工作，了解软土地基中的含水量，确定好地基所需要达到最终要求，之后才能设置好的排水固结方式。此外，井陉排水固结工作不仅需要达到施工质量的要求，同时还应当考虑到软土地基所处的地理环境，争取做到与当地环境相融合，只有这样才能够实现双赢。

2.4粉喷桩软土地基施工技术

所谓的粉喷桩软土地基施工技术也就是在原来的软土的递质材料基础上利用粉状的固定化材料来进行加固处理，这样也就能够形成加固桩，从而使得软土地基的稳定性大幅度提升。采用粉喷桩软土地基施工技术具有非常强的灵活性，它能够对软土地基进行局部加固而不需整体处理，这在一定程度上也控制了施工的成本。在实际施工阶段，工作人员应当着重了解软土地基的成分组成，了解软土地基的易变因素，只有这样才能有根据性的进行粉状固化剂的选择和各种粉末的配比确定，从而防止由于粉状固化剂选择不当或配比不适而造成的地基出现坍塌现象发生。此外，在运用粉喷桩软土地基施工技术之后还应当做好检验工作，从而确定固定桩的质量和承重能力，只有这样才能够为后期的施工提供保障。

结语：软土地基的现象很大程度上影响着整个路桥工程的质量问题，因此我们应当结合实际情况了解具体的软土地基组织成分，选用合适的处理方法来进行处理，做好对于地基的稳固工作，进一步的保障路桥施工的整体工程质量，进而实现为社会发展提供动力和人们生活提供便利的远大目标。

参考文献：

[1]赵建涛.刍议探析路桥施工技术对软土地基处理[J].绿色环保建材，2018（03）：136.

[2]叶青.研究路桥施工中的软土地基施工技术应用[J].建材与装饰，2017 （29）：279~280.

[3]张乐乐.路桥工程施工中的软土地基处理技术微探[J].建筑知识，2017，37 （04）：141~142.

[4]雷强.研究路桥施工中的软土地基施工技术应用[J].黑龙江交通科技， 2016，39（10）：66+68.

[5]郑大江.小议市政路桥工程施工中软土地基处理技术[J].中国高新技术 企业，2016（16）：100~101.

[6]于飞.对路桥施工中软土路基的施工技术要点分析[J].民营科技，2016 （01）：160.

论文作者:刘刚,邢勇歧

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2d2e812529ccabdfe6e43e81.html