# 状态检修中带电检测诊断技术的应用论文_赵俊石,杨吉耀

国网新疆哈密供电公司 新疆哈密市 839000

摘要：随着电力技术的不断发展，传统的停电试验检测技术已经逐渐被带点检测技术取代，带电检测技术已经成为变电站设备状态检修的重要组成部分，能够及时的发现设备的运行故障，避免事故的产生。

关键词：带电检测诊断技术；应用；分析

引言

电力企业供电作业和人们供电质量具有较大联系，为了保证人们可以得到高品质供电服务，在发展时要加以关注状态检修工作，对电力运行中设备进行检测。在分析和研究后电力企业开始增加对带电检测技术关注度，发现这一技术应用满足企业自身经济发展目标，提高供电质量和安全性。

1带电检测技术产生背景

很长一段时间以来，变电站设备检修都是应用定期检修和故障检修相结合的方式，但是随着科技的进步和电网的发展，传统的检修方法已经很难满足电网发展的需求。近年来设备技术水平和制造质量大幅提升，免维护、少维护设备大量应用，早期制定的设备检修、试验规程滞后于装备水平的进步。电力设备带电检测技术是采用便携式检测仪器，对运行中设备状态量进行现场检测系列技术的统称。带电检测技术突出特点在于可以实现部分输、变、配电设备在运行条件下的状态诊断、缺陷部位的精确定位、缺陷程度的定量分析，解决了部分设备运行后没有测试手段的难题，有利于提高设备的可靠。

2带电检测技术特点

①带电检测诊断技术在运用时，可以在一直供电状态下进行运作，降低由于电力供应间断性带来消极事故发生率，减少财务支出，增加电力运作安全性和稳定性。②在电力运行环节，带电检测诊断技术利于发现不同电力设备和装置在运行时，存在弊端和问题，发现设备和装置的安全性。例如：发现一些运行时间较长和老化损坏装置设备在高压环境中运作状态。在高压环境，电力设备的电力负载力检测具有一定难度，无法在停电条件下进行，带电检测诊断技术的运用，为设备检测工作带来便利性。

3带电检测诊断技术应用

3.1红外侧带电检测诊断技术应用

红外侧带电检测诊断技术，红外线的距离大约在0.78~1100Ω之间，因此也被叫做辐射性红外线。站在理论和工作原理角度来说，红外侧带电检测诊断技术时依据红外线自身功能，对温度判断和分析，把物体表面温度，物体在受到辐射后产生的能量进行分析，判断密度和划分情况，在实践和应用后发现红外侧带电检测诊断技术满足当下状态检修需要。红外侧带电检测诊断技术灵活度不高，不具有解体性，可以不进行取样，依据存在故障位置和程度，对其进行检测，利于判断出设备存在安全隐患。红外侧带电检测诊断技术在运用时，可以对需要检测区域中，不同设备进行大规模的扫描，在电流温度身升高而增加设备温度条件下应用，判断出温度升高设备运作安全程度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2高频带电检测诊断技术的应用

高频检测技术可以在不停电的情况下检测设备的绝缘状态，它可以采集和分析、判断电力设备局部放电的电流脉冲信号，还可以充分利用CT或Rogowski线圈测量脉冲电流的磁力线，有效去除噪声的干扰，以及分离不同局放源信号。高频检测技术可以检测配电电缆中的接头设备、电缆的终端设备等，它主要是利用穿心式互感器交叉互连线或者是从接地线上获取局部放电信号。

3.3超声波带电检测诊断技术的应用

超声波带电检测诊断技术在实际应用时，其运作频率为21~210kHz，站在理论性角度来说，超声波带电检测诊断技术运作频率就是超声波信号体现，在系统部分区域出现放电现象时，周围电厂区域会产生介质应力，这一介质应力具有平衡性。但是随着温度变化，环境中会发生热胀冷缩现象，介质应力在受到热胀冷缩应用，密度产生变化，形成声波信号。对于电力系统来说，超声波带电检测诊断技术应用，可以在电力设备和装置运作时，对设备和不同装置表面检测工作就可以利用超声波带电检测诊断技术，结合电力设备和装置表面性质，在其表面设置传感设备，具有超声波性质传感设备可以对外部放电信号分析和判断，结合信号强弱度变化，判断超声波带响度和幅度，给出检修结果，判断设备运作安全性。其次，超声波带电检测诊断技术，也满足配电柜检测工作要求，对断路设备和不同放电设备进行检测，具有较好的实际应用性，具有其它技术不具备的功能。例如：超声波带电检测诊断技术可以对一些人体感官不能发现故障检测，对不同隐性气体侧漏故障检测。其次，除了上面阐述检测以外，在实际检测中，要结合实际检测需要，利用不同检测技术检测，保证检测技术满足实际检测需要，确保检修全面性和有效性。如：在对设备开展检测工作时，可以利用高频带电检测诊断技术应用，这一技术具有自身应用优势。

4状态检修中带电检测诊断技术的应用实例

某供电公司于2015年5月开始实施电力设备的带电检测诊断技术，以公司的带电检测诊断技术为依据，积极开展各项带点检测活动。依据相关检测项目要求，常规带电检测的项目有7项，8项为诊断性项目。仅2016年期间通过带电检测诊断技术诊断出来的问题就有150起，利用红外测温检测技术发现的异常现象有132起，利用高频和超声波技术发现放电异常缺陷3起，以及其他种类的缺陷15起。在发现了这些缺陷之后，该供电公司及时采取相关的措施进行处理，使设备的健康水平得到进一步的提升。自从在状态监测过程中使用了带点检测技术，通过高频检测技术、超声波检测技术以及红外测温检测技术所发现的GIS内部放电缺陷、变压器励磁涡流等问题77起，监测之后及时发现了这些问题，提高了电力设备运行的安全性。

结语

和传统停电测验技术相比，带电检测诊断技术不必停电就可以直接进行检测，而且检出率高，使供电设施运行的安全性能得到提升。但是，由于其运行成本比较高，目前还无法进行大范围应用，随着相关技术的发展，其必定可以普及使用。

参考文献

[1]高玺.状态检修中带电检测诊断技术的应用[J].工程建设与设计，2017（02）：56~57.

[2]谢云飞，宋淑红，王红岩，李红喜，齐振忠.超声波局放检测技术在GIS状态检修中的应用[J].电子世界，2016（10）：200~201.

[3]卢强.带电检测技术在智能电网状态检修模式中的应用研究[J].通讯世界，2015（20）：132~133.

论文作者:赵俊石,杨吉耀

论文发表刊物:《基层建设》2017年第25期

论文发表时间:2017/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2d416800ccb611639393b0d4.html