# 房建工程中的现浇梁板模板施工技术论文_付福彩

乳源瑶族自治县建筑公司 广东省韶关市 512700

摘要：以现浇梁板模板施工技术为研究背景，在分析现浇梁板模板施工技术应用机理的同时，对现浇梁板模板施工技术的操作工艺要点进行总结分析，实践可知通过现浇梁板模板施工技术的应用后，房建工程施工质量、效率得到提升，该技术值得推广使用。

关键词：房建工程；现浇梁板模板；技术

0 引言

近几年来。随着我国经济的快速发展，我国建筑建造越来越多，这也直接促进了我国建筑行业的发展。目前人们的生活质量不断提高，对于房屋建筑的要求也越来越高，除了最基本的质量安全性要求外，还增加了相应的美观性要求。我国的建筑行业在越来越好的市场形势中不断的完善自身的建设技术和工艺，已经达到了较为成熟的地步，但是在某些部分还存在许多问题。现浇梁板模板就是其中需要加以改进的重要一项。现浇梁板模板技术对于整个建筑的安全稳定等多个方面有重要的影响，是提升房屋质量的关键部位，因此笔者将在本文中对现浇梁板模板技术进行分析讲解，希望能对相关人员和单位有所指导作用。

1 房建施工中现浇梁板模板技术概述

1.1 现浇梁板模板的构成

现浇梁板模板主要有钢组合模板、胶合等拼接构成，支撑体系通常都会选择钢管钢骨等。这种支撑体系较为稳定可靠。

1.2 现浇梁板模板施工技术要求

在选择相应的模板时要根据施工周围的状况进行确定，除了质量方面的要求外，还要确保经济上的可行性。制作模板完成后要确认其没有漏浆等状况，整个模板要保持平整无印记。在制作模板过程中还要进行放线等工作，方便之后的施工工作。

2 房建施工中的现浇梁板模板施工技术

2.1 设计模板施工方案

进行模板施工的过程中会涉及到材料的选择、相应设备的安装等工作，在正式施工之前就要设计出合理科学的具体方案，方便施工过程的顺利进行。

2.2 施工准备

使用梁模板进行施工通常情况下都离不开混凝土，混凝土的质量性质对于整个梁模板的使用具有极大的影响，在施工之前要清楚的知晓混凝土的流动等性质，以此对梁模板进行调整，防止出现漏浆等情况。同时正式进行施工之前要对梁模板做好养护工作，例如胶合板在施工之前要保持其湿润。

2.3 测量放线

正式进行梁模版施工前对于相应的位置坐标进行确定时必不可少的，要根据相应的楼层水平等设置放线。

2.4 模板安装

在安装模板的过程中为了确保整个梁模板的平整，必须将控制梁模板支柱的标高，不能使其超过相应的误差范围。梁模板的的竖向支撑结构的安装要根据楼层的高度位置等情况进行确定，按照先梁支柱后楼板支撑结构的顺序进行安装。相应的支柱间隔距离要按照相应的设计加以布置，同时要确保整个支撑体系的稳固。在现浇梁模板的安装过程中，一条水平线是必不可少的，这条水平线可以确保整个梁板的水平度，之后再进行相应的模板保障工作。

2.5 楼板施工缝的处理

在处理楼板的相关施工缝时需要使用木方这种材料对施工缝两端进行连接，同时确施工缝两端的紧密型。完成时上述工作后再使用相应的钢筋网连接木方和上部楼板，同时设定木条调节相应的钢筋间隔。

2.6 地梁模板、底模的安装

在安装地梁、底模板的过程中，首先要保证的是整个施工场地的平整，然后件相应的100毫米的素混凝土垫层放置在持力层上，等到混凝土达到相应的强度后，进行相应的底板防水施工和支撑等工作。整个的地梁、底模的安装过程需要注意的是，地梁的支撑体系较少，所以整个施工过程中要尽量避免对其支撑体系造成影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.7 楼面、楼梯模板的安装

为了确保整个楼面模板安装的标高准确，必须在施工的过程中设计相应与标高持平的水平线，在确定相应的标高后再进行相应的局部调整找平工作。铺设楼板模板需要依照相应的由四周向中心的顺序进行，铺设完毕后在相应的中心进行施工。进行楼梯模板的安装工作需要先按照相应的实际好的尺寸高度等设置出相应的标高线，同时还要对相应的水平尺寸加以定位，进行完这两项工作后再按照相应的由低到高的顺序进行楼梯板的安装工作，在安装楼梯模板的起初位置时，需要设计相应的倾斜度。。

2.8 特殊梁板模板的安装

特殊模板的安装时整个梁模板现浇工艺施工当中不可缺少的一道工序，需要紧贴实际进行安装。例如在进行大梁的相关安装工作时，为了确保大梁的侧向模板处的稳固性，并且保证其不会受到相应振捣工作的影响，而在进行转换量的相关工作是，因为转换梁的整体稳定性不强，需要采取相应的办法对其稳定性进行加强，防止在进行相应的施工时受到影响；通常情况下厚模板对于整个支撑的稳定性要求较高，因此厚模板都会选择相应额钢模板材料，如果特殊情况下不能使用钢模板，使用的为木模板，则需要缩小各个木模板之间的间距，使得其支撑更为稳固。

2.9 模板的拆除

脱模剂是进行模板铲除工作必须要使用的材料，如果不使用脱模剂进行脱模，则会对相应的构件造成损伤。在安装完毕相应的模板后要根据实际的情况对相应的构件进行养护，主要使用洒水、覆盖膜等方式，其中最为重要的就是确保混凝土的正常凝结，使得最终的混凝土强度达到相应的设计要求。混凝土在凝结后会出现一些棱角，为了防止这些棱角被破坏，在进行相应的拆除工作时要确保拆模的轻度到达3.5Mpa以上。在使用现浇梁模板技术施工过程中会存在一些预埋件穿透混凝土的情况，对于这些预埋件的拆除要加以特别注意，确认混凝土达到相应的要求后缓慢的对构件进行分离，如果混凝土没有达到相应的要求绝对不能进行预埋件的拆除。拆除完毕后，将相应的模板进行统一的清洗，清洗完毕后再统一放置到相应的仓库中，方便下一次进行使用

3 房建施工中的现浇梁板模板施工安全措施

3.1 落实安全质量检查

在使用现浇梁模板技术进行施工之前要对整个施工环境中的安全情况进行检查，确定无安全隐患后再进行相应的施工，同时在施工的过程中要安排相应的人员进行随时的检查，确保所有工作人员的安全。

3.2 落实安全技能教育

相应的企业要做好安全教育工作，安排具有专业知识和丰富经验的人员对全体员工进行培训讲解，同时要对每一位员工的学习情况进行考核，考核不合格要继续进行相应的【培训教育，直到考核合格后方能允许其进入相应的工作岗位，从根本上确保安全施工，培训的额相关内容包括合规操作、紧急情况应急措措施、及时发现相应的安全隐患等，要使得相应的培训内容紧贴实际的施工现状，确保每一项安全教育培训技能都能够在实际的施工操作中发挥其应有的作用，同时相应的施工单位要做好安全投入工作，采购高质量的防护工具等，确保每一位工作人员的安全工作，保证整个建筑施工的顺利进行。

4 结语

由上面种种叙述可知，现浇梁模板施工技术对于整个建筑的质量有非常大的影响，同时在使用现浇梁模板技术的过程中需要注意到安全、材料、工艺等多个方面的状况，才能发挥出现浇梁模板技术的真正作用，同时也希望相应的建设单位能够加强对于现浇梁模板技术的学习和培训工作，使得现浇梁模板技术能够更好的促进本企业的发展，更好的促进整个建筑行业的发展。

参考文献

[1] 徐慧洁.建筑施工中的现浇梁板模板施工技术[J].四川水泥.2019（05）

[2] 卢育坤，郭思壮，赵建，孙猛.房建施工中现浇梁板模板施工技术分析[J].施工技术.2017（S1）

[3] 郭浩，程金鹏.房建施工中现浇梁板模板施工技术的研究[J].建材与装饰.2018（49）

[4] 顾庆胜.房屋建筑施工中现浇梁板模板施工技术分析[J].四川水泥.2018（02）

[5] 王爱云.浅谈房建施工中现浇梁板模板施工技术[J].四川水泥.2019（03）

论文作者:付福彩

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年11期

论文发表时间:2019/8/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2d59dd1485f17048d584999e.html