# 变电站电气一次设备发热原因及处理措施探讨论文_张洪捷

（浙江华云电力工程设计咨询有限公司杭州分公司 浙江省杭州市 310000）

摘要：随着我国经济社会的高速发展，社会生产生活的各个领域，都依赖于电力能源的支持，为此，保障电力供应安全与稳定，就是维护社会整体运行的安全与稳定。变电站是电力系统中极为重要的电力配置场所，当变电站电气一次设备处于长期的疲劳运行状态，就容易产生设备发热故障，严重情况下会造成设备的损坏，甚至影响电力供应与输送安全，就必须采取有效措施加以应对。基于此，本文对变电站电气一次设备发热原因及处理措施进行探讨。

关键词：变电站；电气一次设备；发热原因；处理措施

1变电站电气一次设备发热危害分析

在电力系统当中的变电站电气一次设备是重要的构成部分，其对电力系统的正常稳定运行有着决定性作用，从当前的电力变电站电气一次设备的发展情况来看，电气一次设备发热问题是需要充分重视的内容，由于电气一次设备发热就会造成对整个系统的正常运转造成影响，有时也会引发火灾，所以在危害性方面相对比较大。从具体的危害情况来看，在导体的材料性能方面会有着比较大的负面影响，由于长期处在高温状态就会使得绝缘材料性能受到影响，会因此而容易发生火灾。电气一次设备的发热主要是连接点所造成，在电气一次设备电流回路连接点会受到自然因素影响，在遇到这些情况的时候连接点就比较容易造成破坏，如果是发生了腐蚀或者是氧化的情况，那么在连接处接触电流也会随之增大。在出现了如此情况就需要对电流进行降低，不然就会出现更大的危害。最为主要的危害就是设备发热造成材料的不断劣化，使得在保护效果上大大下降，还有是对电阻的加大增加了电能损耗以及设备的损坏，再有就是造成停电现象的发生。

2变电站电气一次设备发热问题的成因

2.1不合理的设备使用

变电站的电气一次设备的正常运行，需要保证其前期的设备设计乃至设备应用的合理性，经过精心的合理设计，才能够保证变电站电气一次设备充分发挥其重要作用。前期的设备设计中，如果存在不足之处，则受到设备影响，变电站电力供应系统所承担的电力负荷就会极大地增加，一旦这种电力负荷超出设备本身的承受力，设备运行温度就会异常上升，甚至有可能导致设备在异常升温下被烧毁。

若采用金属材料的设备，会在一定程度上产生热量，但若材料的应用不够合理，则设备应用的异常升温概率升高，设备过热问题产生。一般来说，采用多种金属导体的情况下，不同的材料会产生不同的电阻，也会产生不同的熔点承受温度，若未采用合理的设备导体，则会导致设备温度的异常升高。

2.2不规范的人工操作

变电站电气一次设备要想充分发挥其电力供应与电力输送的重要作用，就需要日常的工作人员对其加以有效维护与合理操作。通常来说，变电站电气一次设备的体型较大，占地广阔，线路复杂，对于人员操作的技术水平要求较高。变电站电气一次设备运行过程中，技术操作人员的技术措施与基本维护工作与设备运行的平稳性与安全性有直接的影响，为此，需合理保证变电站工作人员的合理操作。但目前，不乏有些变电站工作人员不重视工作，得过且过，则很容易造成负面影响，导致变电站电气一次设备的操作问题，影响设备运行，加速设备老化，造成设备发热问题。另外，电气一次设备运行过程中，如果不及时进行设备温度测量，并检查设备运行质量，则有可能导致设备故障问题难以及时发现并处理，导致变电站电气一次设备的温度异常升高。

2.3设备老化的问题

在供电过程中，变电站电气设备自身会产生一定的热量，合理的热量不会对电气设备造成太大的影响，但是，如果变电站的电气设备出现老化过快或老化加重的问题，那么，设备的散热能力就会变差，损坏设备，导致供电系统瘫痪。变电站的电气设备老化问题是影响变电站正常运转的重要原因之一，因此，要及时更换老化的设备。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3变电站电气一次设备发热处理措施

3.1科学安装和检修设备

在安装一次设备之前，需要对各种材料进行严格的检查，保证材料有合格的质量、良好的导电性能、合理的接头结构和良好的接触性能，并且接触面的氧化程度也要符合相关要求。在组装各种材料时，需要严格依照相关工艺要求，保证各个部分良好接触，有较好的稳固性。要认真进行检修工作，重点检查螺栓的紧固程度，如果不够紧固，则会出现松弛现象，影响眼圈和铜铝的接触面，容易有过热问题出现。此外，要严格依据相关要求进行停电检修工作，除了检查螺栓的紧固力之外，还需要一一检查单元内的所有设备，重视开关和刀闸的检修工作，特别需要重点检查接头，严格测定接头温度。在检修项目中，需要将接头和引线纳入检修范围，还需要做好点检工作，检查导体接触面的接触点。在点检过程中，应用红外线测温仪，对示温蜡片的颜色认真观察。

3.2严格使用和配备具体设备

要按照正确的方法来使用测温仪，因为测温仪是精密仪器，在技术操作方面有着较高的要求。使用之前，工作人员需要认真阅读使用说明书。掌握使用方法后，要严格依据相关的流程要求进行操作，操作的技术人员需要有丰富的使用经验。另外，在平时工作中，还需要大力培训技术人员，促使他们能够熟练掌握测温仪的使用方法。通常情况下，测温仪要想获得较为准确的检测结果，就需要保证有效距离在15m以上。要对红外线热成像仪进行配备，在试验和检修工作中，还需要应用红外线热成像仪，定期测试、检查变电站。

3.3完善技术手段，提高维修标准

要想有效解决设备过热的问题，工作人员必须要定期检修电气设备。选择好合适的设备材料后，应运用最新的测试技术对设备进行接触点电阻测试，确保设备线路接触面的电阻处于正常水平，防止出现因为电阻过大而导致设备过热的问题。在测试变电站的电气设备时，要选用回路电阻测试仪联合双臂电桥工作。这样做，可以及时了解设备的真实情况，尽早发现问题并解决，降低设备过热事件发生的概率，或尽可能避免出现这种问题。

在此过程中，除了要重视设备测试外，还应不断提高工作人员维修和保养设备的水平。设备的使用时间在一定程度上取决于对其的维修和保养。通常情况下，变电站的电气设备是连续使用的，所以，设备磨损情况比较严重。另外，设备上的灰尘比较多，灰尘和磨损都会加快设备的老化速度，极大地缩短设备的使用时间。维修是保证变电站电气设备正常运行的必然要求，设备维修可以保证设备的正常工作，而提高维修技术不仅能延长设备的使用时间，还能提高变电站供电系统的工作效率。保养主要是指相关维修人员要定期检测和维护设备，及时清理被锈蚀的设备，防止因为锈蚀问题导致电阻过大，出现设备过热的问题。

结束语：

总而言之，在诸多因素的综合作用下，变电站电气一次设备很容易有过热问题出现，对电力系统的正常稳定运行造成了较大程度的影响，不利于人们生活质量的提高。针对这种情况，就需要对变电站电气一次设备过热现象的成因进行研究和分析，并采取一系列有针对性的预防措施和解决措施。

参考文献：

[1]严晟.变电站电气一次设备产生过热问题与检修措施的探讨[J].电子测试，2017（23）：95+97.

[2]王慧.变电站电气一次设备产生过热问题原因及对策探讨[J].科技与创新，2015（24）：146.

[3]王来堂.变电站电气一次设备发热原因及处理措施[J].青海电力，2015，32（02）：22～24.

[4]梁光.浅析电气一次设备过热原因和对策[J].科技创新与应用，2014（21）：173.

论文作者:张洪捷

论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2d64ef43a3b0ab5473683e24.html