# 智能电网的关键技术及发展综述论文_陈君,张蔓娴,白翠芝,蒋雪梅

（云南信和科技有限公司 云南省昆明市 650000）

摘要：将信息技术、自动化技术以及智能通信技术应用到现有的供电网络中，使其具备智能化特征的电力工程，便称为智能电网。智能电网的出现以及推广，极大地促进了电力能源的生产效率和使用效果，对于国民经济发展和人们生活水平提高，都有着积极作用。

关键词：智能电网；关键技术；发展展望

1简述

1.1智能电网概念的产生

作为现代化的新型电网，智能电网在物理电网的基础上，融合了先进的通信技术、计算机技术、自动化控制技术、传感测量技术等多种先进技术，集自动化控制、宽带通信和智能化分布等多种系统于一身，能够确保电网建设中的每个环节都能够实时互动，实现无缝连接，让电网运行更加安全可靠。早在2001年，意大利国家电力公司，通过对3000万台的智能电表进行改造与安装，建立了智能化计量网络，实现了峰谷平计量的功能。随后在2005年，加拿大Mark Campbell对电网进行了深入研究，发明出一种技术，能够降低建筑在高峰期的耗电量，其借助的是“群体行为”原理，对建筑中的电气设备进行协调。与此同时还发明了无线控制器，能够对有效连接建筑中的电气设备并进行控制，这是“智能电网”的表现之一，能够对电气设备进行智能化控制，进而实现能源的有效利用。在2006年，美国IBM公司和专门的研究机构共同研发了“智能电网”的解决方案。其从技术的角度出发，利用仪表、传感器以及数字控制和分析工具，对发电的运行状态进行监测，同时收集输配电以及供电等相关设备的运行数据，再借助网络系统对数据进行分析和挖掘，目的在于提升电网运行的安全可靠性，优化电力系统管理。这便是早期智能电网概念的起源。

1.2智能电网的主要特点

①坚强与自愈。

这是智能电网最为显著的特点之一，智能电网的自愈性主要表现在运行过程中，能够对运行状态进行实时监测，同时进行安全评估，具备强大的防控和预警能力，可以对故障进行自动检测与分析。在电力系统运行过程中，如果出现了大的故障和干扰，智能电网能够有效实现故障隔离，同时进行自我修复，避免大面积停电情况的发生，提高了电网运行的稳定性，有效抵御自然灾害以及人为造成的破坏，保证电力系统运行安全。

②兼容与整合

能够合理有序接入多种不同类型的电源，譬如分布式、集中式发电等，都能够在智能电网中实现无缝接入，以满足用户不同的需求。同时还能够加强与用户的交互性，能够为用户提供增值服务。除此之外，网络信息可以采用统一的平台和模型高度集成、共享和整合，实现标准化和精益化管理要求。

③经济与优化

智能电网能够推动电力运营的有效运行，进一步实现资源配置优化，提高能源利用率，降低电能损耗，通过对电能结构进行合理优化，可以在保证用户电能需求的基础上，减少投资以及维护的成本。

1.3我国智能电网发展现状

当前我国已经对智能电网相关技术有了很多的研究，其中输电技术已经步入了世界先列，对于配电智能化相关技术也在不断探索研究中。在2007年，我国华东电网为提高大型电网的运行稳定，开始着手研究交互式智能电网的相关项目，同时构建了集高级调度中心和智能电网试点相统一的信息平台。于2008年，华北电网展开对智能电网的建设研究，将重点放在智能化调度系统上，针对智能电网架设了专门的信息化结构，研发清洁能源技术，为我国的智能电网建设发展奠定基础。在2009年初，国电网公司立足于智能电网的研究现状，对国外先进的技术进行探索和学习，对我国特色的智能电网建设制定发展计划和技术框架，推出了一系列的研究课题。2013年5月，国家联合电网公司以及中国电力协会为此召开了专门会议，针对智能电网正式启动综合标准化试点工作。

2智能电网的关键技术

2.1建立坚强、灵活的电网结构

分析我国电网的现状，发现其一次结构还相对薄弱，所以在智能电网建设中，一定要提高电网结构的坚强、灵活性，这是保证可再生能源接入时，网架能够承受一定的冲击。鉴于我国电力能源分布不平衡以及电网布局不均的情况，要进一步对各级电网尤其是特高压电网规划的关键技术进行优化，这就需要加强对点对点或点对输电网、直流电网以及特高压电网等网络结构工程的建设工作。同时对主网架构的设计要随着电网规模的不断扩大而提高，还要为极端气候、突发事件给电网运行带来的影响做好相应措施，建立灵活的电网拓扑结构，增强电网运行的安全性。

2.2可再生能源和分布式能源的接入技术

随着可再生能源紧缺、世界环境污染严重，全球开始将发展目光放在了可再生清洁能源上，我国也在积极探索清洁能源的发电项目，但这些项目多建设于偏远地区。我国地域广阔，可再生能源容易受到环境的影响，因此能源发电情况具有间歇性和波动性的特点，这不利于电网的稳定运行，无法解决可再生能源接入电网带来的间歇性和波动性，便会让当地的电网一直处于不稳定的状态，不能为电源的接入和传输提供保障，直接影响到各种分布式能源的大规模接入电网。为了更好的将可再生能源接入电网中，对电力数据进行高速、双向读取，必须要建立能源互联系统，该系统基于分布式可再生能源，包含储能装置、变流装置、智能能量管理以及智能终端等系统。其中对智能能量系统进行可视化操作，不仅能够实现常规的管理工作，还能够让可再生能源实现“即插即用”的功能，让并网与孤岛运行之间实现自主切换；储能装置则可以有效改善电能的质量，进一步提高系统的运行稳定；电力电子变压器则能够将能量进行控制和转换，让可再生能源的发电能够符合接入电网的要求，进一步实现绿色发电。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3实现开放、标准、集成的电子通信系统

要想更好地解决电力系统运行中数据信息的通信问题，应该在电网原来的通信方式基础上，充分借助先进的智能网络技术以及光传输技术等，进一步形成智能光纤信息通信。在智能电网中，其最终的目标是和用户终端形成连接，将生产的电能以多样化方式提供给用户。在整个的供应过程中，必须要借助电力信息通信系统，这也是为什么要研究智能光纤信息通信网络。除此之外，随着社会经济的发展，对于智能电网的安全运行有了更高的要求，需要有一个完整的智能化系统来对电网运行状态进行实时监测，通过分析其运行数据，能够对故障隐患进行有效的预测和识别，在电网出现异常情况时能够进一步做好预案，这些功能都需要开放、集成化的电子通信系统作为技术支持。

2.4构建高效统一的应急调度中心网络

智能调度是在网络集成的广域保护基础上，利用其信息同步和急救控制功能，来对电力系统中各元件保护与控制系统进行协调使其具备更多的安全防御，最终形成一个综合的防御体系。智能电网的应急调度是融合了数据、视频以及语音于一体的调度指挥平台，能够与多个系统实现联动，确保指挥通信方式多样化，同时还具备针对性的应急策略，可以针对运行中的突发状况进行应急预案；系统内部的多种接口单元也能够为应急调度平台有效接入各子系统实现数据共享与信息交互功能。

2.5智能电网的大数据技术

电力系统信息化和智能化的发展，加上信息化、智能化电力设备及电力系统的普及应用，让电网建设的规模以及电网数据种类越来越多，这些设备以及网络共同形成了保障智能电网高效、稳定运行的大数据。大数据的来源广泛，大体分为生产管理系统数据、用电采集数据、配电管理系统数据、设备检查数据以及客户服务数据等，同时还有来源于电动汽车供电系统、环境信息系统以及互联网系统等电力系统外部的数据。其数据量大而杂，含有非常大的挖掘价值。利用大数据技术来多繁多的数据进行充分挖掘，有利于智能电网的完善与发展。通常情况下，利用大数据技术进行挖掘分为以下几个步骤：第一，针对现有的应用场景进行科学假设，推断出所需要的数据类型以及数据量；第二，在海量的数据中提取相关数据，同时建立好数据模型；第三，利用数据挖掘和分析技术，来对提取的数据进行运算，解决假设中的一系列问题；最后，根据分析结果，得出结论，再通过试验来对结论正确性进行验证。

2.6智能电网在家居领域的发展

随着大规模分布式能源的接入以及智能电网技术的不管发展，对于家居用电的服务模式也有了很大的改变。在家庭用电的生产、管理以及消费三方面，智能电网在家居领域实现了微电网的发展，电能的计量方式更加智能化，同时还对家庭电能使用有了极大的优化。在新能源技术以及智能电网技术的推动下，家庭微电网充分结合了分布式能源的接入，由原来的单一交流电网供电转变为多形式供电模式，最常见的便是直流供电、交流供电以及交直流的混合供电三种模式，在这三种供电模式的支持下，智能家居能够接入清洁能源提供的电能，改善了智能家居的能源利用结构。

3发展趋势及技术挑战

作为国家发展战略中的重要一环，智能电网的建设在未来发展中有以下几种趋势：

3.1智能算法的优化

智能电网最为凸显的特点便是智能化，表现在技术的自动化程度，譬如自愈功能，当前我国电网运行中已经能够对故障位置进行智能化检测，但自愈功能尚不完善，造成这一情况的主要原因在于智能化算法。因此未来的发展中，一定会对智能算法进行不断优化，此外智能电网的大数据技术也需要优化其算法来进一步对海量数据进行有价值的挖掘。

3.2软硬件设施的优化

作为融合了多元化技术功能的综合性电力工程，智能电网的建设本质在于对电网的软硬件设施进行不断优化。这包括电网的控制技术、先进的通信技术、远距离输电技术等，都需要不断地优化和改进。譬如智能电网在家居领域的发展，对智能电表进行优化是保证AMI普及的根本，对电网中的软硬件设施进行优化，能够进一步保障智能电网结构的稳定与安全。

3.3绿色电网和安全电网

智能电网自身在建设过程中便实现了高效用电和降低能耗的效果，加上其接入了分布式能源，为可再生能源的利用提供了多元化的方式。此外在自动化技术的基础上，实现了弱电控制强电的方法，进一步提高了用电安全，也极大了推动了电力工程的自动化发展。可以说，如今智能化电网已步入发展关键期，不论是政策、经济还是技术，都需要进一步提高，当前在技术方面，仍然存在基础设施不完善的问题；在构建电网典型网络拓扑结构时，思路不够清晰；智能电表的普及程度还不够；一些偏远地区对于通信技术应用不够成熟；计算机网络安全问题对智能电网互联造成隐患。与此同时，智能电网的发展还需要国家的政策以及经济支持，这需要国家进一步针对智能电网建设制定相关的发展战略。

结语：

当前我国智能电网的建设工作仍然处于探索阶段，要想全面实现智能电网建设，必须要有成熟的技术作为保障，只有加大投入力度，积极探索信息技术，才能够进一步推动智能电网的发展。相信在未来，智能电网将会给国家的电力工业带来巨大的变革，同时也会给人们的工作生活带来翻天覆地的变化。

参考文献：

[1]段西礼，张国华.我国电力节能减排面临问题及发展对策分析[J].经贸实践，2015（15）：70.

[2]翟伟伟.我国电力节能减排面临的问题与对策[J].机械管理开发，2013（04）：98~99.

[3]杜成刚，张华，李瑾，等．电动汽车入网技术在智能电网中的应用［J］．华东电力，2010，38(4):557-560．

[4]世界各国智能电网建设路线图一览[J].北极星智能电网在线，2013-8-6.

论文作者:陈君,张蔓娴,白翠芝,蒋雪梅

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2d80a1d76fd2c64ee22f9b67.html