# 格宾石笼施工质量控制实例论文_罗自力

中建二局第三建筑有限公司 北京 100070

摘要：本文结合九溪河河道综合治理工程格宾石笼、护垫施工实例，从原材料工艺特点、施工工艺特色、施工工艺流程、常见的质量问题及应对措施对施工质量控制进行全面分析并提出一系列有效的改进措施。

关键词：格宾石笼；施工质量控制；无纺布

引言：九溪河河道综合治理工程涉及两岸共2471.58m格宾护岸，采用分段施工，两岸同时施工，本文通过对施工过程中格宾石笼、护垫发现的质量问题及有效应对措施进行分析、总结，力图寻找出有效的质量控制措施，助力施工。

1 格宾网原材料工艺特点

本工程格宾石笼及护垫采用具有高抗腐蚀性、高强度、具有延展性的低碳钢丝使用机械编织而成，要求坚固耐久，使用年限20年以上。按钢丝使用不同部位，采用四种规格钢丝。断丝外径为φ2.7㎜，网面钢丝外径为φ2.0㎜，射丝外径为φ3.4㎜，绑扎钢丝外径为φ2.2㎜。镀高尔凡量网面钢丝及绑扎钢丝大于400g/㎡，端丝及射丝大于500g/㎡。抗拉强度不小于350-550N/mm2，格宾石笼网孔径号为8×10，石龙内码放卵石或块石，规格要求单块粒径120mm-160mm，格宾护垫网孔型号为6×8，规格要求卵石或块石的单块粒径为90mm-120mm。

2 施工工艺特色

（1）施工便利：无需支设模板、无需供应电力、对于工人的操作技能要求不是特别高。

（2）工期较短：由于格宾石笼、格宾护垫施工过程对于工人操作技能要求不是特别高，不宜受气候条件影响且基本采用机械、人工配合施工，在保证工程质量的同时能够拥有较快的施工进度。

（3）施工流畅性高：格宾金属网、无纺布、填充料均直接由工厂提供，现场按照设计图纸完成好前置工序即可对格宾笼进行组装定型，再铺设在整理达标的护坡和已开挖压实的基坑上灌装填料，盖上网盖并进行绑扎即可。

3 施工工艺流程

测量放样"基础开挖"基底处理"清基"土工布、垫层铺设"组装格宾"格宾摆放"石料装填"闭合盖子

3.1 格宾石笼施工过程中常见的质量问题

（1）填充料（石料）块径过小，空隙率过大不能满足设计要求：格宾石笼可以利用较小的石料达到与干砌石相同的对护坡的防冲刷效果，使石料能够得到充分利用且具有很高的施工效率。但与此同时用于填充的石料未经筛选，在机械转运及施工过程中很难保证石料粒径符合设计要求，除此之外施工过程中过于追求进度和利润，疏于对石料进行分拣都有可能导致填充石料粒径偏小，空隙率无法满足设计要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）填料后石笼表面凹凸不平，平整度不佳：由于边坡局部区域压实度不达标或在前置工序施工过程中对修整的坡面造成破坏未修复，再加上石料填充作业过程中施工班组技术不高、质量意识淡薄，不按要求对面层石料进行修理、平整，导致施工完成后石笼局部区域平整度较差，网盖封装后网片与面层石料贴合度较差，容易引起内部填充石料松动，导致石笼网整体变形，影响格宾石笼的外观质量，同时也会减小其防冲刷性能。

（3）隔板、网盖绑扎不严、间距过大：由于对施工班组技术交底不够明确，现场监理、质检员检查不及时、不到位，再加上作业人员施工疏忽，造成格宾网垫现场安装后，作业班组不能严格按设计要求进行隔板和网盖的绑扎安装，存在单股绑扎、扎丝未绞紧、间距疏密不均、平均间距过大等问题。引起隔板安装位置超差，隔片歪斜，封盖不严，盖边起翘，容易在水流作用下发生漏石，削弱了格宾网垫的护面作用。

4 格宾石笼施工质量控制措施

4.1 原材料检验

(1)对进场格宾石笼网质量进行检查，重点检查进场石笼网的外观尺寸、网孔尺寸和各部位网丝直径是否符合设计图纸要求。

(2)检查进场原材质量证明文件，按相关规定对网笼边丝、网丝进行力学试验和化学成分试验。

(3)对用于填充石笼的石料抗压强度、软化系数通过第三方检测机构进行试验检测，对石料块径进行全覆盖抽查，对块径不满足设计要求的石料进行退场处理。

4.2 施工过程质量控制

(1)查验坡面修坡坡比和坡面的压实度是否符合设计要求，对于不合格区域及时采取有效措施进行整改。

(2)查验坡面是否按网垫的安装要求进行测量放样，核查放样是否正确。

(3)查验现场预组装的网笼是否按图纸要求进行隔板安装和绑扎，网笼有无严重变形等缺陷，对存在上述质量缺陷的网笼应及时进行修复或更换。

(4)查验坡面网笼安放是否按施工组织设计的要求组织施工，安放区域有无坡面滑塌或松动，对坡面存在质量问题的区域及时进行修整。

(5)网笼安放人员是否交底、分工明确，现场施工是否落实质量“三检制”。

(6)网笼、填充石料的储备以及人工、机械数量是否可以满足施工强度的要求。

4.3 质量改进措施

(1)在网笼安放施工过程中，由于采用机械、人工配合施工，为保证网笼位置准确、形状稳定，可钉若干木桩在网笼上口处对网笼进行固定，在边框处捆绑适宜长度的竹竿或木隔板能有效避免施工过程中由于石料的冲击对网笼造成形变。

(2)石料原材块径不匀是无法避免的，必然存在一定数量的石块块径小于格宾网网格直径，容易造成漏石。在施工过程中，利用人工的主观性，避免机械抛石的不确定性对填充石料进行简单的选择，可有意识地将块径较大的石料铺设在上层及其他与外界直接接触的位置，同时保证填料充满网笼、增大内摩擦力能有效避免漏石。

(3)由于采用分段施工，河水夹杂的水草不可避免地会附着上石笼网，而石笼网构造特殊，附着上的水草极难清理，水草不仅影响美观，而且影响石笼的透水能力。施工时，在施工段水流上游设置简单的滤网对水草等杂物进行拦截，当达到一定量后及时清理，保证过水的同时清除掉水草，不失为对现有施工方法的一个优化。

5 结语

格宾石笼作为一种新型的柔韧性护坡结构体系，具有结构简单、施工方便、整体性好等特点，其多孔隙结构能够满足植物生长的需要，具有很好的生态效应。格宾网垫的现场施工质量控制应在避免常见施工问题的基础上，严格加强网垫钢丝镀层、网笼填石等原材料检测，严格施工过程检测，查验坡面修坡坡比和坡面的压实度，排查网笼安装和绑扎质量，落实质量“三检制”，对网垫现场安装、安放、绑扎质量实行初检、复检、终检，确保格宾石笼这种新型护坡结构的施工质量。

参考文献：

[1]黄康华，吴雄伟。格宾网垫现场施工质量控制要点分析。建设管理。

[2]顾星雨 沙晓兵 贡瑞金。格宾挡墙工程施工质量控制与评定。建设与施工。

论文作者:罗自力

论文发表刊物:《防护工程》2018年第31期

论文发表时间:2019/1/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2d8a03e91ea3a579088ee698.html