# 阳极拖车护板拆装工具车在电解铝生产中的应用论文_王春龙,林华南,罗杰

广西来宾银海铝业有限责任公司 广西来宾 546100

摘要：本文介绍了一种阳极拖车护板拆装工具车。 该型工具车在使用过程中，能够有效缩短阳极拖车更换轮胎时间，具有拆装护板效率高、安全性能好的优点。

关键词：阳极拖车；护板；拆装工具车；效率

1 前 言

在电解铝企业中， 一般采用阳极拖车实现对成品阳极和残极的转运。 由于阳极托盘的特殊结构， 阳极运输车辆后桥设计一般为两侧独立支撑桥，同时为了增加后轮轴刚性，在两侧的轴头处增加了轮胎护板。 某企业使用的某型阳极拖车后轮护板长为 144cm、宽 34cm、厚 4cm，重 75kg，安装位置距离地面 60cm。 具体图示见图 1。

图 1 某型阳极拖车及后轮护板示意图

由于电解车间作业环境严苛， 尤其是强磁场环境中，阳极拖车通道上的铁屑呈竖立状态，拖车轮胎极易破损。 轮胎破损后， 必须先拆护板，方可进行轮胎修补作业。 在以往护板拆装过程中存在以下三个问题：①人力拆装过程中，使用撬棍拆护板时，护板掉落至地面，容易砸伤作业人员的腿脚；②人力安装护板时，需要两人从护板手孔位置提起护板，将护板提至轴头位置，不断调整高度，使轴头对准护板中心孔，同时使护板两侧定位销对准车身定位孔。 此过程需要耗费较长时间；③护板重 75kg，人力抬装护板，护板容易从作业人员手中滑脱， 也会砸伤作业人员的腿脚。 针对上述问题，技术人员开发和应用了一种阳极拖车后轮护板拆装工具车， 应用效果良好。

2 阳极拖车性能要求及使用中存在的问题

2.1 某型阳极拖车使用过程中的性能要求

受电解铝车间行程空间狭小、磁场强度大、粉尘浓度高、 残极炭块温度高等多种因素的影响， 某 500kA 电解铝系列使用的阳极拖车具备表1 所示的性能指标。

表1 阳极拖车设备性能指标

2.2 某型阳极拖车在使用过程中存在的问题

在实际使用过程中，该型阳极拖车在动力输出、 有限空间转向方面都表现出较为优异的性能，基本满足了残极运输的要求。 但是，美中不足的是，受车间内强磁场影响，阳极拖车运输通道上竖立的铁屑常常扎破阳极拖车的内胎轮胎，影响拖车的正常运行。 且该型阳极拖车在更换轮胎时，首先要拆卸轮胎外侧的护板，过程费时费工， 容易出现作业人员脚被砸伤等安全问题。

3 开发适用的阳极拖车护板拆装工具车

为了提高某型阳极拖车有内胎轮胎的更换效率，避免作业过程中的人身伤害，作业人员和技术人员合作开发了一种阳极拖车护板拆装工具车。 该工具车由工具车车体、焊接于车体上的前后夹板、 焊接于后夹板上的螺旋顶丝及车体下部支撑杆组成， 某阳极拖车护板拆装工具车示意图见图 2。

图2 一种阳极拖车护板拆装工具车示意图

3.1 某阳极拖车护板拆装工具车构成

3.1.1 工具车车体由普通二轮手推车改装， 车轮采用橡胶减震外圈； 扶手与车体前部呈一定角度，具体由阳极拖车车型决定。

3.1.2 前夹板与后夹板焊接于工具车车体前端 ，与车体成 90°垂角。 前夹板与后夹板与护板同宽，后夹板高度达到护板 1/2 高度即可。 后护板与车体通过加强筋固定。

3.1.3螺旋顶丝通过焊接方式固定于后夹板的中部，具体位置由阳极拖车型号和护板高度决定。

3.1.4支撑杆通过简易滑轨固定在车体下部，滑轨焊接在车体下部。 支撑杆长度接近车体长度的 2/3。 在使用过程中，待螺旋顶丝将护板顶出后， 作业人员将携有护板的工具车放置在指定位置，并将支撑杆前推，即完成拆卸过程。

3.2 应用过程描述

3.2.1 在进行阳极拖车护板拆卸作业前，将工具车推至作业区域，利用前后夹板夹持护板，并调整螺旋顶丝位置，使螺旋顶丝与拖车后轮轴中心孔对正； 一个作业人员拆卸护板定位螺栓，另一个保证工具车位置。 待定位螺栓拆卸完毕后，一个作业人员利用工具，拧动螺旋顶丝，并适度敲击护板定位孔部位，使护板快速被顶出。

3.2.2作业人员将夹持有护板的工具车推至制定位置，利用支撑杆固定工具车。

3.2.3待换完轮胎后， 作业人员将工具车推至作业区域，调整工具车位置，使护板中心孔与轴头对正，其余作业人员对正定位孔，并通过适度敲击，使护板中心孔与轴头、定位销与定位孔实现间隙配合，对正完成后，利用螺栓固定护板。 将工具车取出并推离作业位置，作业完成。

3.3 阳极拖车护板拆装工具车使用效果

通过开发和应用阳极拖车护板拆装工具车，达到了以下三点效果：

（1）完全消除了护板拆装过程中，护板掉落对操作人员脚部和腿部的机械伤害；

（2）采用传统的护板拆装方式，需 3 人共同作业，耗时 20~25mins；开发和应用工具车后，2人即可完成护板拆装。

（3） 应用工具车可使护板拆装时间缩短30%左右，有效提高了操作人员作业效率。

4 结论

经过现场验证， 某型阳极拖车使用的护板拆装工具车能够较好地完成拖车护板的拆转作业，有利于提高作业效率，消除作业过程中的人身伤害事故。

参考文献

［1］孙晓鸣.一种新型的阳极牵引车[J].移动电源与车辆,2008(1).

［2］岳隆.阳极运输车连接轴断裂分析[J].叉车技术,2005(1).

［3］晏燕,陈才荣,刘兵等.一种阳极拖车[P].2011.08.10.

［4］方华,徐子俊.一种铝厂用的阳极搬运车[P].2009.05.06.

［5］丁山,张宁阳等.铝电解阳极拖车车厢托架装置[P].2014.04.23.

论文作者:王春龙,林华南,罗杰

论文发表刊物:《基层建设》2017年第10期

论文发表时间:2017/7/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2d99aeb076f146ac53686cb3.html