# 房屋建筑工程中的混凝土施工技术剖析论文_曹永

摘要：混凝土是房建工程中必不可少的材料，同时也是确保房屋建筑质量的关键。在使用混凝土的过程中，难免会出现各种各样的问题以及缺陷，只有将这些问题有效的解决掉，才能促进房建工程的发展。本文主要对房屋建筑工程中的混凝土施工技术进行了分析研究。

关键词：房屋建筑；混凝土；施工技术

引言

在房屋建筑工程的开展中，混凝土施工一直都是整个工程中的一个重要组成部分，而混凝土施工技术的有效应用，更是直接影响着整个房屋工程的质量。受房屋建筑工工程较长、施工复杂的影响，混凝土施工中必将会出现很多突发性的问题，面对房屋建筑工程越来越高的安全质量需求，施工人员要想更好的保证混凝土的施工质量，还需加强对混凝土施工要点和施工技术的有效应用，从工程的实际需求出发，注重各个施工环节的密切配合，这样才能有效提升房屋建筑工程的质量和效率。

1凝土的相关内容阐述

混凝土是建筑施工中使用最广泛的一种材料，在保证建筑施工质量的同时，还具有一定的装饰作用，混凝土在房屋建筑的使用中，都是通过一次性浇筑完成的，其表面颜色相对比较均匀，而且污染较少，在进行房屋建设过程中，其效果非常天然，也成为当前使用最为广泛的一种建筑材料。在房屋建筑工程的施工中，混凝土的性能以及材料的配比都会影响到建筑的施工质量，混凝土一般是由砂、石、水泥、粉煤灰、矿粉以及减水剂等材料组成的，其中的水泥是混凝土中最重要的组成部分，在混凝土中起着润滑和胶结作用，通过水泥浆的凝结硬化，将砂、石骨料胶结成整体，形成致密的固结体，混凝土施工中，需要提前做好配比，混凝土生产过程中根据原材料的变化适当调整配合比，确保混凝土运输、浇筑过程顺利进行，施工完成后做好必要的养护措施，防止混凝土开裂。

2混凝土在应用过程中存在的主要问题

2.1露筋问题

出现这个问题的原因主要有三个方面：（1）振捣不够严实，解决的措施是在振动的过程中要做到插要快、拔要慢，先清除掉混凝土中的气泡，然后再使用振动板；（2）钢筋保护层中的垫块放置的不合理，造成钢筋与模板之间的距离不适合，这样就很容易导致露筋的现象出现；（3）混凝土在浇筑的过程中振捣器操作不当，造成已经装好的钢筋出现移位现象。

2.2蜂窝问题

导致这种问题出现的原因主要有以下三种：（1）振捣工作不到位；（2）模板与模板之间的缝隙过大，导致水泥浆从缝隙中流失；（3）人为操作不当，工作人员对振动器的用法不够了解，不能准确的按照相关规定的要求进行操作。

2.3孔洞问题

出现这个问题的主要原因是，在对部分钢筋较为严密的区域或者是预留孔洞及预埋件等部位进行施工时出现混凝土搁住的现象，而又未能经过振捣就继续开展混凝土浇筑的工序，这样就会导致在下部出现空洞的现象；其次是如果混凝土搅拌不合理，也会导致离析、严重跑浆以及砂浆分离的情况出现，这样也会很容易就出现孔洞；最后是如果混凝土在下料时过高或者是过厚、一次性下料的分量过多以及振捣不合理的情况也会导致孔洞的出现。

2.4麻面问题

导致这种问题出现的主要原因是因为模板的湿润度以及光滑平整度达不到混凝土施工中的相关标准所造成的，想要解决这个问题，需要要求施工人员在施工的过程中务必要确保模板安装的光滑平整度以及模板在安装完成后的湿润度都要满足工程施工标准，只有这样才能有效解决麻面问题。

3混凝土施工技术在房屋建筑工程中的应用

3.1配制建筑混凝土

混凝土的制作是有一定的参数和比例的，在进行混凝土配制时要严格按照混凝土的配制参数进行配比，混凝土配制人员一定要按照混凝土的配制标准进行把控。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆混凝土的配制需要经过多次适配或者实验来确定混凝土的最佳配制比例，从而使得配置出来的混凝土能够符合国家的标准，并适用于建筑工程施工当中。此外，混凝土配制时，如果出现了混凝土混合胶料出现较大的配比差异就要及时的进行调整，使得配制的建筑混凝土能符合建筑工程施工的使用要求。

3.2搅拌建筑混凝土

（1）建立和完善混凝土的搅拌机制，规范混凝土的搅拌人员的搅拌行为，并严格要求混凝土搅拌人员按照混凝土的搅拌制度进行搅拌，对于影响搅拌混凝土质量的因素混凝土搅拌人员要把控好，如有效的监督和控制混凝土搅拌人员搅拌混凝土时的搅拌顺序、搅拌的时间以及混凝土制作材料的使用数量等等，进而促进混凝土搅拌人员搅拌出质量合格的混凝土。（2）在进行混凝土搅拌之前，混凝土搅拌人员要先对混凝土搅拌量、搅拌的时间进行确定，在混凝土搅拌完成之后要及时装卸混凝土，只有当搅拌完全的混凝土全部装卸完毕之后才能再次进行混凝土的投料和搅拌，这样能够大大的避免混凝土的搅拌质量出现问题，影响混凝土的均匀性和混凝土的强度。

3.3运输建筑混凝土

混凝土的运输方式有垂直运输、地面运输和楼地面运输三种。在混凝土搅拌均匀、制作完成后可将其运输到与混凝土相对应的模子当中，但是在混凝土的运输当中会存在影响混凝土质量出现问题的因素。因此，一定要做好混凝土运输的工作：（1）混凝土的运输一定要注重时效，因为时间对于混凝土来说非常重要，混凝土制作完就一定要有效、及时运走。这样能够尽量避免在运输混凝土的过程中产生砂浆流动或者离析的问题。（2）在混凝土运输时，一定要确保混凝土质量的均匀性。此外建筑工程施工企业一定要配备一些混凝土技术人员，一旦混凝土搅拌设备出现问题要及时进行维修和养护，一定要保障混凝土的搅拌设备能够良好的运行。这样就能够减少影响混凝土质量的因素，促进混凝土质量的提升。

3.4浇筑建筑混凝土

浇筑建筑混凝土有两个原则，分别是分段浇筑和分层浇筑。在混凝土浇筑的时候，一旦混凝土搅拌完成切勿往搅拌好的混凝土中掺水。如果在搅拌完全的混凝土中加水会使得混凝土的硬度降低，还会使得浇筑建筑的混凝土出现质量问题，进而不能够被有效的运用于建筑工程施工当中。

在分层浇筑混凝土时，控制好混凝土的浇筑厚度，有利于保障混凝土的质量。在浇筑下一层混凝土时必须保证全部覆盖住上一层的混凝土，且要等上一层浇筑的混凝土凝固状态达标之后才能进行下一层的混凝土浇筑，并控制好相邻层的混凝土浇筑间隔。混凝土的浇筑环节会受到气候条件的影响，如遇到雨雪天气，则会加大混凝土浇筑的难度，影响混凝土的浇筑质量。

3.5养护建筑混凝土

混凝土是最容易出现裂缝等问题，因此，养护建筑混凝土是十分必要的。混凝土出现质量问题与其自身的热量释放和外界温度差别大有着密切的联系。所以混凝土在浇筑时要做好混凝土的保暖工作，防止混凝土出现裂缝的质量问题。养护建筑混凝土的措施如下：（1）在浇筑完混凝土后，要及时的对混凝土实施保温措施，以免出现由于混凝土自身内外较大温差导致的开裂问题；（2）在温度规定的有效值之内控制好混凝土的温度；（3）做好混凝土保温、防寒工作，保障混凝土的质量达标。

结束语

综上所述，混凝土建筑工程的建造是一个复杂的工程项目，施工的周期比较长，施工范围比较广，其中造成混凝土施工质量的因素也是比很多，主要有原材料质量、混凝土配比和施工工艺等的因素，在具体施工过程中，作业人员的专业技能也会影响到工程的施工质量。因此，需要建筑工程施工人员加强对建筑工程施工质量的控制，要求做好混凝土施工的每一个环节，提高混凝土的施工质量，提高建筑的质量。

参考文献

[1]罗柳生.房屋建筑施工混凝土质量控制分析[J].江西建材，2014（10）：285.

[2]蒋敏.房屋建筑中混凝土质量控制措施[J].科技创新与应用，2012（17）：207~208.

[3]弭纯芳.浅谈房屋建筑工程混凝土施工与质量控制[J].城市建设理论研究：电子版，2015（1）.

论文作者:曹永

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第36期

论文发表时间:2018/5/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2d9cae761367ecea067a28f6.html