# 关于新建木兰围场生活垃圾处理场工程建设的分析论文_孙东光

围场满族蒙古族自治县城市管理行政执法局

摘要：生活垃圾处理是城市管理和公共服务的重要组成部分，是改善城市生态环境、保障城市安全运行、实现经济社会可持续发展的重要内容，也是关系民生的一项基础性公益事业，应重视垃圾处理场的建设质量，确保垃圾处理场项目规范建设、正常运行，充分发挥其社会和环境效益。基于此，本文对木兰围场生活垃圾处理场的选址要求、工程建设以及污染控制进行了探讨分析，以供参考。

关键词：木兰围场生活垃圾处理场；选址；工程建设；污染控制

一、木兰围场生活垃圾处理场的选址要求

（1）2007年木兰围场垃圾处理场项目正式施工建设，当时县城垃圾处理水平落后，将垃圾直接运到郊外裸露防治或自然填埋，根本达不到卫生处理标准，造成环境恶化，危害县城居民生存和身体健康，对滦河流域、伊逊河污染尤为严重。2008年底建成后，预计使用年限7.5年，现已“超期服役”急需新建生活垃圾处理场，为贯彻“以人为本”，考虑公众利益。科学合理的选址决策不仅在专业技术层面要正确，还必须兼顾各社会群体的利益诉求，通过听证会等多种形式，让利害关系人有充分知情权，能充分阐述意见有参与权及有必要监督权，总结分析公众参与调查结果，尽力使选址决策能取得社会共识，才能更好地体现政府构建“和谐社会”执政理念，有利于社会主义新农村的建设。

（2）严格遵守相关规范。严格遵守《生活垃圾填埋技术规范》（CJJ17-2004）、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）及《生活垃圾填埋处理工程项目建设标准》等规定的技术要求，这属于强制性规范，必须要遵守。在收集充分的项目背景资料、场地及周边环境资料的基础上，应对照强制性条文逐条分析拟选场址是否有违背，并得出是否满足强制性条文。

（3）充分考虑木兰围场县城环境地质等客观因素。需要考虑城乡建设总体规划、环境保护规划、环境卫生专项规划、大气污染防治、水资源保护、自然保护、夏季主导风向、冬季大风寒冷气候恶劣条件、土地资源、道路交通等情况分析场址是否满足城乡建设总体规划布局要求、环境保护要求及节约资源及投资等要求。垃圾处理场类型根据场址地形分为山谷型、平原型、坡地型。垃圾渗滤液是垃圾处理场影响周围环境最为重要的因素，因此在对场址的勘察过程中，应重点注意环境地质条件。设计人员在场地实地勘察时，应特别注意地下水的保护和废弃物的力学稳定性，并分析地下水流的途径及边界（含水层和隔水层）的分布与水力特性、场址所在位置的地下水是否为独立水系、当地的地形和土层构造、地基土的变形特性以及改善地基土层水密性的可能性等。对渗滤液可能产生渗漏等不利条件也要做出分析，并提出可行的补救措施。

（4）分析场址的特征因素。分析场址的特征因素，着重分析可能存在跨行政区域的环境影响、场地内及周边市政和水利等设施（如高压线路、引水渠道、道路、天然气管道或储存库等）的影响、对农业生态及农业生产的影响、涉及民众“精神意识”的建筑物的影响。

二、木兰围场生活垃圾处理场的工程建设分析

（1）防渗系统工程建设。根据新建垃圾处理场区的地勘报告，处理场区土质渗透性强，不具备自然防渗条件，必须采用人工防渗方式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆基础层设计为：场区中大部分是硅砂，需要人工平整后夯实；对薄层含硅砂土可结合地形整平剥去，填粘土夯实；对较厚的含硅砂土层，铺设粘土保护层；对下伏的泥岩，根据地勘部门的建议洒一定量水后夯实。为了加强垃圾处理场渗沥液区域的防渗性能，设计了双层防渗结构，构成粘土加HDPE膜防渗系统。其中在硅砂基础层经处理后，在场底和边坡全部铺设HDPE膜，上面再铺一层土工布保护。

（2）垃圾截污坝工程建设。为了保证垃圾堆体的稳定和安全，并防止垃圾填埋产生的渗沥液对下游环境造成危害，在下游谷口处修建了垃圾截污坝。坝体采用重力式粘土斜墙土石混合坝。坝高应至少30m，长约300m，坝顶宽5m。垃圾坝外侧边坡坡度1：2.5，内侧边坡坡度1：2。坝体用场内开采的土石混合料和机配砂石料堆筑。截污坝上游坡同场区边坡做法相同，铺设HDPE膜防渗，与处理场内的防渗层连接，形成一个完整的防渗系统。坝基下部设砂砾料排水层，用以导排地下水。

（3）渗沥液导排系统工程建设。处理场产生的渗沥液通过渗沥液导排系统及时收集，并迅速排出场外。由于场区内边坡和场底坡度较大，渗沥液导排系统不设置导流层，只设导流干渠和导流支渠。干渠沿场底铺设，支渠在边坡上每50米铺设一条，一端与干渠相连，另一端与大气相通，保持通风。渠道材料为级配卵石，支渠与干渠均为梯形断面，渠道中间是分别是干管和支管，管材为HDPE穿孔管。渗沥液沿导流支管汇入干管，最后排至渗沥液集水池。

三、生活垃圾处理场工程建设的污染控制

（1）防渗处理。生活垃圾处理场的主要补给水源是大气降水、地面径流，可以使废物中的有害成分随之淋溶迁移到水中形成浸出液。若防渗层设计不周或浸出液处理不及时，会造成地下水污染。因而布设防渗衬里尤为关键。防渗衬里可以是单一的粘土层，其渗透系数不大于10-7cm/s，厚度至少要1m，也可以是复合衬里，即在粘土层上铺设弹性防渗膜。

（2）降解气的控制。生活垃圾处理场气体中含有大量CH4、CO2及其它微量成分，若不适当进行收排处理，会在处置场累积，并通过覆盖层或侧壁向场外释放，影响大气环境质量，成为气候变暖的贡献者。另一方面，此类气体也是一种能源，尤其是城市垃圾处置场的降解气具有回收利用的价值。从工程技术角度来说，处置场降解气控制可采用布设易透气的砾石充气排气道（渗透法）或布设透气性差的阻挡层排气系统（密封法）加以控制。

（3）封场控制。封场系统一般有五个组成部分：废物之上由粘土（厚60cm以上）和高密度聚乙烯等构成顶部防渗覆盖层；其上为砂、砾石（厚30cm）构成排水层；排水层之上为无纺布过滤层；其上为60cm的土壤；最上部为植被。据报道，国外有关安全处置场设计标准规定，在封场后20年内要保持原设计标准。对于处置放射性废物及有害废物的场地，封场后不得开发建造公共设施。

（4）环境监测评价。地下水监测有充气区和饱和区监测井之分，前者是在土壤层中的监测井，检查发现有无浸出液泄漏；后者是为了了解地下水水质变化情况，其设置可选用场地地质勘探时的水文钻孔，按水力上坡区、下坡区分设，主要监测因子有COD、BOD5、氨氮、TP、SS、挥发酚、CN和重金属等，可根据处置垃圾的种类、性质进行选择。 地表水监测一般是对处置场附近可能受污染的河流、湖泊等水域进行取样分析，一旦发现水质受到污染，应及时进行诊断，并采取补救措施。监测因子参照地下水监测因子。大气监测包括处置场排出气的监测及周围大气环境监测，监测指标主要有CO2、CH4、SO2、NOx等。

四、结束语

木兰围场新建生活垃圾处理因其工艺简便，易于维护的特点，成为承德地区内常选取的一种方法。目前，由于资金不足，技术有限，单位对于垃圾处理场工程建设可能产生的各种问题没有详加考虑，大多数的处理场工程建设过于简单，缺乏一些必要的环境保护措施，很容易造成二次污染等各种问题，因此必须对其进行研究分析。

参考文献：

[1]赵由才等主编.生活垃圾填埋技术[M]. 化学工业出版社，2004

[2]中华人民共和国建设部.生活垃圾填埋技术规范（CJJ17-2004）.北京：中国建筑工业出版社，2004

[3]张捷，田静.垃圾填埋场工艺设计. 城乡建设. 2011（04）

论文作者:孙东光

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年3月下

论文发表时间:2017/7/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2db0e1fe971284a675b29293.html