# 浅析建筑燃气工程的质量管理论文_余敏

余敏

江西金恒建设工程有限公司 江西南昌 330000

摘要：燃气是城市居民日常生活的重要保障，燃气工程的质量直接关系到用户的安全使用。为了满足高层的燃气需要，高层室内燃气管道也越来越重要。文章主要对通过对建筑燃气工程的质量管理进行分析，提出了建筑燃气管道安装施工质量控制措施。

关键词：建筑；燃气；管道；安装；质量

引言

随着社会经济快速发展，城市燃气设施不断更新与发展，人们使用燃气的需求量也随之增加，使得燃气成为人们生活中必要组成部分。而燃气在使用过程中，由于存在相关质量问题，导致出现一系列安全事故，如燃气泄漏等，严重威胁到人们的人身安全。因此，对于建筑燃气工程一定好做好质量控制，防止意外事故发生，减少人员伤亡和经济损失。

1建筑燃气工程的质量管理措施

1.1做好施工准备

（1）合理制定施工计划。在燃气管道工程施工之前，应充分考虑到影响施工的各种因素。进行施工前的现场勘探检测，以收集施工区域地貌、地形、河流等数据信息，并对所收集的信息进行分析与整理，然后根据施工现场自然环境、气候条件等情况及实际施工需求制定合理、科学的施工计划，以保证施工顺利进行，保障施工质量。（2）制定燃气管道工程施工指导书。燃气管道工程施工指导书直接体现施工要求、施工操作规范，因此，制定完善的施工指导书是十分有必要的。施工指导书内容应该包括施工标准要求、施工操作技术、施工工艺、施工工序及注意事项等，尤其对于关键部位、重要工序等作业应进行详细编制。对于新技术、新工梁思维艺也应详细编制到施工指导书当中，为提高施工质量奠定一定的标准基础。同时应严格要求相关工作人员按照施工指导书进行操作，才能真正保证施工质量。（3）我国目前的建筑在设计的时候，大多没有考虑到煤气管线的方位，因此就导致后续的燃气疏通工作无法正常开展，厨房里面没有了方便用户使用的合适位置。所以，燃气的公司要与建筑的设计单位互相去协调沟通，如果发现相关的问题，可以在施工前的建筑图纸的会审时提出来，这样就会尽早的解决问题，为了燃气管道的入户设计和安装打下一个好的基础。

1.2控制材料质量

镀锌管是很多燃气管道安装公司在进行室内管道安装时常使用的主要管材，该管材具有很强的抗压性、很高的抗冲突性并且耐腐蚀，但是，这种管材也有一定的缺点，比如美观度低、自重大、接头较多且安装复杂等。而目前市场上新兴起的铜管、不锈钢波纹管和铝塑符合管材都具有阻燃性能好、抗氧化能力强、使用寿命长且易于安装等优点，并且，这几种管材具有光滑的内壁，不会因为有管材杂质而污染天然气。安装前，在对管材进行选择时可以参照国内外的一些成功经验，并且结合工程的具体情况，进行管材的选择。此外，一些地方的焦炉煤气还在使用，因此，安装管道时，要充分考虑到焦炉煤气的特点以及其与一些材质接触会产生的化学反应，比如，在焦炉煤气中，氨元素接触铜时会产生一定的腐蚀作用，因此，使用焦炉煤气的区域应避免安装铜管。同时，还要考虑到管材的价格，尽量做到物美价廉，在不影响工程质量的前提下，节约施工成本。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3燃气立管布置

布置住宅内的燃气管时，要求有一定的技术，首先，引入管道时，室内管道的布置不能穿过卫生间、卧室等区域，这些区域是主要的防火区域；第二，对燃气管道进行固定时，焊接口、螺丝旋纹等地方不能设置支撑架；第三，安装活接头时，可以使用聚四氟乙烯或者丁腈橡胶等材质的垫片，垫片厚度应该小于1.5mm，垫片的材质不可以选用天然橡胶等材质，这是易燃材质，容易发生安全隐患；第四，进行管道和设备的法兰连接时，要按照相关的技术规范进行，选择与燃气引入管的材质相同的材质，球阀的额定公称压力决定法兰连接的公称压力；一般来说，法兰连接中的焊接手法是不同的，连接法兰盘和管道时，一般使用双面焊方式，而在其他状态下，通常采用平焊法。进行法兰连接前，应该检查垫片的质量以及法兰的密封性能，如果发现垫片上有斑点、法兰的密封性不好时，要及时更换；最后，对管道和螺纹进行连接时，也要遵循一定的技术要求，连接时阀门的螺纹与设备、管道应该保持三者同心。

1.4阀门安装

安装燃气管道的附件以及一些相应的设备等，是为了日后对燃气管道进行维护时更加方便，在室内能安全运行，因此安装时需要注意一定的技术方式。一是，在阀门的安装前进行检查。阀门的检查主要包括阀门的材质、规格、型号以及压力等级等，是否能达到设计要求，此外，还要检查阀门的可见内表，阀门的密封性是否优良，纹路清晰与否，如果发现阀门生锈，则要新换阀门；检查阀门的铸体，是否存在裂纹、气孔等缺陷。二是，阀门安装进行阀门安装时，在法兰上应该设置一定的吊绳装置，不可在传动机上拴绳索，否则会造成某些部位被扭断，影响阀门的使用效果，发生安全隐患。阀门井内，一般会进行地下手动阀门的安装。将阀门和补偿器安装在钢质的燃气管上时，在安装前进行分组，将分好组的阀门和补偿器与法兰组对，并保持管道与补偿器、阀门的中心轴线一致，固定法兰，最后进行焊接。

2建筑燃气工程施工注意事项

2.1加强燃气施工管理

燃气管道工程施工管理中，应结合相关建筑施工管理经验，严格按照施工标准规范进行监督管理。首先，应加强施工原材料及施工机械设备的质量检查工作，在施工前，应严把材料进场质量关，确保使用的施工材料具备出厂合格证、质量合格证等证明，施工机械设备使用前应做好故障检修工作，对于新引进施工设备，应加强对设备质量合格的检查，确保其为正品。其次，应强化图纸与技术交底工作，保证图纸设计合理、科学，符合实际施工要求，施工技术应以先进或熟练的技术为准，以确保施工的连续性，保证施工如期进行。同时，相关部门应加强施工单位的施工方案审核，尤其是安全应急措施的审批工作，若施工计划及相关安全措施不合格应予以否决，让施工单位重新拟定进行再次申请审批，直至审核通过方可进行施工。最后，在燃气管道工程施工过程中，应严格按照三级质量监督标准检查施工过程。进行各个环节全面检查，并对发现的问题与错误及时进行解决。除此之外，还应加强施工、验收工作标准及相关规范宣传，定期组织相关施工人员进行技术培训，提高施工人员综合施工技术水平。

2.2安装安全设施

我们都知道，燃气是一种非常容易燃烧并且爆炸的气体，特别是在高层建筑内，由于它的人流量非常大，一旦发生爆炸问题带来的伤害是无法估计的。所以为了防止这类现象发生，就要认真的做好设计工作，采用安全性较高的方法。具体来说有如下的一些方法可供使用：在引入管室外设置燃气快速切断阀门在室内管道上设置快速切断阀门及自动切断阀；在各用气点及管道经过的房间设置燃气泄漏安全报警装置，且自动报警系统与自动切断系统联动，并集中监控。其工作原理为：当空气中可燃气体达到一定浓度时，探测器即发出与可燃性气体在空气中浓度成比例的电信号，该电信号传送给报警控制器，报警控制器即显示该可燃气体浓度，如果被测试气体的浓度超过了规定的数值的话，装置就会自动的报警，此时工作者就可以根据提示将电源切断，进而将问题控制在发生之前。

结束语

综上所述，随着经济社会和生活水平的提高，使用燃气的范围越来越广泛。燃气和其他能源相比，更加清洁，但是燃气如果泄露会导致爆炸现象，对人们的生命有严重的危险，因此，施工单位应严格按照相关施工标准实施作业，重视燃气工程的质量管理，保障燃气工程的质量安全，确保人们的人身安全，进而提高人们的生活质量水平。

参考文献：

[1]刘志伟.基于质量控制的燃气工程建设[J].中外企业家，2014（23）.

[2]邹杨波.浅谈城市燃气工程施工质量控制[J].中国新技术新产品，2012（21）.

[3]李军，张书堂，董学佳.城市燃气管道的安全管理[J].煤气与热力，2009，29（9）.

论文作者:余敏

论文发表刊物:《基层建设》2015年28期供稿

论文发表时间:2016/4/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2ddce89ce366e51bfa8fe454.html