# 雷诺护垫在河道治理工程中的应用论文_敖以斌,吴同辉

中国建筑第七工程局有限公司西南分公司 重庆 401133

摘要：在景观河道的工程施工中，常在河道底部铺设一层卵石作为垫底，使河道更加美观且贴近自然，但是在施工过程中，卵石不可避免地会被施工工人或者施工机械踢出或者松动，并且在后期的使用过程中，湍急的水流也会随时间的推移将卵石冲走，因此，本文以贵安新区云谷项目中雷诺网护垫在河道治理工程中的应用为例，阐述雷诺网在河道工程施工中的作用，以期为类似工程提供借鉴。

关键词：河道施工；雷诺网护垫；卵石固定

1 工程概况

依托工程位于贵安新区黔中路电子信息产业园，建筑面积约19万m2，其中地下室总建筑面积约7万m2，地上面积约12万m2，由4栋高层及5栋低层企业办公建筑组成，结构形式主要为框架结构。为防止卵石在施工过程中被工人与机械松动，甚至在后期的交付使用过程中水流冲动，经现场技术人员及现场施工管理人员商议，决定在河道卵石的固定方式上使用雷诺网护垫固定，而不是传统的混凝土浇筑固定，这样不仅绿色经济，而且还达到理想的美观效果，鉴于过往河道卵石固定经验，本研究提出雷诺网在河道工程中卵石固定的应用，以供类似工程技术人员借鉴。

2 雷诺网护垫

2.1 雷诺网护垫起源

雷诺护垫是一种生态技术，该技术由马克菲尔公司在1894年最先提出，并在意大利雷诺河的河道整治工程中应用，其结构优点有整体性、柔性、经济性及施工便捷等。相关理论研究与设计方法亦日趋成熟，目前，其主要应用于堤坡、岸坡坡面防冲刷护砌和河（渠）床底、坡脚等淘刷防护。

2.2自身特点和优越性

雷诺护垫，是以低碳钢丝机编双绞合成六边形的网状组合体结构，内填石料，主要用于水利堤防岸坡海漫的防冲刷，具有显著的自身特点。

（1）柔韧性：以低碳钢丝为组合体的结构，使其具有很强的柔韧性，也使其能够适应局部沉陷变形，且可自行调整愈合，阻止进一步的变形。

（2）耐久性：加上硬质石块的机编六边形低碳钢丝网面形成一个大的耐久性强的整体。

（3）环保性：产品的防护效果通过石料填充来实现，在临水环境中，经过泥沙的自然沉积，其表面很容易生长植被并促进周边微生态环境的恢复，保证了护垫的完美环境亲和性。

（4）透水性：因为产品具有较好的自然透水性，雷诺护垫安装后，护垫后的水头并不会明显增加。该结构同时也能够保证天然水体与地下水的自然交换。

（5）整体性：产品每个相邻单元间通过钢丝绞合，整体性得到较好的保证。

（6）经济性：护垫所需石料可以采用传统结构无法利用但成本较低的碎石、片石或鹅卵石作为填料。不需要排水系统，施工时只需要有限的机械设备、不需要熟练工。如果设计和施工合理，该结构使用寿命长，且无需维护。而利用混凝土对卵石进行固定，不仅在施工中显得笨拙，而且混凝土的使用，过程中造成的生态、经济上的损失，并且在一定程度上污染了河道中的水，影响河道景观，是不可取的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3施工中的应用情况

3.1 工程设计的认可

本次雷诺护垫在河道中的施工方案经现场经验丰富及理论水平高的技术管理人员反复对比所总结出的，其施工可操作性、成本控制、环境保护得到了承建单位、施工单位、监理单位等相关单位及周围市民的认可，其应用效果得到了业主的高度认同。

3.2施工工艺

雷诺护垫在河道卵石铺垫施工工艺，大致分为四个步骤：确定雷诺网宽度→现场铺放→搭接绑扎→完成安装。

3.3.1确定雷诺网宽度：根据施工方案及施工图纸，先确定雷诺网宽度，然后到现场进行拉尺调查，最终结合实际的河道宽度，确定雷诺网宽度。最后对雷诺网进行放样。

3.3.2现场铺放：将护垫完成放样以后，将雷诺网护垫摆放在指定位置。在本河道工程中，河道有一小程度的曲率，因此，在摆放护垫的同时，要确定护垫的摆放方向，在弯曲处可将雷诺网适当剪开，以适应现场的施工条件。并按方案对雷诺网进行搭接。

3.3.3绑扎：在雷诺网铺设完成后，即进行对搭接处进行绑扎，本工程采用细铁丝进行绑扎，绑扎间距为200mm。

3.3.4验收：对施工质量进行验收，对雷诺网宽度、搭接长度等不合格的地方予以整改。达到施工要求的质量。

4工程效益

雷诺护垫护坡方案可使分部工程工期缩短18%。雷诺护垫可按设计要求，工厂化生产制作出半成品，施工现场按施工图进行组装定型。操作简便、工序少、无需特殊的技术工人、受气候干扰小，整体施工效率颇高且效果易于保证。

在经济效益方面，雷诺护垫护坡方案可降低分部工程投资的12%。尤其是混凝土大面积的使用所造成的费用，雷诺护垫成本较低。不需要排水系统，只需要有限的机械设备，对工人技能水平要求低。如果设计和施工合理，该结构使用寿命长，且基本无需维护。同时，雷诺网的使用会很大程度上缩短工期，经研究表明，雷诺网的使用比传统的混凝土固定卵石的工期提前近20%，尤其是像本工程处于赶工时期的项目中，雷诺网的使用将会在工期上取得明显的效果。

在生态效益方面，雷诺护垫的使用不会污染水环境。雷诺护垫具有自然透水性，安装后，护垫后的水头不会增加。同时能够保证天然水体与地下水的自然交换，进一步加强了环保效果。在临水环境中，经过泥沙的自然沉积，其表面可以较迅速地生长植被，并促进周边微生态环境的恢复，具有完美的环境亲和性。

5结语

雷诺护垫是一种兼备柔性与整体性的护砌结构，其良好的柔韧性与防冲性能，以及极佳的与环境的融合性，在保护环境、固定卵石方面发挥了十分重要的作用，在条件允许的情况下，应大力提倡采用具有创新环保的雷诺护垫方案。同时根据该种新型材料的结构应用广泛性，我们还将其逐渐运用于高速路、铁路边坡，民建结构的高边坡治理工程中，将其完美的结构性能和生态效应发挥于更多、更广的工程领域。

参考文献：

[1]刘琼, 张晨曦. 雷诺护垫技术在河道护坡工程中的应用及其生态意义[J]. 湖南水利水电;2010(3)

[2]陈辉, 李涛章, 李铭华等. 雷诺护垫技术在长江南京河道整治工程中的施工实践[J]. 江苏水利;2015(1)

作者简介：

敖以斌，男，1985-，广西南明人，中国建筑第七工程局有限公司西南分公司项目总工程师，研究方向：土木工程施工与管理。

论文作者:敖以斌,吴同辉

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第17期

论文发表时间:2017/11/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2de26424d948582235a14425.html