# 城市建设的反季节绿化施工论文_刘东旭

旭隆建设集团有限公司 河南 安阳 456550

摘要：随着人类城市文明的发展，现代人对生态环境有了新的要求，园林绿化已不再只是传统的绿化种植和造园，需要应用反季节绿化施工技术，突破传统造园规则约束，把城市园林建设推进新的发展阶段。本文介绍了苗木养护管理技术，并对反季节绿化施工技术措施作出了进一步探索，突出了了反季节绿化施工对城市园林建设的意义。

关键词：城市园林；反季节绿化；技术措施

引言

近几年随着城市建设的速度加快, 单一的季节绿化已不能满足城市发展的需求, 经常需要打破常规观念, 在反季节进行绿化施工, 以尽快展示城市绿化成果, 提高城市形象,改善市民的生产生活环境。为解决反季节绿化施工中遇到的难点, 笔者结合多年的施工实践, 从种植材料的选择、种植前场地的准备、苗木的选择和准备、种植穴和土球直径、种植前的修剪、种植措施和栽后管理等方面总结出一些经验, 在反季节绿化工程中收到了良好的效果。

1反季节绿化施工技术的作用

1.1改善生活环境

城市的园林绿化工作季节性很强,一般被认为只能在春季施工，栗香植物园也是如此，随着我国城市建设的飞速发展，人们在享受到高质量的物质文明之后，有了更高的追求，推广应用反季节绿化施工技术，是城市园林建设的有力措施，这一措施的最终目的是改善人们的生活环境。

1.2提高绿化水平

反季节绿化施工要求在传统的园林绿化的基础上，改进管理办法和革新园林绿化技术，园林绿化工作者从种植材料的选择、苗木的选择和准备、种植前的修剪、种植前场地的准备、种植措施以及栽后管理等方面总结经验,加强实践，已在反季节绿化工程中收到了良好的效果，并在城市园林建设中发挥重大的作用，大大提高了城市绿化水平。

1.3提升城市形象

经过多年来实践，反季节绿化施工已经形成了较规范的技术工艺，其可靠性、可操作性、实用性无可置疑，可以说是传统工艺的一次革命。在生长季节可以进行绿化施工，延长了绿化工期，增加了绿化施工的年工程量，增加了园林绿化行业的经济效益，加快了城市大园林的绿化进度和城市生态环境的改造，大大提升了城市形象。

2反季节绿化施工技术探索

2.1种植材料的准备

2.1.1选苗选地

（1）选择场地

反季节绿化需要很多条件，比如合适的地理位置和合适的种植土的处理，在树苗移栽之前,必须要提前准备好适合树苗生长的种植土,这样有利于苗木的成活和生长，能够避免苗木不适应新的生长环境而死亡。另外，种植土必须符合苗木生长条件，必须足够厚,这样才能保证土质的透气性。

（2）选择苗种

以当前的绿化技术，并不是所有的植物都可以反季节种植，所以必须选择合适的苗木，这可以说是反季节绿化能不能够成功的关键。一般而言，应该选择抗性强的树种,因为这一类植物本身耐旱、耐寒、还能抗污染，生命力强，适应能力也比较强，容易成活。

2.1.2预先囤苗

（1）大木箱囤苗

大木箱囤苗工艺的适合对象是大规格的落叶乔木，如胸径已经超过二十厘米的银杏。第一步，应赶在春季银杏树发芽前按照绿化用苗的规格把树苗挖掘出来，再配以合适规格的箱板，木箱规格根据苗木而定；第二步，在原地屯苗或者在绿化区囤苗，要及时浇水，适当养护。

（2）软包装土坨囤苗

软包装土坨囤苗适合胸径二十厘米以下的国槐和法国梧桐等落叶乔木。于春季树苗展叶之前按绿化施工计划的要求掘土球，土球的大小依据施工规格而定，土球不能散掉或者裂开，必须保证树苗的营养。

（3）花灌木软容器育苗

花灌木软容器育苗适合普通的花苗囤苗，比如月季、金叶女贞等。在花苗休眠期栽于大小合适的布袋中，种植土袋用原土加一些有机肥，制成软容器苗栽入地下，然后正常肥、水养护。施工时掘出，运进绿化施工场地栽植。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2人工护理技术

2.2.1根系修剪

树苗的生长中有两次根系的成长高峰，修剪根系的技术能够促进新根的生长。注意要尽量保持土坨结构的完好，并且保证主根系的完整，把断根和伤根修剪掉，剪口要平滑，这样容易产生新根。

2.2.2枝叶修剪

修剪枝叶的好处是能减少植物的蒸腾面积，从而减少蒸发失水，栽植前应当剪去枝叶，剪口保持平滑，注意不要用手折枝，防止树皮机械损伤。对于国槐、金丝柳等树木，可以定干截头，并用蜡、油漆等包扎剪口。

2.2.3合理浇水

植物水分能不能保持充足，决定了植物能不能成活。因而也就决定了反季节绿化能不能成功，浇水的方式有根系灌水、树冠喷水两种，应该区分具体情况而定。

2.3化学护理技术

在人工护理的同时，还可以应用化学手段处理苗木，一般情况下会采取如下措施：用ABT 生根粉的溶液处理植物的根系，这种溶液能够使新根顺利生长；为了减少蒸发散发的水分，会使用一些抑制蒸腾的药剂，以此保证植物水分的平衡。

3反季节绿化施工配套措施

3.1夏季施工配套措施

我国河北省夏季气候比较炎热，气温较高，蒸腾作用运行得非常快，所以植物体内的水分特别容易流失，栗香植物园的绿化工作应该充分考虑这一点，移栽苗木应该选择早晨和晚上日照强度比较弱的时候，在阴天或者下雨的天气里增加施工量。晴天的时候,需要每天给新栽植的树木喷两次水，时间一般在每天上午的九点左右和下午四点左右。

3.2冬季施工配套措施

河北省冬季气候严寒，经常有大风天气，这个季节的树木都处于休眠的状态, 它们的根系很少吸收水分,在反季节绿化施工的过程中，植物的根更加容易受到伤害。理想植物园的工作人员在冬季施工的时候，为了保证植物的成活，要对银杏、松柏等树木施行带土坨移植,并且要对土坨进行科学合理的包扎, 栽植入土地之后还要打好支架。尽可能进行防寒处理,用草绳缠绕植物的主干或者把农用薄膜覆盖在根周围也能达到保温的作用。

4反季节绿化施工配套措施及注意的问题

4.1 夏季施工配套措施

夏季高温, 植物蒸发量大, 为了保证成活, 在以上工艺的基础上还应采取如下技术措施。

(1)夏季高温, 容易失水, 温度高达40℃左右, 即使应用容器苗工艺, 在苗木进场时间上, 也应以早、晚为宜, 雨天加大施工量, 在挖苗前及时对树冠(要是叶背面, 由于气孔主要分布在叶背面) 喷抗蒸腾剂, 引起气孔关闭从而减少树冠水分散失。在晴天的条件下, 每天给新植树木喷水2次, 时间适宜在上午9时前和下午4时后, 保证植株的蒸腾所需的水分。

(2)所有移植苗都经过了断根的损伤, 即使在进入容器前进行修剪, 原有树势已经削弱。随水灌入1000×10-6的ATB3号生根粉, 以促进早生新根, 恢复树势, 扩大树冠。

(3)树木修剪。在苗木起挖前对树冠进行疏枝、短剪、摘叶, 减少水分蒸发, 保持树体水分平衡。

(4)搭建遮阳棚。用毛竹或钢管搭成井字架, 在井字架上盖上遮阳网, 避免树木受阳光直射, 降低树冠水分散失,同时避免强光高温破坏叶绿体的活性,还必须注意网和栽植的树木要保持一定的距离, 以便空气流通。

4.2 冬季施工配套措施

冬季严寒、干旱、多风, 树木处于休眠状态, 其根系对水分的吸收很少或不吸收, 在起苗、运输、栽植过程中, 由于根系裸露, 不但大量的水分丧失, 而且根系容易受伤害;修枝如不加保护, 也极易受病菌侵入, 第2年春夏很有可能发生腐烂病、溃疡病等, 严重时可能会引起大树严重枯枝、枯梢, 甚至整株死亡。为保证大树的成活, 在冬季施工中,应采取以下措施:

(1) 对常绿树和银杏要严格执行带土坨移植的措施,对土坨进行包扎, 栽植后打好支架, 并对雪松等不耐寒树种搭好风帐, 进行防寒处理, 大大提高常绿树的成活率和第2年春季的长势。其它乔木对地上和主枝用草绳缠绕以达到保温作用。

( 2) 除定植时施保水剂、生根粉及植后灌足冬水外, 在根围覆盖农用薄膜, 有明显的保水、保温、防治杂草和病虫害作用。

结语

反季节绿化是大势所趋，为了保证绿化施工所用苗木的成活率,需要园艺工人深入研究、总结反季节绿化施工技术,有效提高理想植物园乃至河北地区反季节绿化施工的工作效果,保证我国城市建设中反季节绿化不仅能够带来经济效益，还能带来良好的社会效益。

参考文献：

[1]中国风景园林学会园林工程分会，中国建筑业协会建筑施工分会. 园林绿化工程施工技术[M]. 中国建筑工业出版社，2008(02).

[2]叶要妹. 园林绿化苗木培育与施工实用技术[M]. 化学工业出版社，2011(02).

论文作者:刘东旭

论文发表刊物:《防护工程》2018年第28期

论文发表时间:2018/12/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2df90ab5d0ae297483fa421f.html