# 10kV调度运行故障及改进对策论文_彭长剑

摘要：配网调度的重要工作是解决相应的各种故障，它的运行质量关系到电力领域高效的发展，本文重点介绍目前10kV配网调度运行时容易出现的各种问题以及从误操作处理、指令正确性、自然因素处理、外力故障应对策略几个方面进行详细的阐释，以供参考。

关键词：10kV；配网调度；故障处理

引言：现代社会对电力的需求异常庞大，电力企业必须加强基础电网的运行能力，配网调度作为配电系统管理的主要环节，10kV配网，对于电能的运输有着非常重要的作用，因此应全面提高配网调度运行的效率。

一、10kV配网调度运行故障分析

（一）操作失误

由于错误的操作，可能引起故障，其中发生较多的就是倒闸行为，事故发生的原因主要是对制定关于维护的日常规则内容不明确，以及对配网运行方式了解不充分，没有和其他的相关部门进行及时、有效的沟通，所以导致在电网检修过程中，存在倒闸的情况。配网运行没有适宜的进行相关的合理优化，当倒闸操作需要进行最后的确定时，执行人员并没有仔细认真的实行审查核对，然后就执行倒闸操作，也会造成事故的形成，在无人值班模式进行变电行为的时候，没有先立刻与其他工作人员交流时，对配网调度运行的情况没有做到足够的了解，都会造成倒闸事件频发的情形[1]。

（二）错误指令

指令下达的内容有偏差，容易导致电网系统在运行时发生故障。该类错误并不是直接造成，而是间接产生的情况。负责调度的人员下达了错误的指令，然后由操作人员实施指令，调度工作者没有直接接触设施，没有较强的现场的直观能力，隐蔽性增强，正常的流程就是由调度人员下达指令，然后由操作人员执行指令，这种模式是合理的，但是如果调度工作者发出的指令是错误的，也有可能指令正确但现场的执行人员没有很好的电力层面的辨别指令正确性的能力，并没有依据调度人员发出的指令严格认真落实，操作故障就会发生。事故发生时，相关的调度人员不会有直接的危害，但是在现场进行作业的检修和操作人员都会有非常严重的危险，尤其是与执行电气倒闸的有关工作者息息相关，因此，对电网系统的安全运行能力需要提高。

（三）自然因素

不同地区的气候特点具有明显差异，自然天气所引起的故障是非常常见的。自然因素由于它的不可预估性，使得自然灾害给配网调度运行带来严重的损失。概率最大的就是遇到雷击，由于10kV线路在架空时非常长，所处地域相对十分空旷，更容易受到雷击，致使电网的导线发生断线，配电机器被烧坏，电网系统遭到极大损失，如下图所示：

图1 电力设备遭受雷击示意图

长时间的降雨或者降雪天气，雪水或者大量的雨水进入地下，电线杆塔处在地下的位置会被浸泡，导致杆塔下部的土壤松动，使杆塔产生倾斜或者倒塌。电网系统的金属相关的元件发生短路或者放点现象。在风大的天气里，部分杂物，树枝等东西会被大风挂到电线上面，容易发生线路跳闸短路的事故，上述提到的天气都会给电气企业的配网调度运行带来严重的故障，进而影响电网系统的高效性、安全性，给电力领域带来重大的经济损失。

（四）外部原因

外力因素也是电网系统出现故障的部分原因，高空坠落的物体、风筝、杂物，如果挂在电线上，容易导致线路短路和线路松动，引起电网的开关进行跳闸的行为。城市中的汽车数量增多，由于部分驾驶人员不遵守交通规章制度违规驾驶，出现交通事故，可能使车辆撞到道路两旁的电线杆，导致配电设施倾斜，产生线路故障，如下图所示：

图2 电力设备遭受车辆撞击示意图

城市中的机械施工和改造的过程中，施工人员没有进行充分的道路勘探工作，破坏了地下的电缆造成损坏，产生电网线路故障。对电缆进行偷盗的行为，同样会造成电网系统运行的事故。

二、10kV配网调度运行故障解决对策

（一）误操作处理

对于倒闸时容易出现故障的处理对策是电力企业制定严格完善的规定并且工作人员执行，对电网潮流的分布情况进行仔细分析，检查配网调度的方法的合理性，改变运行形式后对其他设施造成的影响，制定相关的措施预防风险。运行编制时，做好信息的收集，熟悉用电情形，制定相应的配网调度方案。针对操作票的审查，需要进行逐字逐句逐项的查看，倒闸执行时，副值调度员根据操作票的内容发出指令，正值调度人员进行现场督察。操作人员收到调度指令进行指令真假正确的判断，错误指令不执行，做好记录工作，对指令有怀疑时，及时向调度人员汇报，确保指令的准确执行[2]。

（二）指令正确性

当发现错误指令时，立刻进行综合分析，经过仔细的检查，严格遵守相关的操作规定，工作人员不得私自跳跃步骤或添加不必要的内容。如果必须对操作规定进行改动，需要需要向上汇报，征得同意才可以执行，对每一步都要做好详细的记录，包括录音、笔录和向计算机中录入的信息，记录必须详细全面，不可以敷衍工作。

（三）自然因素解决策略

针对自然天气需要提前做好预防措施，可以对电网线路进行定期的检查，每个主要位置和线路外观都必须仔细检查，保证线阻值是在10千伏配网调度运行的规定范围内。需要安装性能良好的避雷装置，预防雷击给电网系统带来的损害，电力部门可以加强城市道路两旁的电线设施的保护措施，并且和交通部门交涉，综合增强电网的强度性，也可以与气象单位沟通，实时掌握天气状况，提高电网设备材料的质量，使用综合性能强大的材料，使电网系统的应对恶劣天气的能力得到大幅度的提高，配网调度运行高效展开。

（四）外力故障应对方法

减少因外力因素带来的故障非常必要，电线设施的设立应该绕开车辆密度较大的路段，在必须驶过的区域，可以放置明显的提示，引起行驶车辆的注意。电网系统加强自动化、智能化管理，当有故障时，可以及时的使事故区域隔离。可以放置故障显示器在电网系统的主要线路上。一旦有故障，方便找到问题的地方。电力部门需要加强对社会群众的电力相关的教育。重点宣传电力设施重要性和电力安全的必要性，使人们提高认识，定期将道路旁边的树木进行修理，清除线路周边的杂物，减少外力因素的干扰。

结论：总而言之，配网调度运行关系到电网整体的安全效率，由于自然、外力、人为等因素造成的电网故障，通过上述的故障分析和对策可以有效地防止事故的发生率，并且降低由此造成的损失。

参考文献：

[1]张奕洵.浅析10kV配网调度运行故障与解决对策[J].科学技术创新,2019(28):168-169.

[2]梁杰浩,石岩,孟昭辉.10kV配网调度运行故障分析及对策[J].花炮科技与市场,2018(04):85.

论文作者:彭长剑

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2e28322dc6257bf66dd1bb36.html