# 露天采矿边坡控制性爆破施工的探讨论文_张剑

（中国神华能源股份有限公司神山露天煤矿，内蒙古 鄂尔多斯010321）

摘要：在对矿山进行爆破施工的时候，边坡的稳定性对于露天矿山的开采是具有着直接的影响，因此在露天边坡爆破作业的时候，必须要采取科学的采矿方法，同时也是需要积极的去改造炸药的装备，通过做好现场的安全管理，从而保证爆破工作可以顺利的进行。因此本文主要是对露天采矿中边坡控制性爆破施工做出了全面的分析研究，同时也在此基础上提出下文中的一些内容，希望可以为相同行业工作人员提供出一定价值的参考。

关键词：露天采矿；边坡控制；爆破施工；分析

引言：对于露天采矿的爆破施工而言，通常将会存在着比较多影响边坡安全稳定性的因素，比如边坡的结果以及岩土工程的地理性质等，因此如何可以在复杂的开采环境之中有效的减少矿山深孔爆破的作业震动对于边坡安全和稳定性的影响，成为了现如今热点研究的话题。

1.露天采矿边坡控制性爆破的概述分析

1.1现状的分析

一是在开展爆破施工前，并没有根据其施工下才能的情况制定出科学的计划，多数的露天作业施工中也是没有制定出合理以及科学的爆破计划，一部分的企业为了能更节省费用，从而并没有制定出爆破施工的计划，仅仅只是根据以往的施工经验去进行，这样并没有办法可以保证施工的安全性，同时也十分容易导致出现边坡滚石的问题。二是在露天矿山进行开采的时候，其选址存在着不合理的情况，现如今的多数的露天矿山开采的时候并没有对各个方面的因素做出综合，比如距离采石场的距离等，这样会导致矿山开采的时候存在着一定的安全隐患问题。三是在进行边坡爆破施工的时候，盲炮是关键的问题，主要是存在着大块位置，比如底部的抵抗线比较大的盲炮部位周围等。

1.2措施的分析

一是需要对爆破以及穿孔的施工质量进行严格的控制，在进行爆破施工作业的时候，必须要合理的去控制爆破以及穿孔的施工，同时也是需要做到合理的进行穿孔的设计，提高爆破施工现场的安全监督，通过做好填塞以及装药和检测等相关的工作，在进行穿孔的时候也是需要避免穿孔存在着位移以及断杆等问题，这样可以有效的避免在施工中存在着安全事故的问题。此外也是需要根据其相关的设计方案去进行穿孔，对其孔洞的比例关系进行明确，这样才可以有效的进行孔位的匹配。在对炸药进行安装的时候，现场的人员也是需要对导爆管以及设备进行反复的检测，认真的去连接起爆线路，避免其起爆导管的折断。

二是对打孔。假如排孔底盘是存在着比较大的抵抗线，那么则是需要进行对打孔，相同孔之间的距离孔径则是在五倍之内，同时也是需要适当的去提高相邻组对孔的一个间距，从而使其和正面底盘抵抗线可以相互的接近，相同组的对控进行一同的起爆。此外也是需要适当的增加台阶底部的装药量，使其可以有效的客服台阶大的底盘抵抗线，这样可以达到一个预期的效果。

三是需要合理的应用爆破技术。在露天采矿的边坡控制中，需要科学的去采用爆破的技术，这样才能极大程度上去提高爆破的作业质量，在进行爆破施工的时候，必须要保证爆破的机器设备质量能够满足相应的标准，在对爆破器材进行引入的时候，必须要严格的去检测以及试验的器材，从而确定质量合格后才可以进行。在此之外也是需要选择质量好的炸药，对于炸药在存储的时候必须要提高质量的防护，避免炸药存在着受潮的情况。如果采取质量不合格的炸药，其爆破现场通常会存在着拒爆以及盲炮等情况，导致其爆破质量。爆破人员在进行起爆前则是需要严格的去遵守相应的程序，从而详细的去检查非电耗秒导爆雷管，从而及时的排出设备所存在着的故障问题。

2.露天采矿边坡控制性的爆破施工技术分析

2.1斜孔的爆破分析

主要是根据其深孔爆破的实际效果，因为沿着孔深全长抵抗线相等，因此其矿山破碎比较大块，根底则是比较少，这样容易保持所需要的台阶坡面角，在爆破之后的坡面也是比较平整的，方便后续进行穿孔爆破施工，同时台阶破定线以及钻机之间也是有着一定的间距，钻机的设备和操作人员也是比较安全的，因此斜孔也是具有着明显的优势。在前牙轮钻机存在着良好的钻机爆破，其限于垂直向下进行穿孔，然而潜孔钻机的效率则是比较低的，但是也是可以打斜孔。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果条件是允许的时候，从而将其斜孔跑孔以及垂直炮孔相互结合的方式，从而去有效的克服头排大抵抗线，将其垂直孔直接的应用到后排的炮孔，这样可以有效的避免爆破以及穿孔的整体效率，从而更好的对其爆破的质量进行改善。

2.2关于装药的结构分析

主要是采用不耦合的装药去进行露天采矿边坡的爆破施工，这样才可以将其孔壁以及爆破药柱之间的接触，从而减少爆破的施工对于周围岩石所带来的影响，更好的去保证预留位置和边坡的整体安全，最终达到理想的爆破效果。此外相邻孔壁的岩石也会受到一部分震动的影响，这些岩石在拉力的作用下将会存在着比较明显的预裂缝隙，在施工中则是可以通过借助于轴向空气间隔分段装药的方式，从而在进行装药施工的时候，通过采用胶带间隔在引导爆破施工的导火索上去绑好相应的预裂药柱。在此之外进行爆破施工的时候，必须要在地表上一段局内设置不装药的阶段，这个阶段的长度则是需要根据其施工现场的实际情况去进行确定。

2.3爆破方案

露天采矿边坡爆破施工中，可以先开展预裂爆破施工，即在矿山保护层施工前，根据边坡轮廓线爆破出一定宽度的一条裂缝，减轻矿山边坡受主要爆破地区地震的影响，使沿预裂面的深孔爆破后形成光滑的边坡。施工方案为：结合设计坡顶线开凿一排预裂孔，钻孔倾斜角度与阶段坡面角度保持一致，若实施垂直爆破孔施工，可利用松动爆破技术，将一排倾斜缓冲孔洞设置在预裂孔与主要爆破孔之间，防止爆破施工破坏固定边坡施工或周围边坡。另外，开展爆破施工作业前，应认真检查施工现场的地质情况，加强对预裂爆破施工中的震动及爆破施工效果的检查，结合岩土工程地质情况的节埋裂隙发育、含水量等，合理设计缓坡爆破施工与预裂施工的参数，根据施工情进行优化调节。

3.关于露天采矿爆破作业中盲炮问题的原因分析和处理

3.1盲炮出现的主要位置

在露天采矿进行爆破作业的过程中最为关键的问题就是盲炮。通过不断的研究实践发现。盲炮主要出现在大块的位置，也就是台阶上部的临空面及孔口部位、孔网参数偏大的中心部位、未堵塞的废孔周围、底盘抵抗线过大的台阶根部及盲炮部位周围。还有就是根底，在根底出现时主要在底盘抵抗线偏大的台阶根部；孔网参数较大的中间部分的台阶底部，爆孔超深不足的台阶岩体底部及盲炮部位。

3.2盲炮的主要产生原因和处理方法

根据对露天采矿边坡控制性爆破施工中出现盲炮的原因进行研究和分析可知，盲炮产生的主要原因在于以下几个方面：①在同一位置进行爆破十分容易出现较大的变化，这主要是因为每个炮孔都存在区别，有的炮孔深，这样在装炸药的过程中药柱就会出现下移的现象，这时台阶上就会出现大块。有的较小炮孔，因为无法装置够量的炸药，从而在爆炸后底盘会被抬高。②孔网参数的增加。由于孔网参数较高，进而导致炸药的破坏力降低，这样在爆破后在根底就会出现大块增加的问题。其次。还要就是孔网参数的均匀程度，如果孔洞间不符合要求，则会出现盲炮 l。③头排炮孔底盘抵抗线偏大，产生这些现象的主要原因在岩矿在受到爆破冲击或，岩层会发生改变，这样台阶坡面角就会减小，并且在受到钻机限制后，就会出现下盘的现象。④ 岩体裂缝也是导致盲炮产生的主要原因。

通过对盲炮产生主要原因的分析可以发现爆破作业十分关键和重要，为了避免在爆破时出现盲炮，相关的工作人员必须要结合盲炮产生的原因，完善爆破方案，采用科学的方法，解决盲炮的问题，只有规范的进行爆破作业，爆破质量才会提升，爆破现场的危险因素也会随之减少，因而，相关的爆破人员必须要对其盲炮受到重视。做好相关的准备工作．合理的进行爆破。

总结：通过对上述的内容进行分析研究后得出，总之露天采矿的边坡进行爆破施工中，其爆破的方案对于施工人员的安全和采矿场的生产效率是有着直接的影响，在进行设计的时候必须要有效的清除干扰的因素，在露天采矿中也是需要控制爆破施工的内容，必须要采取科学的措施，同时制定出完善的爆破方案，这样才可以对露天采矿的边坡进行合理的控制，对其爆破的质量进行提高。

参考文献：

[1]姜舰.露天采矿边坡控制及爆破问题的研究[J].内蒙古煤炭经济,2018(07):104-105.

[2]李启斌.关于露天采矿边坡控制及爆破中问题的研究[J].世界有色金属,2017(09):133-134.

[3]何金保,明星,宋玉庆.关于露天采矿边坡控制性爆破施工技术的探讨[J].世界有色金属,2017(08):177-178.

[4]兰学先.露天采矿边坡控制及爆破中问题的分析[J].新疆有色金属,2013,36(S2):61-63.

[5]陈昌富,谢学斌.露天采矿边坡临界滑动面搜索蚁群算法研究[J].湘潭矿业学院学报,2002(01):62-64.

论文作者:张剑

论文发表刊物:《科技新时代》2018年8期

论文发表时间:2018/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2e29d10fbee7001674c51783.html