# 市政给排水施工中顶管施工技术应用浅谈论文_李永年

深圳市筑道建筑工程设计有限公司武汉分公司 湖北武汉 430000

摘要：作为城市建设重要的部分，市政给排水施工质量和城市发展密切相关。在开展市政给排水管道施工的过程中，应用顶管施工技术不仅可以保证施工质量，提高施工企业的经济效益和社会效益，还可以降低对环境产生的影响。因此，为了保证国内水政给排水工程施工建设质量，企业必须加强对顶管施工管理的研究，提高顶管施工技术水平，保证国内基础建设可以顺利开展。

关键词：市政工程；给排水；顶管施工技术；应用

前言：在我国，在社会主义经济发展的推动了城市建设，而城市建设又离不开给水排水施工中的顶管技术，为加强其在生产生活中的应用，使其技术更好地服务于我国的城市建设中。给水排水顶管施工技术应用程序繁琐，存在的未知因素较多，其施工过程较为隐秘。

1 顶管技术施工中的注意事项

1.1工作坑

工作坑（别名工作井、接收井），如以施工工艺为标准，对其进行划分，可把其分为装配式和现浇式，在大部分城市中，都会选择现浇式工作坑。应在工作坑建造中对指标进行严格的把控，因工作坑对顶管工程施工质量和施工完成后的效果有着直接的影响。其主要形态有两种，圆形和方形。在工程施工中为了加强对后背墙定力与加强工作坑的钢性与稳定性，有时还会在工作坑周围安放支撑物对其进行支撑；也可采用水泥进行施打搅拌桩的方式；或直接在坑内打入钢板制成墙围。市政顶管工作坑在工程施工过程中不能伤害周围其他建筑物的根基，并要在施工过程中对其强度与规范性进行严格控制。在使用顶管技术进行工作坑的选用与制定时，应从多方面综合性地考虑到其排水等问题。

1.2顶力

在工程施工过程中，有用到顶进设备例如油泵、千斤顶等。工作坑内管道直径会影响顶管施工过程中所需要的顶力。在顶管方向纠编的过程中，确保顶进有足够的力量进行操作，应在施加顶力前，对其进合理的设计与科学的施加压力的计算，在开始挖掘的过程中，需要设立工作舱，工作舱是为了顶进管道而设立的。为了方便在挖掘过程中运土和挖掘操作，可用钢板进行隔离，并在工作舱底部设计一个吸泥口。施工人员可进入工作舱内部进行合理性操作，在此同时，还要进行水密封闸门。

1.3管道材质

在工程施工前应对原材料进行优质的选择，在利用顶管技术对市政给排水进行合理化施工时，可选用钢管、钢筋混凝土管等其他适合施工用管，可根据不同的情况对施工用管进行选材，并对影响操作难度的细节进行综性分析，例如接口形式等。因钢筋混凝土管强度高，在工程进行到顶进过程中时，可承受住的压力大，便于施工过程中更好的把握工程进度，控制其工程质量。为了方便施工操作，采用顶管技术进行施工的过程中，要先对管径进行确定，一般会将控制到最小值为500mm，因管道连接时，需要对接口进行科学、合理的处理。这样更加有利于工程在施工过程中的操作；在选择顶管施工的长度时，需要对现阶段工程的施工情况、施工人员的技术水平以及施工方的经济能力水平进行综合评估再进行确定；为了加快工程施工进度，减少装管次数，在工程施工过程中，但在实际顶进过程中，顶距就会长（总不可能在湖中间做个井嘛），我们顶过要选用长短适宜的管材要根据所采用的管材及地质情况进行计算，通常情况下，一般顶距就在100m左右。如果穿过河流或湖泊最长的一次性顶进1200m；在工程施工过程中，根据不同的施工要求，对管材进行合理的厚度与适当的强度进行选择。

2 市政给排水施工中顶管技术的应用及存在的问题

顶管施工技术不涉及开挖，就可以对工程进行施工对管道进行铺设的技术。操作技术与设备对于顶管施工技术来说，可起到关键的作用，操作技术与设备也可以说是顶管施工技术的核心。可我国现有的市政工程用顶管技术在给排水工程施工过程中，存在如下问题。

2.1地区差异太大

在我国经济发展过程中，长期形成一个固有的模式，东部沿海地区经济发展速度要较西部内陆地区快一些。相对而言，顶管技术的发展在以经济同步。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆有关部门对此进行的统计数据表明，上海、深圳等沿海地区市政运用顶管施工技术为城市建造给排水工程的合计可占全国的3/4，而在西部地区，利用顶管技术进行施工的仅大型工程才有应用。再从城市经济发展程度与地域面积上来看，我国的一些中小型城市，给排水工程施工还停留在开挖阶段，而大型城市给排水工程施工对顶管技术应用相对来说要广泛一些。

2.2专业人才稀缺

现阶段我国对顶管技术的认识有限，没有一个统一的行业规范，在高校中，相关专业学生此项技术的了解，仅限于理论知识，并没有进行实际操作的经验。我国对其后续人才的培养不足。人才的稀缺限制了顶管技术在我国的发展。

2.3设备和技术比较落后

在我国，虽然开展给排水施工已长达半个多世纪之久，但是给排水施工起步还是较其他国家要晚，比如，顶管设备与其生产技术等方面，跟发达国家相比，还是有存在较大的距离的。近些年来，我国有一些生产厂家也在尝试着生产一些顶管设备，由于生产技术不够完善，有些生产计术还存在着诸多空白，在生产过程中因研发能力水平有限，导致我国自己生产出来的顶管设备，在使用过程中的效率极低，并且各种功能配置也不够高，不能在一些有特殊地貌与地质构造的情况下进行工程施工。可以在不远的将来将这一问题进行彻底的解决，以达到降低施工成本、完善维修技术的目的。

3 顶管技术应用现状的应对策略

3.1平衡地区差异

由于我国西部地区的经济发展较为落后，当地政府职能部门没有足够的金钱投入，缺少专业设备与专业技术性人才，因相关专业技术人才稀缺，而且多数不愿前往西部发展落后的地区，针对这一现象，我国在西部投入了大量的人力与物力，制定各种各样的优惠政策，平衡地区差异。现阶段，顶管施工技术已经在我国得到了充分的重视，国家也对其拟定相关扶持型政策，地方政府也对其有了充分的认识。

3.2更新设备，引进新技术

因我国国内生产技术有限，国内大型企业可率先从国外引进进行设备，用于大型工程施工，再把整个施工过程总结经验，形成文章，对小型企业进行宣传，从而将该项技术在我国大范围内进行科学有效的普及。除此之外，在引进设备的同时，还要向国外派送专业技术过硬的人员，对其技术进行学习，之后，再将此技术在我国范围内发扬光大，以此来提升我国对此项技术操作水平。

3.3培养高层次专业人才

国内各大高校开设相关课程在我国国内，各大高校都相继开设了顶管施工技术及相关专业，并请此专业技术方面的专家学者对学生进行教学。顶管施工技术的专业性与实践性都很强，高校在对学生教学的过程当中，要进行理论与实践相结合的方式，在对理论知识进行教学的同时，组织学生深入工程施工现场、观察施工过程，使其在学生时代就对此技术实践操作有一定的了解，并掌握其精髓。这才是合理地对专业型人才进行培训的标准。

结语

本文从专业角度，论述了市政给水排水管道施工的重要性，现代城市建设离不开给水排水顶管技术的应用，因此要保证顶管技术的先进性，就需要我国广大专业技术人员的不断的学习与努力。在社会主义经济发展的推动下，力求能在技术上能与发达国家媲美，甚至达到超过他们的水平。

参考文献：

[1] 张光忠，李鹏飞.顶管技术在市政给排水施工中的应用浅析[J].建材与装饰，2018（46）：38-39.

[2] 潘驰海.衡水南水北调配套工程水厂以上输水管道工程的顶管施工措施探讨[J].绿色环保建材，2019（04）：233，236.

[3] 李晓菲.探究长距离顶管施工技术在市政给排水施工中的应用[J].科技创新与应用，2019（09）：170-171.

[4] 韩冰，张丙吉，王述红，李硕，阿力普江•杰如拉.矩形顶管周围土体扰动及混凝土裂缝多因素影响分析[J].混凝土，2019（03）：143-146，152.

论文作者:李永年

论文发表刊物:《基层建设》2019年第22期

论文发表时间:2019/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2e2e754def87db0eaee93937.html