# 谈建筑施工中模板早拆技术的应用论文_郁树军

临沂三元建筑工程有限公司 山东临沂 276000

摘要：现代建筑工程建设规模和数量逐渐 扩大，建筑工程质量是人们广泛关注的焦 点。现代人生活水平逐渐提高，对于居住 环境的要求越来越严苛，安全性和稳定性 是最基本的要素。模板早拆技术是建筑模 板施工中常见的一种施工技术，该技术能 够保障施工效率，提高整体质量，并降低 施工成本。因此，做好模板早拆施工环节 ，对建筑施工有重要的意义。

关键词：建筑施工；模板工程；早拆技术

引言：随着建筑行业的飞速发展，越来越 多的新工艺、新技术应用在施工中，模板 早拆技术是一种新型的施工工艺，与传统 模板施工相比，其投入成本少，施工快速 ，无需太多的模板材料，能够极大的提高 施工效率。因此，在建筑模板工程中应用 广泛，并发挥着重要的作用。

一、模板早拆技术概述

现代社会发展速度极快，建筑行业在短时 间内有了飞速的发展，模板早拆技术工期 短，投入少，施工快，能够节省模板支撑 构件，在建筑行业有了大范围的应用。施 工规范基本规定为：跨度≤2m的现浇建筑 结构，具备50%混凝土设计强度的拆模强 度；2m＜跨度＜8m的现浇建筑结构，具备 75%混凝土设计强度的拆模强度；跨度≥ 8m的现浇建筑结构，具备100%混凝土设计 强度的拆模强度。可以发现，如果能够在 现浇建筑水平架构模板中设置间距2m以内 的立柱支撑距离，具备50%混凝土设计强 度的拆模强度的时候，就可以进行模板的 拆除工作，能够最大限度降低周转时间。 主要思路可以从以下两方面分析：促使长 跨承重变为短跨承重以及分别拆除模板和 支柱系统。首先拆除模板系统，没有达到 混凝土强度规定的支柱支撑，一般情况存 在＜2m的支柱间距。增加支柱支点促使楼 板能够一直处于短跨受力情况。在长跨变 为短跨以后，会适当降低混凝土弯曲内力 ，混凝土拆模的过程中也会降低强度，强 度一般取值为50%的28天养护标准强度， 只有符合上述标准的养护强度，能够对模 板进行拆除。如果能够具备在长跨情况下 支撑施工荷载以及自重的混凝土强度，基 本上都能达到75~100%的设计强度，才能 够拆除支柱。

二、模板早拆技术应用优势

模板早拆技术具有明显的施工优势，现阶 段，模板早拆技术已经有了大力的推广与 广泛的应用，针对各类结构形式的建筑物 ，早拆技术已经逐渐完善和成熟，其应用 优势逐渐的凸显出来。首先，能够降低模 板损耗。传统建筑施工中对于模板的应用 量很大，在模板拆除后通常用人力将木方 、模板及架料运输到装卸平台上，并用起 重设备再吊到施工作业面。这样一种施工 技术对于模板会造成严重的磨损，模板早 拆技术的应用可以有效克服这一问题。其 次，从工程造价的角度来看，建筑施工中 模板工程造价占总造价的30%左右，而模 板早拆技术的应用能够将原来周转材料有 效降低，极大的降低了工程成本，具有明 显的应用优势。

三、模板早拆技术在建筑施工中的应用

现代施工工艺逐渐完善与成熟，高层建筑 物在人们的生产和生活着扮演着重要的角 色，模板早拆技术在高层建筑施工中的应 用需要符合以下条件：第一，使用平面流 水施工形式；第二，单层面积满足一定规 模。达到上述条件以后才能够实施模板早 拆技术，得到一定经济效益，具体应用过 程中如下：

1、分施工流水段

一般情况下，依据施工的流动方向，可以 把其分为两大部分：一是，水平方向流水 段，主要就是对于相同楼层来说；二是， 垂直方向流水段。一般说来都是施工人员 依据水平方向流水段进行具体实施，然后 再分析垂直方向，以此，能够合理增加技 术间歇时间，提高混凝土强度/降低支柱 数量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、绘制施工草图

依据模板施工形式和施工实际情况来选择 合理的施工方式，一般来说最常用的就是 有后拆板带结构布置以及无后拆板带后拆 柱布置两种方式，通过前者进行施工能够 提高施工的灵活性，根据现场情况，合理 的调整和改变拆模后的宽度，但这种操作 方式容易出现差错。利用第二种方式来施 工的时候，具备一定优势和特点，但是会 需要比较多的资金投入，利用科学的方式 类更加细致的处理支柱、模板。处理的时 候，需要尽可能降低支梁暴露在空气中时 间。如果具备一定施工条件，可以使用连 续梁支撑的方式来施工。

3、确定拆模时间

在实施模板早拆的时候，楼板结构跨度就 是临时支撑板支柱间的相应距离，应该严 格依据和遵守相关施工规范和标准来全面 处理和分析模板早拆，以此，才可以最大 限度保证建筑施工整体水平和质量。如果 具备大于2m的结构跨度，并且具备一般设 计强度结构中可以实时模板拆除工作。

4、计算后拆支柱配置层数

楼板上层混凝土浇筑时，利用模板支柱把 新浇筑的支柱和模板自重荷载混凝土自重 传递到楼板上，并且具备没有符合实际设 计强度的混凝土，存在超过龄期荷载的承 受荷载，需要合理应用下层扣板支柱进行 承担。如果下一层也存在超过设计龄期荷 载的承受荷载，虽然能够符合设计强度， 可以向下面支柱传递。新加的上面荷载， 利用后拆支柱可以合理把刚度均匀分配给 隔层楼板，直到能够满足设计荷载为止。 某楼层龄期实际荷载值就是楼层施工影响 龄期基础上的增长混凝土度的百分率乘以 楼层龄期设计荷载值。拆除楼板某层后拆 支柱，会给上层楼板输送拆除楼板中的力 ，会根据不同楼层楼板进行分配，并承担 不同的荷载，比较不同楼层楼板的荷载与 设计荷载，如果存在差异，超出设计荷载 ，应适当增加后拆支柱数量，提高浇筑楼 板循环时间。

5、计算支柱承载力

计算拆支柱的时候需要充分满足《钢框胶 合模板技术规程》的国家标准规范。计算 获得拆支柱的荷载，逐一检查和分析是否 具备超过标准的承受能力，如果存在超过 标准的承载力，应该适当更改布置支柱整 体形式。计算后拆支柱上下端承载力以后 ，传递出来的后拆支柱荷载就是局部荷载 ，计算过程中应该完全符合设计规范需求 ，以此来计算混凝土抗冲切。

四、模板早拆技术的施工以及注意事项

模板早拆技术应用时，必须按照设计要求 进行垂直支柱的确定，先安装楞，再安装 模板。垂直支柱的确定应该按照楞的方向 采用系杆将其连接好，避免出现不稳定的 现象。而在拆模时一定要按照设计的顺序 实施，先拆除垂直支柱，在充分的保护措 施下再进行支撑楞和模板的拆除。如果施 工中采取普通支模技术，想要尽早拆模开 展支柱施工工序，应按照顺序拆除，边拆 除边架支柱，不要等模板全部拆除后再架 支柱。在建筑施工中应用模板早拆技术应 该充分注意以下几方面：首先，上层和下 层的支柱位置一定要对准，防止出现偏移 的情况，导致楼板发生内力，另外上层支 柱一定不要夹在下层两支柱中间；其次， 如果在建筑施工中应用模板早拆后架支柱 施工技术，因为楼板在拆除模板之后，在 一定的末架支柱时间内，如果突然加大跨 度，在自重荷载的情况下很有可能超出龄 期设计荷载，而且还会出现变形的现象， 因此，事先一定要进行承载能力的计算； 最后，在进行后加支柱的安装时，一定要 按照垂直方向实施，位置一定要正确，确 保上层板不会出现变形的现象。

结语：建筑模板工程中模板早拆技术由于 其优势得到了广泛的应用，并发挥重要的 作用。施工技术人员要加大对模板早拆各 项工序的掌握与实践，在实际施工中优化 与完善该工艺，有效控制施工质量，充分 发挥模板早拆技术优势，提高建筑模板工 程的施工质量和施工效率。

参考文献：

[1]夏可.房建结构施工中模板工程质量控 制探讨[J].技术与市场.2013（07）

[2]王靖涵.早拆模板的施工技术研究[J]. 住宅与房地产.2017（26）

[3]郭凤明.浅析模板早拆技术在建筑施工 中的应用[J].居业.2015（12）

[4]田凤杰.模板快拆体系在工程组织中的 应用[J].山西建筑.2012（10）

论文作者:郁树军

论文发表刊物:《基层建设》2018年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2e34413e368b2c489c78f171.html