# 智能变电站运行维护存在的问题探析论文_黄飞扬,杨倩

（国网株洲供电公司 湖南株洲 412000）

摘要：我国的科学技术的进一步发展下，对智能变电站的运行也提出了更高的要求，加强智能变电站的运行安全性就成为重要的课题。在智能变电站的应用过程中，受到多方面的因素影响，就在实际当中存在着诸多问题有待解决，对这些问题及时性的解决，才能保障智能变电站的进一步发展。基于此，本文主要就智能变电站运行维护的问题加以分析，然后对智能变电站运行维护的优化策略详细探究。

关键词：智能变电站；运行维护；问题

智能化变电站的运行维护是一个周期性过程，不仅需要较强的技术支持，而且还需要管理支持。将技术和管理工作有效结合，才能完善规范化管理，保证智能化变电站的正常运行。智能化变电站是我国电力系统发展的一个主要方向，尽管当前智能化变电站的运行维护工作中还存在一些问题，但是只要经过不懈的努力，采取有效的措施来解决这些问题，必然能够有效的提高我国智能化变电站的运行维护效率和水平，促进智能化变电站的发展。

1智能变电站的优点

智能变电站同传统变电站、数字变电站相比具有非常显著的优势，在智能变电站中，所有的设备都为智能设备，可靠性非常高，并且具有效率高、速度快的特点。智能变电站的基本作用是实现传输信息的数字化、通信平台的网络化，在进行变电站运行过程中，系统能够自动实现：信息收集、保护、测量、监控等功能，还能结合电网的情况来完成更高水平的工作，例如提出突发问题的解决方式，智能化调节、实时控制电网，同时还能与相近的变电站之间进行信息互动。智能变电站在数据的运行、处理、输入和输出上也真正实现了数字化，在数据的准确程度上也较过去有了极大的提高。另外智能变电站使所有的只能设备都实现了体系化，可靠性非常强，使不同种类的设备有效的连接到一起，增强了设备的利用率。

2智能变电站功能特点

2.1检测与控制功能

智能变电站的主要功能是对智能组件进行顺序控制和状态检测。对高压设备进行顺序控制，有助于实现智能组件中的各项功能。因而，智能变电站中，通常采用顺序控制的管理方式，对高压设备进行测控。对监控中心的相关指令进行操作，利用自动功能，对其校核后，进而可以完成对设备的自动化控制。相关设备的状态信息能够传递到智能变电站中，根据这些信息，维修人员可以对设备的故障进行诊断，通过监测，能够及时掌握设备的故障信息，从而及时进行维修与控制。

2.2智能警告功能

监控系统能够针对智能变电站的故障发出告警，同时进行故障判断与辅助处理，能够对各种信号进行分类，并有序显示。通过对告警信号的汇总，对信息信号进行处理，发现智能变电站中出现的各种异常，在做出告警的同时，给出解决和故障处理意见，变电运行和相关维护人员在辅助下，可以进行认真分析与科学决策。

3智能化变电站运行维护存在的问题

3.1运维制度方面的问题

整个电力系统的运行都会受到智能化变电站运行的影响，因此变电站的检修维护工作对于整个电力系统非常重要，需要相应的制度进行支持。然而当前我国很多电力企业没有制定完善的智能化变电站运行维护制度，导致缺乏严谨的周期性维护，整个维护工作具有较大的随意性，严重影响了维修工作的效率。由于没有设置科学的维修工作间隔，电力企业频繁地检修变电站。

3.2运维人员方面的问题

智能化变电站的运行维护人员必须具备较高的专业性和综合素质，然而在这一方面变电站运行维护人员还存在一定的问题。在检修的过程中，一些维护人员难以把握检修的目的，浪费了大量资源，或者没有精确的记录电梯的运行状态，影响了日后的核实工作。

3.3光电式电流互感器运维问题

光电式电流互感器采用的是数字量输出方式，而不是使用传统模拟量输出模式，这样更加精确、安全及环保，这种类型的设备投入运行时间比较短，运行经验不够。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆从我国智能变电站运行情况来看，光电式电流互感器及相应附属装置的技术还不是很成熟，现阶段智能变电站运行维护的主要问题是：光电式电流互感器的稳定性及各个电子设备之间的电磁兼容性。

3.4智能装置运行环境问题

智能变电站中，交换机及微机系统使用非常多，智能装置一般为就地布置，特别是室外布置，其会导致设备显著发热，如果散热不畅很容易影响智能装置的正常运行，智能装置运行环境也会变差，进而增加了电力设备出现故障的概率。故室外汇控柜必须安装空调或热交换机，并将其纳入监控范畴。

4智能化变电站运行维护问题的应对策略

4.1建立完善的变电站维护制度

智能化变电站的运行维护就较高的要求，为了进一步提高运行维护的效率，必须制定完善的智能化变电站运行维护制度，从而各项运行维护工作进行规范。维护人员要制定合理、科学、明确的维护目标，井然有序的实行维护和检修工作。要按照设备的实际运行情况制定合理的维护周期和时间，从而更好的调配人力资源，提高检修效率。对设备进行检修时要强调“应修必修，修必修好”，对设备中的运行缺陷进行严格的控制，并且在最短的时间内修复设备问题。发现维护过程中存在问题，要向上级部门进行报告。制定突发性事件的预警方案，对突发性事件的规模和影响进行控制。

4.2加强人员培训管理

现如今随着智能变电站的逐渐发展，对人才的需要也在不断提高，无论是技术人员还是生产人员，不仅要熟练掌握相关的知识技能，更重要的是要具备专业素质。在人员培训管理工作中，一方面要提升运维人员的专业素质，引导员工积极学习新的知识和技能，更新理念，这样才能预防智能设备发生事故，或是设备在发生事故后采取行之有效方法进行隔离，防止事故的扩大；另一方面还要强化员工安全生产意识和员工的责任意识，这也是最为重要的一个方面，如果员工责任意识淡薄、安全生产意识缺失，工作中马虎了事，极容易导致事故的发生。培养安全生产意识一是要进行教育，二是通过典型的安全案例来使员工掌握正确的生产规程，另外还要对生产事故进行讨论，集思广益，增强员工举一反三的能力，使员工能够快速找出安全隐患，增强安全生产的能力。

4.3电子互感器维护管理

电子互感器主要由光纤传感技术、电子技术以及电子计算机技术来进行电流能测量的一种新型的互感器，它集光、电、机为一体，是高科技产品。在日常维护中，主要对查看电子互感器的外观是否发生损坏，其接线是否正常连接；检查传输光缆的状态，查看通信线路是否正常连接；要控制仪表的指示值、测量值及保护值，使其数值在合理范围内；要判断各个接触点是否出现了外漏、变色、发热和跳火等情况。

4.4营造良好的运行环境

针对在变电站中，交换机和微机系统运用较多的情况，应该对智能装置进行合理规划、科学布置，避免智能装置显著发热的情况。另外，在智能设备比较多的地方保持通风，确保其温度不会过高，减少电力设备出现故障的概率。除此之外，还要对智能变电站进行规范化的定员管理，由专门人员对变电站运行区域进行定期打扫，确保智能变电站运行环境干净、整洁，对智能变电站运行区域进行监控，实时关注智能设备运营情况，做好智能变电站运行维护工作。

结语

智能变电站逐步在我国的许多城市得到广泛推广运用，但由于智能变电站的整体使用时间不长，对于智能变电站的运行和维护管理工作，还存在一定弊端。因此，需要管理人员积极重视该项工作，积累更多的维护管理经验，将我国智能变电站的运行和维护管理水平提上更高的层次，从而保证我国智能变电站的正常运行使用。

参考文献

[1]楚开明.智能变电站运行维护管理[J].电气技术，2014(07).

[2]王强，贺洲强.智能变电站运行维护管理探讨[J].电力安全技术，2012(05).

作者简介

黄飞扬（1985.9），男，湖南怀化人，华中科技大学电气工程及其自动化学士，单位：国网株洲供电公司（湖南，株洲），单位邮编：412000。

论文作者:黄飞扬,杨倩

论文发表刊物:《电力设备》2017年第24期

论文发表时间:2017/12/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2e9abe8ee68c56b85cb47d07.html