# 网络存储技术现状、存在的问题及对策研究论文_孙苹

烟建集团有限公司 山东烟台 264000

摘要：在当今的社会中，网络存储已经成为信息社会中非常关键的技术，因此讨论并分析在当前的网络存储技术中的存储现状及存在的种种问题，对传统的存储技术进行简单的分析说明，并对比当今的网络存储技术和传统网络存储技术的优缺点，从而，提出几种常用的有效的解决方案并展示二种新的比较实用方便的存储技术。

关键词：网络存储存在的现状措施研究；存在的问题；对应措施；

1.前言

目前，信息量的飞速发展使得存储容量也飞速增长，发展一种具有成本效益和可管理和先进存储方式就成为必然，网络存储已经成为当今社会不可或缺的关键技术之一，文章深入分析网络存储技术的现状及存在的问题。

2.网络存储技术的概况

所谓网络存储技(Network Storage Technologies)，就是以互联网为载体实现数据的传输与存储，将“存储”与“网络”结合起来，通过网络连接各存储设备，存储设备与存储设备之间，存储设备与服务器之间的数据在网络间的高性能传输。

现在，存储领域和网络技术在网络存储的联系下便顺理成章的结合在了一起，如果想要彻底地解决存储方案在传统方面的不足，主要就看是否有超大的存储容量、数据传输率能否曾打和是否能有很高的系统的可利用性。因此，在当今存储市场不断增加的需求的推动下，传统的存储技术也正向现在日益强大的网络存储系统飞快的发展着。

3.网络储存存在现状

现今，计算机的主要应用模式已转化为数据的存储和访问，存储技术业已成为计算机核心热点技术，受机械部件自身性能的限制，数据的存取速度己经成严重影响计算机系统的性能。同时，网络存储的安全问题也是网路存储技术中最重要的一个问题，随着一些数据在网络中有着重要的价值，数据遭到的安全威胁的事件也逐渐的增多，如果不能保证存储的安全问题，不采取一定措施的话就能造成巨大经济损失。

计算机的传统网络存储子系统是和主机一体的，并且是通过I/O通道方式和主机相连接，从而使数据由网络通过传输通道介质传送到主机的内存之中，最后再传送到存储子系统之中。因此，服务器是否可用和网络传输的数据流量是否足够的大就成为了判断存储数据能不能正常的主要条件。除此之外，网络还不能实现当错误发生时而置之不理的功能。如果是服务器出现一些错误或者是因为服务器需要及时的维护的话，用户就会受到对数据的存取和数据的访问的影响，正是由于这个原因，使得网络存储就逐渐代替了服务器即磁盘的存储方式。

4.存储技术与存储局域网技术

1.NAS附网存储技术

NAS网关与NAS专用设备不同，它不是直接与安装在专用设备中的存储相连接，而是经由外置的交换设备，连接到存储阵列上——无论是交换设备还是磁盘阵列，通常都是采用光纤通道接口——正因为如此，NAS网关可以访问SAN上连接的多个存储阵列中的存储资源。它使得IP连接的客户机可以以文件的方式访问SAN上的块级存储，并通过标准的文件共享协议（如NFS和CIFS）处理来自客户机的请求。当网关收到客户机请求后，便将该请求转换为向存储阵列发出的块数据请求。存储阵列处理这个请求，并将处理结果发回给网关。然后网关将这个块信息转换为文件数据，再将它发给客户机。对于终端用户而言，整个过程是无缝和透明的。NAS网关技术使得管理人员能够将分散的NAS filers整合在一起，增强了系统的灵活性与可伸缩性，为 企业 升级文件系统、管理后端的存储阵列提供了方便。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.IP-SAN存储局域网技术

网络存储的发展产生了一种新技术IP-SAN。IP-SAN是以IP为基础的SAN存储方案，是一种可共同使用SAN与NAS，并遵循各项标准的纯软件解决方案。IP-SAN可让用户同时使用Gigabit Ethernet SCSI与fibre Channel，建立以IP为基础的网络存储基本架构，由于IP在局域网和广域网上的应用以及良好的技术支持，在IP网络中也可实现远距离的块级存储，以IP协议替代光纤通道协议，IP协议用于网络中实现用户和服务器连接，随着用于执行IP协议的计算机的速度的提高及G比特的以太网的出现，基于IP协议的存储网络实现方案成为SAN的更佳选择。IP-SAN不仅成本低，而且可以解决FC的传播距离有限、互联网操作性较差等问题。

5.解决方案

5.1作为在当今的网络存储技术中一种常用并且十分主要手段的SAN，通常情况下是使用光纤通道作为解决方案。因为光纤通道具有传输速度高、兼容性也比较好的特点，因此就把通道和网络连成了一体，并且广泛应用在了计算机与I/O连接的很多方面上。光纤通道这种比较广泛应用的技术已经越来的越普及，同时也越来越成熟。因此，它在数据、音频以及视频传输方面的市场也就越来越广。例如：2001年最新推出的基于IP协议的IP_SAN，它是用光纤通道经过对于IP的网络服务从而建立在各种局域网和广域网之间的SAN，它的特点就是解决了有关于远程方面的存储子系统的问题，不再需要对于存储子系统的进行修改了。

5.2第二种解决方案是集群存储，它是建立在通用计算机的设备基础之上，并且它汲取了SAN和NAS的很多优点。并且，它克服了在集群技术中的单一性等等很多缺点。因而，它很容易并且也十分方便去实现远程克隆同时它还有很好的扩展性。但是，集成存储目前存在的缺点就是在一些构造和维护全局存储视图的方面还有很大的挑战性，还要构造整个的全局软件系统，比如：用户界面和任务的分配等等。

5.3第三种能够解决存储技术的安全性问题的方案，即保护数据的安全性，可以采取备份的措施，首先要先申请一个网络备份服务，这样在浏览器嗓下载文件就不怕受到不安全因素的影响了，如果在线的备份不能满足你需要的大通量的存储设备的话，也可以采用一些磁带机这种设备，尽管它在目前上来看不是非常顶尖的一种技术，但是，如果想要存大量的信息和内容的话，这是一种非常好的选择。

5.4第四种解决方案就是：可以采取一种驱动程序叫做：SCSI驱动器，泽中驱动器可以满足你的需要大存储量的问题，而且价格还比较的低廉，当然你选择的时候可以根据自己的需要选择适合自己用的存储容量的大小，但是容量越大的话就会在一定程度上影响它的速度，目前最大容量的SCSI驱动器的容量达到了50GB，而且除了速度之外，还要考虑它的密度问题，因为密度越大的话，磁盘的盘片就会越小，小磁盘转动的速度会更快、速度会更高一些。

结束语

网络存储是解决存储问题中最核心的部分，并且本文介绍的NAS和SAN是当今网络存储的技术核心，他们各有各自的优点和各自的缺点，而且目前，网络设备的提供商们正在努力采取措施去推动网络存储结构的体系，希望能采取更好的方法去实现在网络存储环境下的，例如互相操作的特性，这样就可以更好的为广大的用户提供出更加值得信赖的解决存储的好方案。

参考文献

[1]刘卓印;基于NetApp存储设备与技术的企业网络数据高效存储与备份系统的研究[D];江苏大学;2006年

[2]马墨峰;基于存储局域网的存储系统的实现[D];西北工业大学;2001年

[3]杨丰滔;基于SAN的存储资源管理系统（SRM）的研究与开发[D];西北工业大学;2003年

[4]张敏;一种基于SAS技术的高性能硬件磁盘阵列的设计与实现[D];南昌大学;2007年

论文作者:孙苹

论文发表刊物:《基层建设》2018年第8期

论文发表时间:2018/5/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2ea1191b008633bcb14f2fa9.html