# 浅谈纸面石膏板发展以及性能研究论文_杜佩

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 江苏常州 213015

摘要：纸面石膏板凭借施工容易，裁剪方便的优点，越来越受到大家的青睐。本文主要分析了目前纸面石膏板发展的方向，同时简要介绍了纸面石膏板常用的检测参数。

关键词：纸面石膏板；发展方向；检测参数。

Abstract：with the advantages of easy construction and convenient cutting，gypsum board is more and more popular.This paper mainly analyzes the current development direction of gypsum board，and briefly introduces the commonly used testing parameters of gypsum board.

Key words：gypsum board；development direction；testing parameters.

1前言

墙体材料是我国建材工业的重要组成部分。目前我国 95%以上的墙体材料是黏土实心砖，而欧美国家黏土实心砖一般都在 10%以内，新型材料占 90%以上。生产黏土实心砖耗能高，占地多，使用过程中运输量大，施工效率低等。因此，轻质高强纸面石膏板的生产制造是石膏板企业技术创新的重要标志之一，也是该行业发展的必然趋势[1]。欧美等西方发达国家的纸面石膏板单位面积质量目前已远低于我国企业生产的产品，如9.5mm石膏板，接 近6.0kg/m2（（最 低5.7kg/m2）；12mm石膏板，接 近7.8kg/m2（（最 低7.2kg/m2），同时护面纸与石膏芯材仍保持着牢固的粘结性能，其中国外优质高性能护面纸为轻质板材高强度提供了可靠的保障。当然，国内石膏板企业近来也开始了减轻石膏板密度的研究，配套的护面纸厂也拉开了降低护面纸单位面积克重、提高纸面强度的序幕。[2]

2纸面石膏板发展现状

石膏板主要用于装饰用吊顶、隔墙。虽然从 2015 年 11 月开始，统计局已不再公布石膏板行业数据（规模以上），但我们依然可以通过公开数据观察行业过往表现。从定量角度看，时间倒回至 2001 年，石膏板累计产量同比开始两位数增长，在 2002 年、2005 年、2008 年、2012 年、2015 年经历了周期波动。从定性角度看，行业关键点经历以下变化阶段：①空间广阔，行业成长，加速扩产；②降本增效，拉开差距，打造品牌；③高低分化，龙头扩张，抢夺份额；④应用拓宽焕发成长（市场期待已久的理想阶段）；⑤供需稳定，灵活定价（将在动态演变中临近，但是预计不会来得太早）[3]。2019 年以来，北新建材两次公告新建石膏板产能，一次是 3 月中旬公告拟 1.456 亿元投建泰山石膏在湖北宜昌新投年产能 5000 万平方米生产线，另一次是 4 月底公告拟投资 1.4 亿元在山西朔州投资建设 3000 万平方米纸面石膏板及年产 5000 吨轻钢龙骨生产线。结合 2018 年年报等公告，整理在建、拟建项目 11 个。2017 年年底，北新建材制定了 21 条生产线 30 亿平方米的扩张计划。此外，在海外同步扩张，结合国家“一带一路”倡议，已在坦桑尼亚合资设立石膏板生产企业，开业当年即盈利。2019 年 4 月泰山承德石膏板项目已建成投产，规模达 5000 万平方米，去年 10 月泰山菏泽石膏板项目投产，规模 3500 万平方米。叠加重组山东万佳，公司产能规模逐步扩大，截至 2018 年年底石膏板产线 70 余条，设立北方公司、东北公司、西北公司、西南公司、华中公司、南方公司、华东公司，公司覆盖全国，产能 24.7 亿平方米，2017 年年底产能为 21.82 亿平方米。[4]

两大龙头产业的崛起意味着石膏板目前处于③～④的过渡阶段，行业已经呈现出高低分化、龙头扩张、抢夺份额的现象，同时又存在应用拓宽、焕发成长的趋势。

3石膏板常用检测参数

行业不断发展的同时，生产厂家需要了解材料本身的缺陷，解决经常出现的问题，只有这样，石膏板产业才能蓬勃发展，以下是根据检测经验，分析石膏板常用检测参数。

1）横向断裂荷载

横向荷载主要是底面纸受力，据《纸面石膏板》GB/T9775—2008（如表1）横向断裂荷载远远小于纵向荷载。在日常检测中，横向荷载基本满足要求。

2）纵向断裂荷载

表1断裂荷载技术要求

在《纸面石膏板》GB/T9775—2008（如表1）中，纵向荷载主要是上面纸受力，这不仅仅要求石膏要具有轻质高强，上面纸也要具有一定的强度，否则很难满足《纸面石膏板》GB/T9775—2008的技术要求，在试验过程中，发现20%的纸面石膏板都因为纵向荷载不合格导致整体的断裂荷载不合格。

3）面密度

目前纸面石膏板的发展趋势不断向着轻质高强方向发展，因此，面密度很容易满足《纸面石膏板》GB/T9775—2008（如表2）的技术要求。

表2面密度技术要求

4）吸水率

吸水率往往只有耐水纸面石膏板才会做的参数，《纸面石膏板》GB/T9775—2008中要求不大于10%。纸面石膏板不吸水性往往靠石膏板中的防水外加剂以及护面纸的不吸水性实现。目前很多耐水纸面石膏板很难做到吸水性合格的，因此生产厂家对吸水率的研究还有很长一段路要走。

4结语

纸面石膏板是装饰行业常用的建材之一，未来的发展趋势不断趋于轻质高强耐水型，对纸面石膏板的要求更高，因此生产厂家需要不断改进才能在改革的浪潮中立于不败之地。

参考文献：

[1]张群杰，梁一星.浅谈新型建筑墙板的发展现状及其分类[J].砖瓦，2016（08）：55-58.

[2]王建强，俞日银.轻质高强纸面石膏板的生产质量控制[J].新型建筑材料，2004（05）：50-51.

[3]张欢.石膏板在欧洲及我国的发展概况及趋势[J].磷肥与复肥，2019，34（07）：50-52.

[4]詹广平.装配式建筑技术对石膏制品产业发展影响的探讨[J].建材发展导向，2019，17（12）：12-14.

杜佩，男，江苏常州，工程师，从事检测，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司，常州市钟楼区长江中路288号，18861264400 18262635090@163.com。

论文作者:杜佩

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2ead1554d189be8853726fc1.html