# 燃气管道工程的施工技术及质量控制论文_徐田英

奥德集团有限公司 山东省临沂市 276000

摘要：燃气管道就像人体内的血管，担负着输送燃气、保护燃气发挥作用的重要功能，保障“血管”的正常工作功能，是对管道进行系统规划建设时必须考虑的问题。实际施工时，需进一步加强燃气工程管道建设的质量控制，提高与管道连接的各种设备的安装质量水平，同时妥善处理好工程质量水平与工程施工各项技术的关系，完善现场施工技术操作模式，对各项施工技术采取严格的监理管理模式，减少事故发生，保证燃气的使用安全。

关键词：管道；燃气工程；质量控制

1燃气管道工程建设分析

在我国经济社会的发展中，越来越重视对城市化的建设与发展，在此方面也加大了投资力度。在现代化城市的建设中，燃气管道工程是重要的组成部门，在城市建设与发展的作用下，也使燃气管道工作数量逐渐增多。由于燃气管道工程自身的影响，涉及到的工作范围比较广，建设的过程存在着一定的复杂性，为整体工程的发展增加了一定的难度，也出现了数量多、投资大的现象。与其他工程相比较，对于燃气管道工程的建设，其自身的施工场所具有一定的分散性，也就出现了施工过程工期减少的问题，对工程项目的整体质量产生了一定的限制性，使整体质量逐渐地降低，也为相关的施工部门增加了建设的难度与压力。在实施的过程中，不仅需要保证工程项目的建设进度，而且还要对整个工程项目承担一定的责任，但是却对实际的招标工作造成影响，大多数的单位都不会自主地进行投标，也是影响燃气管道工程施工技术水平越来越低的重要因素。与此同时，相关建设部门对整体的建设水平要求比较低，对施工人员的要求没有专业性的限制，长时间的发展，也就出现了技术水平高低不同的情况，使燃气管道工程的建设质量无法达到建设的标准要求。

2燃气管道工程的施工技术及质量控制

2.1合理规划管道路线

在选择施工路线时，应尽量将路线安排在人口相对较少的区域。这不仅降低了燃气工程对生命和财产的威胁，而且降低了施工难度。在布置燃气管道时，也应避开地形相对复杂的区域和地下矿产资源丰富的区域，以减少施工过程中的障碍。

2.2制定合理的技术方案

根据燃气管道施工过程中不同的设计方案和不同的施工场地，对其施工的技术要求也有所不同。为了保证燃气管道的施工质量，应提前调查分析影响施工的各种因素，选择最佳的技术方案。在开始施工时，也应做好详细的调查，制定合理的设计方法和应急方案，以保证建设项目中施工工作的顺利进行，防止技术原因造成严重安全隐患。此外，对一些独特的地形和自然气候应进行具体的调查和深入分析，重新制定相应的防治规划。例如在寒冷地区，低温可能会对打压工作造成影响，如果使用打气压应注意防冻，则需要设计一个更合理、更全面、更系统的方案来确保工作质量。

2.3管道材料的规范和防腐工程

在选择材料时，需确保材料供应商的合法性和供应管道的质量符合标准要求，并做好实验测试工作。另外，燃气输送管道埋设后，受环境的影响，很可能发生表面腐蚀，极大地影响了其正常使用。施工单位完成防腐涂料后，应及时清理周围环境，以免损坏防腐涂料。

2.3焊接施工要点

燃气管道主要是聚乙烯的高分子聚合物，不仅性质稳定，而且安全性能也更高。该材料的耐碱性比较强，使得燃气管道有了较强的耐腐蚀性能。在施工的过程中，就不需要进行防腐保护这一步骤。焊接技术在燃气管道的施工中非常关键，会在很大程度上对施工质量产生影响。焊接燃气管道，比较常用的技术有两种，分别是电熔和热熔技术。如果需要焊接的管道其表面上存在着一些杂质，就很有可能降低焊接的效果。因此，在焊接燃气管道之前，要首先将焊接管道表面清理干净。从实际的施工情况来看，有些管道被刮坏的地方比较大，在焊接之前需要将有刮痕的地方清除干净，之后再正是焊接。另外要控制好焊接对口的厚度，在焊接的过程中，要把对口的缝隙调整好，仔细检查缝隙的表面，避免出现焊接效果不佳的情况，同时也避免浪费。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4  施工过程监理控制

燃气管道建设涉及工作多且复杂，需要多个单位和部门制定统一的计划。如果没有中间单位对各方面的意见和问题进行监督和协调，细微部分容易出错，从而影响整个施工的质量。施工期间，应进一步加强监督制度的建立，全面检查工程建设过程中的各项技术指标，落实监督跟踪机制，采取有效的防范措施。这样可以减少工程返工带来的损失，保证了整体质量，降低了事故的发生概率。对于非常复杂或困难的技术层面问题，要联系技术专家和施工单位，采取合理措施。

2.5制订合理的施工进度

合理控制施工进度在进行燃气管道工程建设中是有必要的，燃气管道建设的面积大，技术性强，应有效地控制燃气管道工程的进度。在项目开始时进行全面规划，分析和预测所有工程，精简人员和设备的投资。降低投入成本对于项目的成功至关重要，控制施工进度有利于保证管道施工顺利进行，推动燃气工程的建设。

2.6注重施工安全

明确规定燃气管道建设的安全性是有效管理建设质量管理的先决条件。在此期间，应共享建设风险评估值，规划整个建设专业节点的优化。有效减少建造燃气管道的安全风险，对施工人员进行安全教育，确保整个燃气管道的建造质量不断提升。

2.7进行全面的风险评估

风险的控制影响整个燃气工程的施工安全与进展，各施工单位不断加强施工风险的评估管理，寻找专业的分享评估单位与专业施工人员对整个建设施工环节所隐藏与面临的风险进行专业评估。最大限度地控制和降低施工的风险，为燃气管道施工提供更加全面的支持。

2.8做好管道的密度检测工作

会对施工质量产生影响的还有管道密度，在完成这项检测工作时，要严格按照相关规定展开，保证做好密度检测工作。在设计内部压力的过程中，要考虑全面，通常情况下，压力要保证控制在1.5倍，并把稳压时间维持在1小时以上。判断施工质量是否合格，要以压力的变化情况为依据。如果压力是比较平稳的，才能认定其为合格状态。要对整个变化过程有充分的了解，从而实现对施工进度的有效调整，记录工作要每隔一个小时就进行一次。

2.9实现对管道精准定位

在确定燃气管道的位置时，可以使用地面标识法。这些标识多种多样，有标志桩、警示牌、阀井，另外还有放在地面上的标牌和标识砖。在城镇燃气管道中，这五种是通用的地面标识，合理使用这五种地面标识，能帮助大家清楚认识到燃气管道的位置。在人行道上可以放置标志牌、地面标识砖。在慢车道以及快车道上，可以放置地面标识贴，另外，标志桩主要放置在平地山坡上。定位管道非常关键，有越来越多的科研单位将科研力量投入管道精确定位的研究中。研制出了更多的检测仪器和定位方法。

3结语

管道燃气工程施工质量控制是一项系统工程，建设单位需要构建一套完整的控制和管理系统，以衔接和有效维护系统的运行。在线路上，妥善处理好工程质量水平与工程施工各项技术的关系，完善现场施工技术操作模式，对各项施工技术采取严格的监理管理模式，减少事故发生，保证燃气的使用安全。

参考文献：

[1]檀才保，易楠.城镇燃气管道焊接质量控制要点分析与探讨[J].轻工科技，2017，33（9）：119-120.

[2]张明，王鹤.城镇燃气管道焊接的质量控制重点[J].安装，2011（6）：46-49.

[3]董树琼.燃气管道工程的施工技术及质量控制[J].工程技术研究，2016（5）：72-73.

[4]杨亮.燃气管道工程质量管理与控制探析[J].中国石油和化工标准与质量，2018，38（16）：23-24.

论文作者:徐田英

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2ed128768b64a4217084aa9e.html